Toruń 01.10.2021 r.

## ZAPYTANIE O CENĘ

I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(w zamówieniu o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP)

Dwór Artusa w Toruniu ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu w trybie procedury otwartej na:

„Zakup konsoli oświetleniowej z lampami dla

Centrum Kultury Dwór Artusa na ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu”.

(dostawy)

I. Zamawiający.

Centrum Kultury Dwór Artusa

ul. Rynek Staromiejski 6

87-100 Toruń

NIP: 9562358013

REGON: 385178656

www.e-bip.org.pl/artus/

Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji inwestycyjnej Gminy Miasta Torunia, oraz ze środków RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. RPKP.04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19. Tytuł projektu: „Nowoczesny Dwór Artusa – restauracja i modernizacja centrum kultury”.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.). tj. w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

II. Ogłoszenie o zamówieniu

- Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (2021/BZP 00198983/01 dnia 01.10.2021)

- Zamieszczono na stronie internetowej: www.e-bip.org.pl/artus/6240

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu sterowania oświetleniem wraz z lampami dla Centrum Kultury Dwór Artusa na ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu.

### Kod CPV: 32342420-2 (Studyjne konsole mikserskie)

Kod CPV: 31500000-1 (Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne)

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1. Konsola oświetleniowa, składająca się z następujących elementów (skonfigurowanych ze sobą), minimalne wymagania:

- Sterownik:

- Kontrola w czasie rzeczywistym dla 2048 parametrów

- Możliwość rozbudowy do 4096 parametrów

- obrotowy podświetlany enkoder RGB

- 5 podwójnych enkoderów

- 10 zmotoryzowanych suwaków

- 16 przypisywalnych klawiszy

- 2 zmotoryzowane suwaki A/B

- 1 poziom koła

- Indywidualnie podświetlanie i ściemnianie

- Podłączenie usb do komputera

- Profesjonalna skrzynia transportowa “Case” z kołami:

- Szuflada na klawiaturę

- Schowek na dokumenty, tablet, lub dodatkowy ekran

- Schowek na kable

- Regulacja kąta nachylenia monitorów

- Komputer:

- Intel Core i7

- AMD Radeon RX Vega M GL Graphics

- 256GB SSD M.2

- 16GB RAM

- Windows 10 PRO

- Monitory:

- 2 x monitor dotykowy

- 10-punktowy multitouch

- rozdzielczość 1080p

- UPS 600VA

- Ethernet switch (8 x 10/100/1000Mbps)

- Bezprzewodowa klawiatura z panelem dotykowym

- Podświetlenie LED sterownika i klawiatury

- 2 x lampka

- Złącza zamontowane na tylnym panelu skrzyni: DMX IN, OUT(XLR 3 lub 5pin),

- Zasilanie(TRUE1),

- Ethernet(RJ45)

- Dodatkowe złącze USB z przodu skrzyni (na PENDRIVE)

- Cover

Zestaw okablowany, skonfigurowany, gotowy do pracy.

2. Oświetlenie – 6 sztuk -  Ruchoma głowica typu LED WASH, minimalne wymagania:

- Ruchoma głowica typu LED WASH wyposażona w 19 diod LED o mocy 15W RGBW,

- Zoom regulowany w  zakresie nie mniejszym niż: 4-60,

- Możliwość niezależnej kontroli każdej diody LED,

- Wyposażona w kanały optyczne (światłowody), obrotową tarczę soczewek,

- Kontrola temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż: 2500K-8000K,

- Obrót w osiach Pan/Tilt w zakresie nie mniejszym niż  540°/210°z możliwością Kontroli pozycji w trybie 8bit i16bit, minimum 5 trybów pracy DMX,

- wbudowane Efekty - animacje na diodach LED,

- kontrola szybkości animacji, oraz płynności ich przechodzenia,

- Tryby pracy:  DMX512, Sound active, Master/slave,

- Dotykowy wyświetlacz LCD,

- Złącza: DMX 3pin In, Out, złącza zasilania wejściowe i wyjściowe zgodne ze standardem powercon,

- Waga nie wyższa niż 15 kg.

3. Oświetlenie – 5 sztuk - Multifunkcjonalna głowica typu beam-spot-wash, minimalne wymagania:

- Ruchoma, multifunkcjonalna głowica typu beam-spot-wash, oparta na lampie wyładowczej 10R, zakres ruchu PAN - 540 stopni, TILT - 270 stopni, oba z rozdzielczością 16bit,

- tarcza kolorów z minimum 13 płytkami,

- tarcza statycznych gobo z minimum 10 płytkami,

- tarcza szklanych gobo z minimum 9 płytkami i możliwością rotacji każdego z wzorów,

- Minimum dwa obrotowe pryzmaty, w tym ośmiokrotny kołowy i sześciokrotny liniowy,

- Płynny efekt Frost,

- Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem,

- Złącze zasilania w standardzie powercon,

- Dotykowy ekran pozwalający na wybór wszystkich funkcji oraz cztery równorzędne przyciski,

- Możliwość ustawienia dowolnej konfiguracji świecenia w trybie stand-alone.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Spełnienie równoważności należy do Wykonawcy. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w przedmiocie zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Oferent zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnienie wszystkich minimalnych wymagań.

IV. Miejsce dostarczenia przedmiotu zapytania

Centrum Kultury Dwór Artusa ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu.

V. Termin wykonania

21 dni od daty podpisania umowy.

VI. Warunki zamówienia

- Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

- Kryterium wyboru oferty

Cena netto – waga punktowa – 100 pkt (100%)

Liczba punktów w poszczególnych kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

--------------------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto wskazana w ofercie

- Maksymalna liczba = 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający dysponuje kwotą 78.500,00 złotych netto (96.555,00 zł brutto).

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania o cenę w przypadku gdy środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia są wyższe od kwoty jaką dysponuje.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do nieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, która spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Dostawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

- Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga, aby Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzację producenta dla sprzedaży i serwisu, deklarację zgodności producenta lub innych dokumentów potwierdzających że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumentów gwarancyjnych, świadectw jakości wymaganych przepisami prawa, szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyboru lub materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorsze niż założone. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważony w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt oraz zapewnieni serwis w okresie gwarancyjnym. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.

VII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Sobczak – Specjalista ds. projektów 	56 - 655 49 39 w 29

Łukasz Wudarski – Zarządca 			56 - 655 49 39

Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.

VIII. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.e-bip.org.pl/artus/6240

IX. Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.

- W ofercie należy podać cenę netto i brutto dla całości zamówienia oraz z wyszczególnieniem dla każdego urządzenia osobno.

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

- Oferta musi być podpisana (podpis odręczny) oraz zeskanowana, lub podpisana podpisem elektronicznym przez osobę do tego umocowaną.

- Oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.), muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

- Oferta musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania.

- Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

X. Termin oraz miejsce składania ofert

- Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) oraz załącznik nr 3 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania) należy składać mailowo na adres: marcin.sobczak@artus.torun.pl w terminie do 08.10.2021 r. do godziny 10:00.

XI. Termin wyboru ofert

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi niezwłocznie. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane drogą mailową Wykonawcom którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie https://www.e-bip.org.pl/artus/6240.

XII. Termin podpisania umowy

7 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.

XIII. Załączniki

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

- Wzór umowy – załącznik nr 2.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania – załącznik nr 3.

XIV.  Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

XV. Informacje o środkach odwoławczych

Nie przysługują środki odwoławcze określone w Ustawie zamówień publicznych.

OPRACOWAŁ:				ZATWIERDZIŁ:

Specjalista ds. projektów			Zarządca Centrum Kultury Dwór Artusa

Marcin Sobczak				Łukasz Wudarski

Toruń, 01.10.2021 r.