Data wygenerowania zapytania ofertowego:  12.12.2022 r.

MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA

### Ul. Złotnickiego 7

### 98-220 Zduńska Wola

### NIP: 829-101-21-21-17

# Zamawiający:

### Tomasz Polkowski-DYREKTOR

### tel: +48 43 823 48 43

### e-mail: t.polkowski@muzeumzdunskawola.pl

# znak sprawy: 206.2.2022

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2022

# Tytuł zapytania: Wykonanie systemu informacji wizualnej obejmującego:

# 1. Wykonanie i instalację nośnika reklamowego oświetlanego

# 2. Wykonanie i instalację tablicy –informacyjno-edukacyjnej

# 3. Wykonanie i instalację tablicy informacyjnej

# 4. Wykonanie i instalację znaków informacyjnych „Parking” D-18 oraz „nakaz skrętu w prawo” C-2,  strefa ruchu D-52

# Treść zapytania: Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie oraz instalację (włącznie z kosztami transportu na wskazane przez zamawiającego miejsce): 1. nośnika reklamowego oświetlanego w wariantach wysokościowych 5m, 6 m i 8 m Przy wykonywaniu kalkulacji należy uwzględnić koszty naniesienia na powierzchnię pylonu dwustronnych grafik wg projektu dostarczonego przez zamawiającego. 2. Tablicy informacyjno-edukacyjnej o wymiarach 2500x1500 mm z grafiką jednostronną wg projektu dostarczonego przez zamawiającego. 3 Wykonanie i instalację tablicy informacyjnej o wymiarach 500mmx700mm z grafiką wg projektu dostarczonego przez zamawiającego. 4. Wykonanie i instalację znaków informacyjnych D-18, C-2 i D-52.

Oczekiwane parametry:

Wysokość nośnika reklamowego 5 m, 6 m lub 8 m; szerokość od 1,2 do 1,5 m podświetlenie LED wewnętrzne lub oświetlenie zewnętrzne za pomocą punktów świetlnych montowanych na wysięgnikach.

Montaż nośnika reklamowego: stopa wylewana z wysuniętymi śrubami, wewnątrz kasetonu rama stalowa wykonana z profili stalowych zamkniętych 120x60x3 cm malowana proszkowo. Na zewnątrz rama aluminiowa z płaszczyzną, na której naniesiona została grafika.

Tablica informacyjno-edukacyjna o wymiarach 2,5 na 1,5 m mocowana do stojaka ekspozycyjnego o wysokości całkowitej 3,5m z grafiką jednostronną.

Tablica w formacie B-2 mocowana do stojaka ekspozycyjnego o wysokości całkowitej 2m

Znaki informacyjne typu D-18, D-52 i C-2 gotowe umieszczone na słupkach o wysokości całkowitej 3 m

Miejsce wykonania zamówienia: 98-220 Zduńska Wola skrzyżowanie ulic Łaskiej z Karsznicką (działka 1/45 obr. geo 18)

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Imię i nazwisko: Tomasz Polkowski

Stanowisko służbowe: dyrektor

Tel: 887 48 64 25

e-mail: t.polkowski@muzeumzdunskawola.pl

Dopuszcza/nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

W ofercie proszę o podanie:

Ceny:

Terminu płatności:

Terminu dostawy:

# Produkty:

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

# Dodatkowe warunki formalne:

Konstrukcja wykonana zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

# Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego

# Text boxes

………………………………………………………………………………PLN

…………………………………..DNI OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY

…………………………………..DNI OD DATY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA