17.	Załączniki:

# Załącznik A

## Mięśnie predylekcyjne

Aby uzyskać pożądaną czułość w badaniach na obecność włośni u zwierząt domowych lub dzikich, do badania należy pobrać próbkę o odpowiedniej masie z mięśni predylekcyjnych typowych dla danego gatunku.

W tabeli 1 przedstawiono listę gatunków zwierząt i odpowiadające im mięśnie predylekcyjne. Masa próbki powinna zostać określona przez właściwy organ w oparciu o ryzyko wystąpienia włośni w tuszach badanych zwierząt, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat badania i celu badania.

Tab.1 Gatunek zwierzęcia i mięśnie predylekcyjne dla larw włośni

| Gatunek zwierzęcia | Mięśnie predylekcyjne |
| --- | --- |
| Świnia (Sus scrofa f. domestica) | filary przepony, mm. szczękowe |
| Koń (Equs f. caballus) | mm. szczękowe, filary przepony, mm. języka |
| Dzik (Sus scrofa) | filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka |
| Pies (Canis lupus familiaris) | filary przepony, mm. szczękowe, mm. języka |
| Niedźwiedź (Ursus spp.) | filary przepony, mm. szczękowe, mm. języka |
| Mors (Odobenus spp.) | mm. języka |
| Foka (rodzina Phocidae) | filary przepony, mm. międzyżebrowe, mm. języka |
| Krokodyl (Crocodylus niloticus) | mm. międzyżebrowe |
| Lis (Vulpes spp.) | filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka |
| Jenot (Nyctereutes procyonoides) | filary przepony, mm. przedramienia, mm. języka |

## Próbki pierwotne

Próbka pierwotna to próbka tkanki mięśniowej pobranej bezpośrednio z tuszy i dostarczona do laboratorium. Z próbki pierwotnej analityk pobiera próbkę laboratoryjną pozbawioną tkanki łącznej, tłuszczu i powięzi. Niezależnie od gatunku badanego zwierzęcia zaleca się by masa próbki pierwotnej (z której w laboratorium zostanie wycięta próbka wtórna) była co najmniej 2x większa niż masa próbki laboratoryjnej.

Zaleca się pobranie próbek pierwotnych w przejściu części mięśniowej w część ścięgnistą.

Masa próbek pierwotnych nie może wynosić mniej niż:

- tusze świni			- 2 g,

- tusze macior i knurów	- 4 g,

- tusze koni 			- 10°g,

- tusze dzików 		- 10°g,

- inne gatunki 			- 10 g.

## Próbki wtórne (laboratoryjnej)

Masa próbek wtórnych pobranych z miejsc predylekcyjnych nie może wynosić mniej niż:

- tusze świni			- 1 g,

- tusze macior i knurów	- 2 g,

- tusze koni 			- 5°g,

- tusze dzików 		- 5°g,

- inne gatunki 			- 10 g.

W przypadku braku próbek pobranych z miejsc predylekcyjnych konieczne jest zwiększenie masy badanych próbek   :

# Załącznik B

## Próbki w stanie zamrożenia

## B.1 Informacje ogólne

Próbki mięśni zwierząt (pozyskane np. w ramach monitoringu zwierząt wolnożyjących), których nie można zbadać bezpośrednio po pozyskaniu można utrzymać przez kilka dni w stanie schłodzenia. Jeżeli nie jest to możliwe należy je zamrozić (−20°C) do czasu badania. Chociaż zamrażanie nie jest zalecane jednak w przypadku niektórych badań (np. lisy pozyskane na obszarach endemicznych dla Echinococcus multilocularis), tusze wymagają zamrożenia przed badaniem. Zamrażanie zabija większość gatunków i genotypów włośni. Tylko niektóre mają częściową lub całkowitą odporność na zamarzanie (np. T. nativa). Wyniki badań eksperymentalnych pokazują, że martwe larwy wolniej opadają w trakcie sedymentacji z powodu zmiany ich gęstość i kształtu (od zwiniętych do C-kształtnych). Dlatego czas sedymentacji powinien być wydłużony w przypadku mrożonych próbek mięśni, jednak dłuższy czas sedymentacji może skutkować zwiększoną ilością zanieczyszczeń w osadzie. Metoda wytrawiania może być stosowana do zamrożonych próbek z następującymi modyfikacjami punktów (patrz B.2 do B.4).

## B.2 Pobieranie próbek

Masę zamrożonych próbek badanych metodą wytrawiania należy zwiększyć, aby skompensować ubytek czułość metody, ponieważ zamrażanie może wpływać na wyniki badania. Gatunki włośni które nie są odporne na zamrażanie mogą zostać zabite i zniszczone w procesie trawienia.

## B.3 Sedymentacja

W zamrożonych mięśniach larwy gatunków Trichinella wrażliwych na niskie temperatury prawdopodobnie zostały zabite. Gdy martwe larwy rozwijają się po uwolnieniu z tkanki mięśniowej, ich tempo opadania w procesie sedymentacji spada. W związku z tym czas sedymentacji (patrz 9.6) powinien być przedłużony do 60 min.

## B.4 Badanie mikroskopowe

Martwe larwy mogą być rozwinięte i przezroczyste; dlatego ich wykrycie pod mikroskopem jest trudne i szczególną uwagę należy zwrócić na badanie płynu wytrawiającego na szalce Petriego. W martwych larwach szybko następuje degradacja DNA, uniemożliwiając często identyfikację molekularną larwy na poziomie gatunku lub genotypu.

# Załącznik C.

## Rys. C.1. Schemat badania próbki zbiorczej

Rys. C.2. Włośnie i artefakty

| 1. Żywe larwy włośni (ruszające się) w ciepłym płynie | 2. Żywe larwy włośni w zimnym płynie |
| --- | --- |
| 3. Martwe larwy włośni (przeźroczyste) | 4. Larwa Toxocara sp |
| 5. Nicień Metastrongylus sp | 6. Artefakt - niestrawione włókienka mięśniowe |
| 7. Martwa larwa (kształt litery C) | 8. Artefakt – niestrawione włókienka mięśniowe |

# Załącznik D (informacyjny)

a) Przykład dokumentacji laboratoryjnej (lab nieakredytowane).

| Procedura: | Pepsyna seria: | Opakowanie: |
| --- | --- | --- |

| Próbka [g] | Świnia [g] | Koń [g] | Dzik [g]i | Inne gatunki [g] | Czas trawienia | Pozostałość po trawieniu [g] | Ujemne | Wątpliwe pozytywne | Liczba larw w na 1g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## b) Przykład systemu dokumentacji badań w laboratorium akredytowanym

(strona tytułowa)

REJESTR BADAŃ/SPRAWOZDAŃ

Legenda

Oznaczenie gatunku: T- tucznik; D- dzik; M-maciora; K – knur; I – inne

Sposób identyfikacji próbek (opis)………

Kryteria przyjęcia próbek (opis)…………

Identyfikowalność, odpowiednia wielkość próbki pierwotnej, właściwe dla gatunku miejsca predylekcyjne:

T- tak, N-nie (należy opisać przyczynę)

Kryteria sprawdzania wagi (opis)…………

Ocena skuteczności wytrawiania…(Masa pozostałości na sicie <5% początkowej masy próbki -T /  >5% początkowej masy próbki –N)

Podpisy wg wzoru podpisów

W przypadku jeśli czynności wykonywane są przez różnych analityków należy zidentyfikować osoby

| REJESTR PRZYJĘCIA PRÓBEK | BADANIE PRÓBKI ZBIORCZEJ |
| --- | --- |
| Lp | Właściciel Imię, nazwisko Firma (Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny) Nr. zlecenia | Identyfikacja próbek | Data, godzina dostarczenia próbek Osoba dostarczająca próbki | Stan próbek do badań zgodny z kryteriami **(T/N) Podpis osoby przyjmującej próbki do badań | Data Godzina rozpoczęcia badania | Warunki środowiskowe/ Monitoring temp w lodówce Min/mx I badania danego dnia | Przygotowanie próbki zbiorczej | Przygotowanie płynu wytrawiającego |
|  |  |  |  |  |  |  | Sprawdzenie wagi (nr wagi/odczyt) | Liczba i masa naważonych próbek jednostkowych [g] | Masa próbki zbiorczej [g] | Objętość wody [l]/ kwasu solnego [ml]/ masa pepsyny [g] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Badania wykonano zgodnie z Normą PN-EN ISO 18743:2015-11 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -Wykrywanie larw włośni Trichinella w mięsie metodą wytrawiania

| BADANIE PRÓBKI ZBIORCZEJ | Wynik badania | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wytrawianie | Ocena skuteczności wytrawiania | Czas sedymentacji I/ czas sedymentacji II | Doczyszczanie jeśli konieczne (tak- ile razy/ nie) | Trichinoskop nr | Godzina zakończenia badania | Wynik badania: W badanej próbce nie stwierdzono larw włośni/ W badanej próbce stwierdzono obecność larw włośni w ilości x/g | Podpis osób wykonujących badanie (czynności z rubryk 3-4…) | Podpis osoby autoryzującej badanie |  |
| Termometr nr Temperatura trawienia (min/ max) | Czas trawienia (minuty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

# Załącznik E.

Sprawdzenie metody:

1.	Czułość metody wytrawiania warunkowana jest masą próbki (próbki o masie 1 g umożliwią wiarygodne wykrycie zarażenia ≥3 lpg, badanie próbek o masie od 3 g do 5 g umożliwia wiarygodne wykrycie ≥1 lpg). Należy przyjąć założenia walidacyjne metody wskazujące na prawidłowość prowadzonych badań, gdy 75% laboratoriów jest w stanie wykryć 1 larwę włośnia w próbkach na poziomie limitu detekcji metody.

2.	Specyficzność powinna być oceniana jako zdolny do odróżnienia larw włośni od innych larw nicieni lub artefaktów, które mogą znajdować się w osadach po wytrawianiu (można skorzystać z wyników badań PT lub międzylaboratoryjnych organizowanych przez KLR lub koordynatora).

3.	Należy ocenić pośrednią powtarzalność, porównując wyniki uzyskane przez różnych techników, w różnych dniach, z różnymi próbkami mięśni.

4.	Określić granicę wykrywalności (wyniki badań PT).

5.	Odtwarzalność powinna być oceniana poprzez udział w badaniach biegłości co pozwala ocenić, czy badanie daje takie same wyniki w różnych laboratoriach z różnymi analitykami 
z zachowaniem parametrów wymaganych w opisie metody.

6.	Odporność należy oceniać, zmieniając w kontrolowany sposób warunki wytrawiania, aby ocenić, na ile metoda odporna jest na zmianę warunków bez wpływu na wynik.

Załącznik F

## Identyfikacja źródeł niepewności metody - Etap laboratoryjny

| L.p. | Składowa niepewności | Źródła |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie próbki zbiorczej | właściwa masa próbki miejsce predylekcyjne stopień rozdrobnienia próbki |
| 2. | Pepsyna | aktywność pepsyny sposób przechowywania pepsyny – odpowiednie warunki temperaturowe ważne terminy przydatności |
| 3. | Sposób przygotowania roztwory wytrawiającego | zgodna z metodą kolejność dodawania odczynników, temp. odczynników |
| 4. | Temperatura procesu wytrawiania | przestrzeganie zalecanego zakresu |
| 5. | Sito | średnica oczek i stan techniczny sita – uszkodzenia mechaniczne brak uszkodzeń mechanicznych |
| 6 | Płyn wytrawiający z wytrawionymi mięśniami | brak fragmentów nierozmieszanych |
| 7. | Sedymentacja | czas trwania sedymentacji odsysanie supernatantu stabilność statywu z rozdzielaczem prawidłowe zlanie osadu z rozdzielacza (jednym szybkim ruchem) prawidłowe odessanie supernatantu znad osadu przejrzystość osadu do odczytu |
| 8. | Trychinoskop, stereomikroskop optyczny lub inne urządzenie optyczne zgodnie z metodą magnetycznego mieszania; | nieprawidłowe działanie sposób wykonania odczytu regularne przeglądy lub konserwacje wykonane przez upoważniony personel |
| 9. | Personel upoważniony do wykonywania badań | przeszkolenie z metodyki badawczej znajomość morfologii włośnia w obrazie trichinoskopowym |
| 10. | Wyposażenie | zachowanie spójności pomiarowej, regularne sprawdzania wag i termometrów, |

# Załącznik G

## Lista zagadnień do skontrolowania laboratoriów wyznaczonych do wykrywania włośni w mięsie.

| sprawdzenie | DOWODY | uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Tak | NIE |  |
| System zarządzania |
| Czy laboratorium badawcze posiada wdrożony system zarządzania? |  |  |  |
| Procedury operacyjne badawcze normy itd. |  |  |  |
| Instrukcje |  |  |  |
| Powiązane dokumenty (formularze, dokumenty rejestracyjne itp.) |  |  |  |
| Czy w laboratorium wyznaczono osobę odpowiedzialną za procedury administracyjne, obejmujące zakup chemikaliów, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń? |  |  |  |
| Czy w laboratorium wyznaczono osobę odpowiedzialną za powiadamianie właściwego organu o wykryciu próbki z wynikiem dodatnim? |  |  |  |
| Czy dostępne są dane kontaktowe właściwego organu i krajowego laboratorium referencyjnego (np. telefon, e-mail)? |  |  |  |
| Personel |
| Czy w laboratorium wyznaczono osobę nadzorująca jego działalność lub kierująca nim? |  |  |  |
| Czy osoba nadzorująca lub kierująca laboratorium: posiada uprawnienia do zarządzania działalnością prowadzoną przez laboratorium? |  |  |  |
| jest uprawniona do podpisywania sprawozdań z badań? |  |  |  |
| posiada wiedzę w zakresie morfologii, epidemiologii, biologii i diagnostyki nicieni z rodzaju Trichinella oraz wymogów prawa, jak również doświadczenie w zakresie wykrywania larw włośni w mięsie? |  |  |  |
| posiada doświadczenie w dziedzinie bezpośredniej diagnostyki zarażeń włośniami u zwierząt podatnych na zarażenie? |  |  |  |
| Czy pracownicy techniczni posiadają podstawową wiedzę dotyczącą pasożytów włośni i ich morfologii? |  |  |  |
| Czy pracownicy techniczni mają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań na obecność larw włośni w mięsie? |  |  |  |
| Metoda(-y) badań |
| Czy laboratorium metodę wytrawiania? |  |  |  |
| Czy laboratorium zweryfikowało, że może odpowiednio stosować tę metodę / te metody? |  |  |  |
| Czy jest dostępna dokumentacja procesu weryfikacji? |  |  |  |
| Czy obejmuje ona: Liczbę przeprowadzonych badań |  |  |  |
| Pochodzenie próbki (np. Krajowe Laboratorium Referencyjne, Laboratorium Referencyjne WE ds. pasożytów) |  |  |  |
| Analizę statystyczną |  |  |  |
| Ocenę wyników |  |  |  |
| Czy laboratorium posiada materiał odniesienia (larwy włośni przechowywane w odpowiednich środkach konserwujących, zdjęcia larw o różnych kształtach)? |  |  |  |
| Pomieszczenia laboratoryjne |
| Czy laboratorium stosuje wytyczne dla drugiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego? |  |  |  |
| Jeżeli nie, to czy pomieszczenia laboratorium są odpowiednie do prowadzenia badań i do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników? |  |  |  |
| Czy wprowadzono odpowiedni system utylizacji odpadów, płynu wytrawiającego oraz skrawków mięsa? |  |  |  |
| Wyposażenie |
| Czy wyposażenie laboratorium jest odpowiednie do liczby wykonywanych badań w ciągu dnia / tygodnia? |  |  |  |
| Czy na wypadek sytuacji kryzysowych dostępny jest co najmniej jeden zapasowy zestaw do badania? |  |  |  |
| Czy zasoby te są utrzymywane w stanie sprawności i czy prowadzona jest ich okresowa konserwacja? |  |  |  |
| Czy laboratorium ustaliło czas zużycia materiałów (np. noży, nożyczek, pincet, ostrzy tnących mikserów, mieszadeł magnetycznych, sit, szklanych pojemników)? |  |  |  |
| Czy materiały te są okresowo odnawiane i czy dostępny jest zawsze ich określony zapas? |  |  |  |
| Czy materiały eksploatacyjne (jednorazowe i odczynniki chemiczne) są przechowywane w odpowiednich szafkach? |  |  |  |
| Czy dostępny jest ich odpowiedni zapas, przy uwzględnieniu okresu pomiędzy zamówieniem a dostawą materiałów? |  |  |  |
| Czy sprawdzany jest cyklicznie termin ważności odczynników ? |  |  |  |
| Czy pepsyna i kwas chlorowodorowy są przechowywane w warunkach określonych przez producenta? |  |  |  |
| Czy laboratorium posiada listę kwalifikowanych dostawców usług i materiałów (np. w odniesieniu do mikroskopów, wag, mieszadeł magnetycznych)? |  |  |  |
| Postępowanie z próbkami |
| Czy laboratorium posiada dokument systemu zarządzania opisujący sposób postępowania z próbkami, kryteria ich akceptowalności, identyfikacji, przechowywania, odkażania i utylizacji? |  |  |  |
| Czy laboratorium wykonuje badania próbek niespełniających ustalonych kryteriów (np. z małą ilością tkanki mięśniowej, bez kodu identyfikacyjnego)?W jaki sposób? |  |  |  |
| Czy kryteria akceptowalności wypełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) 2015/1375 (rozdział II art. 2 „Pobieranie próbek z tusz” oraz załącznik III „Badanie zwierząt innych niż świnie”)? |  |  |  |
| Czy dostęp do laboratorium jest kontrolowany? |  |  |  |
| Identyfikowalność |
| Czy laboratorium posiada dokument systemu zarządzania obejmujący identyfikowalność próbek od ich pobrania z tusz do sprawozdania z badania? |  |  |  |
| Czy próbki są jednoznacznie identyfikowalne? |  |  |  |
| Czy zapewniono łączność między próbkami, sprawozdaniami z badań i klientem? |  |  |  |
| Czy istnieją dowody w odniesieniu do identyfikacji, gromadzenia, indeksowania, dostępności, ewidencjonowania, przechowywania, utrzymywania i usuwania dokumentacji technicznej? |  |  |  |
| Czy zachowuje się dokumentację dotyczącą przebiegu badania, kwalifikacji pracowników i sprawozdań z badań? Kto ją przechowuje? Przez jaki okres? |  |  |  |
| Czy sprawozdanie z badania obejmuje: Gatunek zwierząt Kod próbki |  |  |  |
| Zastosowaną metodę badań |  |  |  |
| Ilość wytrawionej tkanki mięśniowej w zależności od gatunku zwierzęcia |  |  |  |
| Masę niestrawionego mięsa pozostałego na sitku |  |  |  |
| Wyniki badania |  |  |  |
| Imię i nazwisko analityka wykonującego badanie |  |  |  |
| Datę i godzinę wykonania badania |  |  |  |
| Podpis analityka |  |  |  |
| Podpis osoby nadzorującej |  |  |  |
| Komentarz / uwagi |  |  |  |
| Czy w przypadku wyników dodatnich dokument systemowy ( procedura) obejmuje: |  |  |  |
| Identyfikację próbek z wynikami dodatnimi |  |  |  |
| Pełną identyfikowalność próbki o wyniku dodatnim z tuszą |  |  |  |
| Gromadzenie i konserwowanie larw w 90% alkoholu etylowym oraz sprawdzanie rzeczywistej obecności larw w fiolce |  |  |  |
| Przekazanie fiolki zawierającej larwy do Krajowego Laboratorium Referencyjnego lub Laboratorium Referencyjnego UE ds. pasożytów w celu identyfikacji gatunków |  |  |  |
| 7.7.1. Czy laboratorium stosuje wytyczne Międzynarodowej Komisji Włośnicowej lub Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt dotyczące postępowania z próbkami o wynikach dodatnich oraz zarządzania wynikami? |  |  |  |
| Metody badań: krytyczne punkty kontroli |
| 8.1. Urządzenia |
| Czy ostrze tnące w mikserach jest regularnie sprawdzane lub wymieniane? |  |  |  |
| Czy sito jest zrobione z mosiądzu lub stali nierdzewnej i czy rozmiar oczek sita wynosi 180 - 200µm? Czy jest ono regularnie i odpowiednio czyszczone? |  |  |  |
| Czy stereomikroskop optyczny z zespołem lusterkowym i źródłem światła o regulowanej intensywności jest sprawny i umożliwia identyfikację larw włośni? |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne |
| Czy dostępne są odpowiednie pipety do zbierania larw? |  |  |  |
| Czy dostępne są małe fiolki stożkowe (1–2ml) do przechowywania larw? |  |  |  |
| Odczynniki |
| Czy kwas chlorowodorowy ma odpowiednie stężenie molowe? |  |  |  |
| Pepsyna: Czy ma odpowiednią aktywność? |  |  |  |
| Czy jest odpowiednio przechowywana? |  |  |  |
| Czy termin ważności jest wyraźnie podany? |  |  |  |
| Czy do konserwacji larw stosowany jest 90% alkohol etylowy? |  |  |  |
| Przygotowanie płynu wytrawiającego |
| Czy przestrzega się kolejności dodawania składników płynu wytrawiającego? 1. woda, 2. kwas chlorowodorowy i 3. pepsyna |  |  |  |
| Gromadzenie osadu pierwotnego i wtórnego |
| Czy czas sedymentacji jest odpowiedni? |  |  |  |
| Czy analityk jest w stanie ocenić, że płyn wytrawiający nie jest wystarczająco klarowny, aby przeprowadzić jego badanie, i zarządzić doczyszczanie próbki? |  |  |  |
| Badanie mikroskopowe |
| 8.6.1. Czy analitycy zostali przeszkoleni w zakresie: rozpoznawania larw w rynience do liczenia larw lub na płytce Petriego? |  |  |  |
| natychmiastowego zbierania larw i konserwowania ich w fiolce stożkowej w 90% alkoholu etylowym? |  |  |  |
| Zapewnienie ważności wyników badania: |
| Czy laboratorium posiada dokument systemu zarządzania obejmujący wewnętrzną kontrolę jakości materiałów oraz punktów krytycznych badań? |  |  |  |
| Szkolenie personelu |
| Czy pracownicy zajmujący się badaniem próbek zostali przeszkoleni poprzez udział w: programie kontroli jakości badań stosowanych do wykrywania larw włośni? |  |  |  |
| regularnej ocenie procedur badania, rejestrowania i analizy stosowanych w laboratorium? | re |  |  |
| Badanie biegłości |
| Czy analitycy wykonujący badania regularnie uczestniczą w badaniach biegłości organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne? |  |  |  |
| Czy w przypadku uzyskania wyniku niezadowalającego analizuje przyczyny niepowodzenia? |  |  |  |
| 10.3 Czy wdraża odpowiednie działania naprawcze? |  |  |  |
| Czy powtarza badanie przy użyciu dodatkowych próbek przekazanych przez krajowe laboratorium referencyjne lub unijne laboratorium referencyjne? |  |  |  |

# Footnotes

W przypadku braku próbek z miejsc predylekcyjnych masę próbki wtórnej należy zwiększyć co najmniej 2 krotnie.

W przypadku kawałków mięsa pobiera się próbkę o masie przynajmniej 5 g z mięśni poprzecznie prążkowanych, o małej zawartości tłuszczu oraz, w miarę możliwości, z miejsca w pobliżu kości lub ścięgien.

W przypadku badania próbek zamrożonego mięsa lub próbek mięśni języka (po usunięciu warstwy wierzchniej, której nie można wytrawić) próbki o masie nie mniejszej niż 5 g.

Zaleca się zwiększenie masy próbek do 5°g z tusz świń z których mięso zostanie przeznaczone do produkcji wędlin surowych.

Dla każdego województwa KLR prowadzi badania PT w tym oceny systemu wskazujące na prawidłowość prowadzonych badań, gdy 75% laboratoriów jest w stanie wykryć 1 larwę włośnia w próbkach na poziomie limitu detekcji metody.