1.   NAZWA ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu”

2.   ADRES OBIEKTU

Budynek Biurowy

ul. H. Sienkiewicza 24

22-400 Zamość

Budynek Lecznicy

ul. H. Sienkiewicza 24

22-400 Zamość

.   AUTORZY OPRACOWANIA

Ryszard Władyga

6.   DATA WYKONANIA

wrzesień 2014 r.

7.   SPIS ZAWARTOŚCI

A – Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

B – Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

SPIS TREŚCI 	str.

1. Wstęp .......................................................................................................................................... 2

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ......................................................................................... 3

2.1. Charakterystyczne parametry i zakresy termomodernizacji poszczególnych obiektów ......... 4

2.1.1.   Budynek nr 1 –Budynek Biurowy....................................................................................... 4

2.1.2.   Budynek nr 2 – Budynek lecznicy ...................................................................................... 5

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ................................... 5

2.2.1. Uwarunkowania techniczne ................................................................................................... 5

2.2.2. Uwarunkowania formalnoprawne ......................................................................................... 6

2.2.3. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji ....................6

2.2.4. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego.................................................................. 6

2.2.5. Harmonogram rzeczowo-­‐finansowy ..................................................................................... 8

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza ............................................................................................. 8

2.3.Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektów ......................................................... 8

3.Opis wymagań zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.................................. 9

3.1.Wymagania dotyczące architektury i wykończenia ................................................................... 9

3.2.Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy................................................................ 9

3.3.Wymagania dotyczące robót budowlanych – ocieplenie styropianem................................. 9

3.4.Montaż stolarki drzwiowej ....................................................................................................... 11

3.5.Wymagania dotyczące robót budowlanych – dachy i stropodachy............................... 12

3.6. Wymagania dot. instalacji centralnego ogrzewania .....................................................12

3.7. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznej ..............................................................12

3.8.Wymagania dotyczące wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne................... 12

3.9. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią............................................................ 12

3.10.Wymagania dotyczące materiałów.......................................................................................12

4. Oświadczenie zamawiającego dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele
      budowlane .................................................................................................................................... 13

5.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem zamierzenia 
    budowlanego ................................................................................................................................ 13

6.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
     – załączniki ................................................................................................................................... 14

Część A	CZĘŚĆ OPISOWA PFU

1. WSTĘP

Celem wykonania termomodernizacji budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na:

1.   oszczędności energii cieplnej (pierwotnej),

2.   oszczędność energii elektrycznej,

3.   poprawa izolacyjności cieplnej budynków i ich walorów estetycznych.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja niżej wymienionych budynków użyteczności publicznej:

A.  Budynku biurowego, ul. H. Sienkiewicza 27, 22-400 Zamość; 
B.  Budynku lecznicy, ul. H. Sienkiewicza 27, 22-400 Zamość;

Zakres zamówienia obejmuje:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.), - o ile będą wymagane

- wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów),

- wymianę drzwi w budynku Lecznicy

- modernizację kotłowni – wykonanie kotłowni gazowej

- modernizację instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania,

- wdrożenie systemu zarządzania energią cieplną,

- wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

- budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie,  odtworzenie  posadzek)  wszędzie  tam,  gdzie  w  wyniku  realizowanych  prac doszło do naruszenia ich jakości i mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zakresy termomodernizacji dla poszczególnych obiektów przedstawiono w pkt. 2.1 PFU.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez NFOSiGW projekt pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej    W związku z powyższym wykonywana termomodernizacja (wszystkie elementy) winna gwarantować trwałość  przedsięwzięcia  przez  okres  minimum  5  lat  –  w  zakresie  efektu  rzeczowego i ekologicznego.

Okres gwarancji wszystkich wykonanych elementów musi obejmować okres co najmniej 60 miesięcy.

UWAGA:

WSZYSTKIE PODAWANE W PONIŻSZYM PFU PARAMETRY I WSKAŹNIKI SĄ WARTOŚCIAMI PRZEWIDYWANYMI I ORIENTACYJNYMI, A OSTATECZNE BĘDĄ OKREŚLONE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZREALIZOWANYM PRZEZ NIEGO PROJEKCIE BUDOWLANYM. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ICH SPRAWDZENIE ORAZ USTALENIE WYJŚCIOWYCH  DANYCH  I   ZAŁOŻEŃ  DO   PROJEKTOWANIA  W   SPOSÓB  ZASADNICZO ZGODNY Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

2.1.Charakterystyczne parametry i zakresy termomodernizacji poszczególnych obiektów

Obiekty będące przedmiotem zamówienia zlokalizowane są w województwie lubelskim na terenie miasta Zamość .

2.1.1. Budynek nr 1 – Budynek biurowy

Kubatura wewnętrzna części ogrzewanej 1000,1 - m3

Powierzchnia ogrzewana – 354,4 m2

Ilość kondygnacji – 2

Termomodernizacja budynku obejmuje:

1. W zakresie termomodernizacji budowlanej

1.1. Ocieplenie ok. 220 m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą 20 cm  wełny mineralnej współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/m*K wraz z wykonaniem przejść technologicznych z płyty OSB u.
1.2 Ocieplenie 430 m2 ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekko-mokrą, warstwą 14 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/m*K

2.   W zakresie instalacji centralnego ogrzewania:

2.1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na częściowej wymianie wyeksploatowanej instalacji c.o.  wyposażenie grzejników w termozawory PK-1 (dopuszcza się wykorzystanie elementów starej instalacji )

2.2. Modernizację kotłowni polegającą na demontażu starej kotłowni węglowej oraz wykonaniu nowej kotłowni składającej się z kondensacyjnego  kotła gazowego o mocy 40 kW.

2.3  Zastosowanie automatyki umożliwiającej zarządzanie energią cieplną w na budynku.  Zarządzanie polegać będzie na  możliwości strefowej regulacji temperatury według harmonogramu godzinowo tygodniowego

3. W zakresie oświetlenia wbudowanego

3.1 Wymianę 94 szt. oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED rzez wymianę źródeł światła.

4. W zakresie energii odnawialnej

4.1. Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaiczne. Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 kWh na dachu budynku. Instalacja działać będzie w systemie  „grid-connected” tj. bez urządzeń magazynujących energię elektryczną

2.1.2.Budynek nr 2 -  Budynek Lecznicy

Kubatura wewnętrzna części ogrzewanej 829,2 - m3

Powierzchnia ogrzewana – 301,69 m2

Ilość kondygnacji – 1

1. W zakresie robót termomodernizacyjnych

1.1. Ocieplenie 278 m2 ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekko-mokrą, warstwą 14 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/m*K

1.2. Wymiana drzwi o pow.1,8 na drzwi o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2*K

2. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania

2. .1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na częściowej wymianie wyeksploatowanej instalacji c.o.  wyposażenie grzejników w termozawory PK-1 (dopuszcza się wykorzystanie elementów starej instalacji ).

2.3  Zastosowanie automatyki umożliwiającej zarządzanie energią cieplną w na budynku.  Zarządzanie polegać będzie na  możliwości strefowej regulacji temperatury według harmonogramu godzinowo tygodniowego

3. W zakresie oświetlenie wbudowanego

3.1. 3.1 Wymianę 42 szt. oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED . poprzez wymianę źródeł światła

2.1.3. 	Pozostałe prace do wykonania w ramach zadania

W zakresie prac należy uwzględnić:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej wykonawczej

- wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże,

- skompletowanie i przekazanie inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

- wykonania opinii ornitologicznej

- wykonania audytu ex-post zgodnego z wymogami NFOŚiGW

Wykonawca prac jest ponadto zobowiązany do:

- wykonanie robót towarzyszących przy termomodernizacji ścian takich jak: ocieplenie ościeży okiennych, wymiana parapetów okiennych, obróbek attyk, , ewentualnie rynien i rur spustowych  na  blachę  powlekaną,  demontaż i ponowny montaż krat, barierek, szyldów, lamp, czujników, klimatyzatorów i innych urządzeń na ścianach,

- wykonanie robót towarzyszących przy wymianie stolarki -­‐   obróbki ościeży drzwiowych od wewnątrz z malowaniem na kolor istniejący,

- wykonanie prac porządkowych (np. malowanie, tynkowanie, posadzki) mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego

.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.1.  Uwarunkowania techniczne

2.2.1.1 Budynek nr 1 – Budynek Biurowy

Budynek  wybudowany w 1961 r. zmodernizowany w 1978 r.  pełni funkcję budynku biurowego Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Zamościu

Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej i kratówki, strych nieogrzewany przykryty dachem dwuspadowym

Budynek wyposażony w instalację: wod.-kan., c.o. ,elektryczną. W budynku znajduje się kotłownia węglowa.

2.2.1.2. Budynek 2 – budynek Lecznicy

Budynek  wybudowany w 1961 r. zmodernizowany w 1978 r.  pełni funkcję budynku biurowego Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Zamościu

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej, strych nieogrzewany, przykryty dachem dwuspadowym, strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony wełną mineralna. Budynek wyposażony w instalację: wod.-kan., c.o. ,elektryczną. W budynku znajduje się kotłownia węglowa.

2.2.2. Uwarunkowania formalnoprawne

Obiekty będące przedmiotem niniejszego opracowania w całości należą do Inspektoratu Weterynarii w Zamościu, w strukturze własności nie występują strony trzecie

Wskazane powyżej budynki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.2.3. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać dokumentację projektową, obejmującą:

- opinię ornitologiczną

- projekt do zgłoszenia wykonania robót dociepleniowych,,

- projekty wykonawcze w podziale na branże,

- harmonogram rzeczowo-­‐finansowy.

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:

- dokumentację powykonawczą,

- atesty, certyfikaty oraz deklarację zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń.

- audyt energetyczny ex-post

Dokumentacja projektowa wraz z kolorystyką obiektów musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach + wersję elektroniczną w DOC* i PDF*

2.2.4. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż:

- architektoniczno-­‐budowlanej,

- instalacji wewnętrznych: C.O. wraz z kotłownią gazową,

- wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

- instalacji fotowoltaicznej

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( DZ.U. z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim pow2inny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. z 2019 r. poz 1065).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.z 2010 r. nr 109 poz. 719)

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1372)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( dz.U. z 2018 r. poz. 963).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz.U. z 2004 r. nr. 249 poz24967 z póz. zmianami).

- Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2015 r. poz.1165)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2019 r. poz.1945).

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. ( Dz.u. z 2004 r.nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym.

Dokumentacja winna zawierać:

- optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej i grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,

- rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach),

- dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU,

- dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,

- każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia,

- w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych),

- dokumentacja podlegała będzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2.2.5. Harmonogram rzeczowo-­‐finansowy

Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim

2.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:

- projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami,  które  wyniknęły w trakcie realizacji,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia podczas funkcjonowania budynków.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych.

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynków w celu uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektów

Budynki po przeprowadzeni termomodernizacji oraz pozostałych prac nie zmienią swoich dotychczasowych funkcji.

Budynki, których wykaz znajduje się w poprzedniej części programu, po wykonaniu robót nie zmienią również swojej kubatury jak również nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół budynków.

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia

Rozwiązania   architektoniczne  powinny   nawiązywać  do   istniejącej  zabudowy   oraz   do porządku architektoniczno-­‐ przestrzennego otoczenia.

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową oraz najwyższą jakością.

Wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.z 2010 r. nr 109 poz. 719),  bezpieczeństwa użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez  Ministra  Zdrowia.  Wszystkie  niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  zgodnie z obowiązującymi normami.

Zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.

3.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej  i  montażowej  oraz  uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu  Kontraktu.  Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

3.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych – ocieplenie styropianem

Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektów powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją danego systemu dopuszczonego do stosowania.

Należy stosować materiały i elementy posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych

3.3.1.  Przygotowanie podłoża

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany.

3.3.2.  Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Rozpoczynając układnie izolacji termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji (grunt pod wpływem mrozu czasami się podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Najczęściej jest to linia cokołu budynku wyznaczona izolacją przeciwwilgociową  ułożoną  na  ścianach  fundamentowych  lub  piwnicznych.  Krawędzie szczelin dylatacyjnych są wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za pomocą kołków rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej

3.3.3. Warstwa izolacyjna

Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem na uniknięcie mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy.

Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą „pasmowo punktową” to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-­‐12 cm tak, aby łączna powierzchnia ,masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty.

W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża  budynku,  okolice otworów okiennych i  drzwiowych) należy równolegle stosować

mocowanie mechaniczne, używając    kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą

4 kołki/m².

W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu rozpoczynamy od połówki płyty.

Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnym rzędami. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych

3.3.4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroża na  parterze  oraz  w  otworach  okiennych  i  balkonowych,  mocujemy  profile  ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki zbrojącej,  ułożone  ukośnie  w  stosunku  do  głównej  warstwy  lub  w  postaci  warstwy podwójnej.

Po 2-­‐4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej wyciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.

3.3.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschniętą warstwę zbrojącą nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny mineralny malowany farbą silikatową zgodnie z kolorystyką budynku.

Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską nakłada się za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej,  a  następnie  rozprowadza  cienką,  równomierną  warstwę.  Po  tej  czynności należy usunąć  nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.

3.3.6. Właściwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25˚C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Położenie tynku w sposób naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką.

3.3.7. 	Pozostałe zalecenia

- Na etapie przygotowania się do ocieplenia niezbędne jest uwzględnienie szczególnie istotnych elementów, są to przede wszystkim:

- określenie  miejsc  ewentualnych  przerw  technologicznych  w  trakcie  wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

- określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podłoża,

- przygotowanie rysunków technicznych detali połączeń warstwy ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelności połączeń na przenikanie powietrza i wody opadowej,

- przygotowanie rysunków technicznych detali określających sposób wykonania zewnętrznych krawędzi warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej krawędzi izolacji

3.4.  Montaż stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, w którym ma być osadzona ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyści

Zamocowanie drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, szczeliny między ościeżem a ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania (świadectwo ITB). Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemicznie szkodliwie  dla  zdrowia  ludzi.  Osadzone  drzwi  po  zamontowaniu  należy  wyregulować i zamknąć oraz oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć.

3.4.1. 	Osadzenie parapetów okiennych

Parapety zewnętrzne:

Parapety  zewnętrzne  niezależnie  od  materiału  z  jakiego  są  wykonane,  powinny wystawać około 3,00-­‐4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym.

Generalną  zasadą  jest  wprowadzenie  kołnierza  parapetu  poza  profil  progowy ościeżnicy w przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych.

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić:

- zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury,

- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr,

- połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji.

3.5. Wymagania dotyczące robót budowlanych –stropy

Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Płytę stropową należy ocieplić wełną mineralną pamiętając o położeniu na spodzie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczającej izolację cieplną przed dyfuzją pary wodnej z  pomieszczenia i jej ewentualnym wykraplaniem się w tej strefie. Aby paroizolacja dobrze spełniała swoje zadanie, musi być jednak szczelnie połączona na zakłady.

Na warstwie ocieplenia wykonać wylewkę betonową gr. min. 4 cm.

3.6  Wymagania dot. instalacji centralnego ogrzewania

3.6.1. Wymiana instalacji Centralnego Ogrzewania W ramach termomodernizacji obiektu przewidziano modernizację instalacji Centralnego Ogrzewania ( częściową wymianę ) -  z zaworami termostatycznym typu PK-1

3.6.2. Demontaż istniejącej kotłowni węglowej, budowa nowej kotłowni wyposażonej w gazowy kocioł kondensacyjny o mocy ok. 40 kW, wyposażonej w pompy obiegowe, naczynie przeponowe.

3.7. Wymagania dot. instalacji fotowoltaicznej

Miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych dach budynku biurowego. Sumaryczna moc paneli 5 kW.

Prace związane z zabudowa należy poprzedzić pracami projektowymi. Za sposób montażu, montaż paneli i sposób prowadzenia instalacji odpowiada wykonawca. Części zewnętrzne instalacji powinny zostać uziemione oraz zabezpieczone za pomocą odgromników połączonych z instalacją odgromowa budynku. W zakresie prac wykonawcy jest również wykonanie stosownych obliczeń związanych zabudową konstrukcji na istniejącym dachu oraz takie ich rozplanowanie, aby zapewniona była odpowiednia komunikacja do wszystkich urządzeń i instalacji na dachu. Uwaga: Miejscem włączenia instalacji to rozdzielnica budynkowa. Sposób włączenia winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Zakres prac projektowych i wykonawczych:

- Moduły fotowoltaiczne montować w układzie zapewniający jak największa sprawność ogniw z uwzględnieniem maksymalizacji pracy z uwzględnieniem przeszkód dachowych

- dobór aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami;

- wewnętrzne i zewnętrzne trasy kablowe na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

3.8. Wymagania dotyczące wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

Zastosowane oświetlenie energooszczędne typu LED winno być przyjazne dla środowiska.

3.9. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energia cieplną

Zainstalowany system zarządzania energią powinien spełnić co najmniej poniższe funkcje:

- zdalne nastawy urządzeń umożliwiające sterowanie parametrami instalacji centralnego ogrzewania,

- wprowadzanie harmonogramów pracy podłączonych urządzeń,

- posiadać liczniki ciepła

3.10. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U.

2010 nr 243 poz. 1623) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

2010 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe oraz posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- atest,

- certyfikat,

- aprobatę techniczną,

- certyfikat zgodności,

- deklarację zgodności.

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót (przed ich zabudowaniem) muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Część B	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

4. Oświadczenie zamawiającego DOTYCZĄCE prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiającego oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( DZ.U. z 2013 r. poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim pow2inny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. z 2019 r. poz 1065).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.z 2010 r. nr 109 poz. 719)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1372)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( dz.U. z 2018 r. poz. 963).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz.U. z 2004 r. nr. 249 poz24967 z póz. zmianami).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2015 r. poz.1165)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2019 r. poz.1945).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. ( Dz.u. z 2004 r.nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno użytkowym.

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-­‐montażowych”  tom I, część 4.

6. INNE  POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO APROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIKI

1. Audyty energetyczne

2. Uproszczone rzuty kondygnacji i elewacji budynków