Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy elektrycznej z ręcznym i automatycznym układem SZR sieć-sieć oraz przełącznikiem kierunku załączania.

Opis rozdzielnicy:

Moc SZR 750A

Kompletny układ SZR 750A wraz z automatyką i sterowaniem

Zestaw obejmować będzie układ obejściowy.

Linie zasilające – 2szt.

Odłączniki liniowe 630A na każdej linii

Włącznik główny 6-polowy moc 750A (0/1) – praca pod obciążeniem

Odłączający układ SZR ręcznie (obydwie linie)

Przełączki 750A – 2szt. – praca pod obciążeniem (1/0/2) – załączany ręcznie

Wykonanie obudowy metalowej

podłączenie SZR i przełącznik szynami miedzianymi

Demontaż istniejącego SZR wraz z podłączeniem istniejących kabli do nowej rozdzielnicy