ZP.09.RWZ.2019                                                                                                       zał. nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wersalka:

Bez przyczółków, rozkładana  z pojemnikiem na pościel

Wymiary skrzyni: dł. 200 cm , szer.    75 cm.

leże : dł. 200 cm ,  szer. 120 cm.

wys.leża :  40 cm.

Skrzynia: płyta meblowa 18 mm. boki  krótsze dodatkowo wzmocnione płytą MDF 19 mm        /do  mocowania zawiasów /.

Spód skrzyni : pilśnia 3,2 mm . o zwiększonej odporności.

Stelaż : rama drewniana

Sprężyny : typ bonell / drut 2,2 mm, wys. 100,00 mm.

Pianka : T 35

Tkanina główna : szenil

Kolor : brąz / odcień średni /

Koordynat : mikrofaza

Zawiasy automatyczne : metalowe – utwardzony AJK