Kosztorys

Bez wartości

Obiekt	Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej

Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa	Bytów 77-100 ul. Lęborska

Inwestor	Szpital Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o.

Sporządził	A. Kordyjasz

Bytów 5 październik 2020 r.

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przedmiar |  | Strona 2/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1 | KNR 4-01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |
|  | 0348/03 |  |  |  |  |
|  |  | 3,32*(4,2+1,12+1,8+0,87+0,56+0,83*2) | m2 | 33,897 |
|  |  |  | razem | m2 | 33,897 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej |  |  |
|  | 0329/03 | lub cementowo-wapiennej R*2 odzysk okna |  |  |
|  |  | 0,52*(2,6*3,55+1,0*0,8+2,05*0,4+1,62*0,88) | m3 | 6,383 |
|  |  |  | razem | m3 | 6,383 |
| 3 | KNR 4-01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie |  |  |
|  | 0304/02 | cementowo-wapiennej |  |  |
|  |  | 1,0*2,01*0,43+0,52*0,88*1,62 | m3 | 1,606 |
|  |  | parter | 0,52*0,52*2,2 | m3 | 0,595 |
|  |  |  | razem | m3 | 2,201 |
| 4 | KNR 4-01 | Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek |  |  |
|  | 0313/02 |  |  |  |  |
|  |  | 0,52*0,25*(3,55+1,5+1,0+0,18*6) | m3 | 0,927 |
|  |  | parter | 0,2 | m3 | 0,200 |
|  |  |  | razem | m3 | 1,127 |
| 5 | KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm |  |  |
|  | 0313/05 |  |  |  |  |
|  |  | 3*(3,55+1,5+1,0+0,2*6) | m | 21,750 |
|  |  | parter | 2,0*2+1,65*2 | m | 7,300 |
|  |  |  | razem | m | 29,050 |
| 6 | KNR 4-01 | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm |  |  |
|  | 0313/07 |  |  |  |  |
|  |  | 6*2 |  | koniec | 12,000 |
|  |  | parter | 4 | koniec | 4,000 |
|  |  |  | razem | koniec | 16,000 |
| 7 | KNR 2-02 | Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem |  |  |
|  | 2003/01 | obustronnym, jednowarstwowo |  |  |
|  |  | (3,96+1,95)*3,32 | m2 | 19,621 |
|  |  |  | razem | m2 | 19,621 |
| 8 | KNR 4-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych |  |  |
|  | 0212/03 |  |  |  |  |
|  |  | 4,2*0,22*0,2*4 | m3 | 0,739 |
|  |  |  | razem | m3 | 0,739 |
| 9 | KNR 4-01 | Uzupełnienie betonu w płytach stropowych |  |  |
|  | 0203/08 |  |  |  |  |
|  |  | 4,2*0,22*0,98 | m3 | 0,906 |
|  |  |  | razem | m3 | 0,906 |
| 10 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli |  |  |
|  | 0290/02 |  |  |  |  |
|  |  | 0,138+0,048 | t | 0,186 |
|  |  |  | razem | t | 0,186 |
| 11 | KNR 4-01 | Podstemplowania stropów z deskowaniem |  |  |
|  | 0422/01 |  |  |  |  |
|  |  | 4,2*4 |  | m | 16,800 |
|  |  |  | razem | m | 16,800 |
| 12 | KNR 4-01 | Rozebranie stemplowań z deskowaniem |  |  |
|  | 0422/05 |  |  |  |  |
|  |  | 4,2*4 |  | m | 16,800 |
|  |  |  | razem | m | 16,800 |
| 13 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 |  |  |
|  | 0354/04 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | szt | 2,000 |
|  |  |  | razem | szt | 2,000 |
| 14 | KNR 4-01 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł |  |  |
|  | 0318/05 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | szt | 2,000 |
|  |  |  | razem | szt | 2,000 |
| 15 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |  |
|  | 0336/02 | cementowo-wapiennej |  |  |
|  |  | 18 |  | m | 18,000 |
|  |  |  | razem | m | 18,000 |
| 16 | KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno" - analogia |  |  |
|  | 0324/03 |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | m | 18,000 |
|  |  |  | razem | m | 18,000 |
| 17 |  | Montaż koryta z osłoną rtg |  |  |
|  |  | 18 |  | m | 18,000 |
|  |  |  | razem | m | 18,000 |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przedmiar |  | Strona 3/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 18 | KNR 2-02 | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |
|  | 2004/01 |  |  |  |
|  |  | 3,0*(0,2+0,3) | m2 | 1,500 |
|  |  | razem | m2 | 1,500 |
| 19 | KNR 2-02 | Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych |  |  |
|  | 2007/03 |  |  |  |
|  |  | 3,0*(0,2+0,3) | m2 | 1,500 |
|  |  | razem | m2 | 1,500 |
| 20 | KNR 2-02 | Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych |  |  |
|  | 2007/03 |  |  |  |
|  |  | 5,59*6,32-2,03*2,51 | m2 | 30,234 |
|  |  | razem | m2 | 30,234 |
| 21 | KNR 2-02 | Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach |  |  |
|  | 2006/04 |  |  |  |
|  |  | 5,59*6,32-2,03*2,51 | m2 | 30,234 |
|  |  | razem | m2 | 30,234 |
| 22 | KNR 4-01 | Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie |  |  |
|  | 1204/05 |  |  |  |
|  |  | 5,59*6,32-2,03*2,51 | m2 | 30,234 |
|  |  | 3,1*(4,2+0,56+1,95+5,59)*2 | m2 | 76,260 |
|  |  | razem | m2 | 106,494 |
| 23 | KNR 2-02 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych |  |  |
|  | 0815/01 |  |  |  |
|  |  | 3,1*(4,2+0,56+1,95+5,59)*2 | m2 | 76,260 |
|  |  | razem | m2 | 76,260 |
| 24 | KNR 2-02 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych |  |  |
|  | 0815/05 |  |  |  |
|  |  | 5,59*6,32-2,03*2,51 | m2 | 30,234 |
|  |  | razem | m2 | 30,234 |
| 25 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |
|  | 1505/03 |  |  |  |
|  |  | 5,59*6,32-2,03*2,51 | m2 | 30,234 |
|  |  | 3,1*(4,2+0,56+1,95+5,59)*2 | m2 | 76,260 |
|  |  | razem | m2 | 106,494 |
| 26 | KNR 2-02u1 | Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej |  |  |
|  | B-0202-00170 | na gotowym i wyrównanym podłożu R-2 |  |  |
|  | 0/03 |  |  |  |
|  |  | 6 | m2 | 6,000 |
|  |  | razem | m2 | 6,000 |
| 27 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km |  |  |
|  | 0108/11 |  |  |  |
|  |  | 5+10 | m3 | 15,000 |
|  |  | razem | m3 | 15,000 |
| 28 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km |  |  |
|  | 0108/12 |  |  |  |
|  |  | 5+10 | m3 | 15,000 |
|  |  | razem | m3 | 15,000 |
|  |  | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 29 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 |  |  |
|  | 0354/04 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |
|  |  | razem | szt | 2,000 |
| 30 | KNR 2-02 | Drzwi wejściowe -przesuwne |  |  |
|  | 1019/08 |  |  |  |
|  |  | 1,0*2,05 | m2 | 2,050 |
|  |  | razem | m2 | 2,050 |
| 31 | KNR 2-02 | Okna pcv |  |  |
|  | 1001/03 |  |  |  |
|  |  | 1,62*1,88 | m2 | 3,046 |
|  |  | razem | m2 | 3,046 |
| 32 |  | Szklo ołowiane - w witrynie |  |  |
|  |  | 1*2 | m2 | 2,000 |
|  |  | razem | m2 | 2,000 |
| 33 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m |  |  |
|  | 0321/02 |  |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |
|  |  | razem | szt | 2,000 |
|  |  | Posadzka |  |  |

- KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 0818/05

| 37,53 | m2 | 37,530 |
| --- | --- | --- |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przedmiar |  | Strona 4/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  | razem | m2 | 37,530 |
| 35 | KNR 2-02 | Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm |  |  |
|  | 1115/01 |  |  |  |
|  |  | 37,53 | m2 | 37,530 |
|  |  | razem | m2 | 37,530 |
| 36 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - terkett |  |  |
|  | 1112/05 |  |  |  |
|  |  | 37,53 | m2 | 37,530 |
|  |  | razem | m2 | 37,530 |
|  |  | Instalacja co |  |  |
| 37 |  | Demontaż instalacji wod.-kan. i urządzeń łazienki |  |  |
|  |  | 1 | kmp | 1,000 |
|  |  | razem | kmp | 1,000 |
| 38 | KNR 2-15 | Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm |  |  |
|  | 0415/05 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |
|  |  | razem | szt | 1,000 |
| 39 | KNR 2-15 | Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych |  |  |
|  | 0422/01 |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,000 |
|  |  | razem | kpl | 1,000 |
| 40 | KNR 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o długości 660mm |  |  |
|  | 0419/03 |  |  |  |
|  |  | 3 | kpl | 3,000 |
|  |  | razem | kpl | 3,000 |
| 41 | KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką |  |  |
|  | 0121/01 |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |
|  |  | razem | szt | 1,000 |
| 42 | KNR 4-02 | Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia |  |  |
|  | 0212/03 |  |  |  |
|  |  | 1 | miejsce | 1,000 |
|  |  | razem | miejsce | 1,000 |
| 43 | KNR 4-02 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym |  |  |
|  | 0219/01 |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,000 |
|  |  | razem | kpl | 1,000 |
|  |  | Instalacje |  |  |
| 44 |  | Klimatyzacja |  |  |
|  |  | 1 | kmp | 1,000 |
|  |  | razem | kmp | 1,000 |
| 45 |  | Rezerwa |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1,000 |
|  |  | razem | szt | 1,000 |
| 46 |  | Ekran z blachy ołowianej |  |  |
|  |  | (5,59*6,32-2,03*2,51)*2 | m2 | 60,467 |
|  |  | (3,96+1,95)*3,32 | m2 | 19,621 |
|  |  | razem | m2 | 80,088 |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 5/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33,897 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,95 | 32,202 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej R*2 odzysk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,383 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 8,63*2 | 110,171 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,201 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.III | r-g | 2,67 | 5,877 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,37 | 0,814 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 4,1 | 9,024 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm | szt | 34,5 | 75,934 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 17,95 | 39,508 |  |  |  |  |
|  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 10,6 | 23,331 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,093 | 0,205 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,043 | 0,095 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,9 | 1,981 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cegieł z wykuciem bruzd dla belek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,127 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 7,84 | 8,836 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,87 | 0,980 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 12,59 | 14,189 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 401 | 451,927 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 108 | 121,716 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,28 | 0,316 |  |  |  |  |
|  | Drewno na stemple budowlane | m3 | 0,081 | 0,091 |  |  |  |  |
|  | Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm | m3 | 0,056 | 0,063 |  |  |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm | m3 | 0,117 | 0,132 |  |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gołe | kg | 2,68 | 3,020 |  |  |  |  |
|  | Klamry ciesielskie | kg | 4,69 | 5,286 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,14 | 0,158 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 3,48 | 3,922 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do I NP 200-260mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,05 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 1,47 | 42,703 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,17 | 4,939 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,52 | 15,106 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 12 | 348,600 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 13,7 | 397,985 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,036 | 1,046 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 24,44 | 709,982 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,017 | 0,494 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,14 | 4,067 |  |  |  |  |

- KNR 4-01 0313/07 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm

16 koniec

Robocizna

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 6/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,47 | 7,520 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,17 | 2,720 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,19 | 3,040 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 8 | 128,000 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 3,45 | 55,200 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,008 | 0,128 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,008 | 0,128 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,07 | 1,120 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 2003/01 Ścianki działowe GR 55-01z płyt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokryciem obustronnym, jednowarstwowo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19,621 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 1,3485 | 26,459 |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,8996 | 17,651 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm z ekranem | m2 | 2,06 | 40,419 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-55x0,75 | kg | 0,72 | 14,127 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane C-55x0,75 | kg | 2,64 | 51,799 |  |  |  |  |
|  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 4,06 | 79,661 |  |  |  |  |
|  | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,0694 | 1,362 |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00196 | 0,038 |  |  |  |  |
|  | Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości | m | 3,626 | 71,146 |  |  |  |  |
|  | 0,2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm | m2 | 0,0341 | 0,669 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,00127 | 0,025 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,035 | 0,687 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0279 | 0,547 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betonowych zbrojonych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,739 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 24,76 | 18,298 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0203/08 Uzupełnienie betonu w płytach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stropowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,906 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betoniarze gr.II | r-g | 1,24 | 1,123 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 5,13 | 4,648 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beton zwykły | m3 | 1,02 | 0,924 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 2,08 | 1,884 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali |  |  |  |  |  |  |  |
|  | żebrowanej w elementach budynków i budowli |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,186 t |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbrojarze gr.II | r-g | 42,88 | 7,976 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm | t | 1,002 | 0,186 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prościarka do prętów | m-g | 4,3 | 0,800 |  |  |  |  |
|  | Nożyce do prętów | m-g | 5,8 | 1,079 |  |  |  |  |
|  | Giętarka do prętów | m-g | 4,8 | 0,893 |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t | m-g | 0,8 | 0,149 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 1,6 | 0,298 |  |  |  |  |

- KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropów z deskowaniem

16,8 m

| Robocizna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cieśle gr.IV | r-g | 0,2625 | 4,410 |
| Robotnicy gr.I | r-g | 0,1302 | 2,187 |
| Materiały |  |  |  |
| Drewno na stemple budowlane | m3 | 0,008 | 0,134 |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 7/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm | m3 | 0,0002 | 0,003 |  |  |  |  |
|  | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,0007 | 0,012 |  |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gołe | kg | 0,04 | 0,672 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowań z deskowaniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,8 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.IV | r-g | 0,116 | 1,949 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,069 | 1,159 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | powierzchni do 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,16 | 2,320 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0318/05 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | powierzchni otworu do 2m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 1,71 | 3,420 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,48 | 0,960 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwoździe budowlane gołe | kg | 0,2 | 0,400 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 4,56 | 9,120 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,024 | 0,048 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,008 | 0,016 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,19 | 0,380 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,17 | 3,060 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,95 | 17,100 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0324/03 Zamurowanie bruzd poziomych o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | przekroju 1/4x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno" - analogia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 0,36 | 6,480 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,17 | 3,060 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,12 | 2,160 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 8 | 144,000 |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 0,7 | 12,600 |  |  |  |  |
|  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 0,44 | 7,920 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,004 | 0,072 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,002 | 0,036 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,04 | 0,720 |  |  |  |  |
| 17 | Montaż koryta z osłoną rtg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | korytko dla przewodu | m | 1,05 | 18,900 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |

- KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych

|  | 1,5 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Robocizna |  |  |  |
| Montażyści gr.III | r-g | 1,2482 | 1,872 |
| Montażyści gr.II | r-g | 0,8318 | 1,248 |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 8/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm | m2 | 1,05 | 1,575 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-55x0,75 | kg | 0,72 | 1,080 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane C-55x0,75 | kg | 2,64 | 3,960 |  |  |  |  |
|  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 4,06 | 6,090 |  |  |  |  |
|  | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,0347 | 0,052 |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00132 | 0,002 |  |  |  |  |
|  | Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości | m | 2,264 | 3,396 |  |  |  |  |
|  | 0,2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm | m2 | 0,0341 | 0,051 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,00086 | 0,001 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,025 | 0,038 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0165 | 0,025 |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gipsowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 0,8108 | 1,216 |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,2712 | 0,407 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-55x0,75 | kg | 0,53 | 0,795 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 2,6 | 3,900 |  |  |  |  |
|  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 2,55 | 3,825 |  |  |  |  |
|  | Zawiesie do kształtowników C-100x0,75 | szt | 3,6 | 5,400 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 0,095 | 0,143 |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,035 | 0,053 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0033 | 0,005 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gipsowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,234 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 0,8108 | 24,514 |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,2712 | 8,199 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-55x0,75 | kg | 0,53 | 16,024 |  |  |  |  |
|  | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 2,6 | 78,608 |  |  |  |  |
|  | Kołki do wstrzeliwania | szt | 2,55 | 77,097 |  |  |  |  |
|  | Zawiesie do kształtowników C-100x0,75 | szt | 3,6 | 108,842 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 0,095 | 2,872 |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,035 | 1,058 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0033 | 0,100 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,234 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.III | r-g | 0,1767 | 5,342 |  |  |  |  |
|  | Montażyści gr.II | r-g | 0,5272 | 15,939 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm | m2 | 1,04 | 31,443 |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,00098 | 0,030 |  |  |  |  |
|  | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 0,0321 | 0,971 |  |  |  |  |
|  | Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości | m | 1,258 | 38,034 |  |  |  |  |
|  | 0,2mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 | 0,00064 | 0,019 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,01 | 0,302 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0096 | 0,290 |  |  |  |  |

- KNR 4-01 1204/05 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - gruntowanie

106,494 m2

Robocizna

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 9/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm |  | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Malarze gr.II | r-g |  | 0,064 | 6,816 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Unigrunt | dm3 |  | 0,154 | 16,400 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ścianach z płyt gipsowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76,26 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g |  | 0,4232 | 32,273 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g |  | 0,018 | 1,373 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,007 | 0,534 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | kg |  | 1,5 | 114,390 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 |  | 0,00105 | 0,080 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g |  | 0,0011 | 0,084 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g |  | 0,0019 | 0,145 |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0815/05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wylewanych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,234 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g |  | 0,3902 | 11,797 |  |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g |  | 0,0361 | 1,091 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,0112 | 0,339 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | kg |  | 2,5 | 75,585 |  |  |  |  |
|  | Woda | m3 |  | 0,00175 | 0,053 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g |  | 0,0018 | 0,054 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g |  | 0,0024 | 0,073 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gruntowaniem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106,494 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g |  | 0,1083 | 11,533 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,0673 | 7,167 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba emulsyjna Polinit | dm3 |  | 0,276 | 29,392 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g |  | 0,0003 | 0,032 |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02u1 B-0202-001700/03 Licowanie ścian płytkami |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm układanymi przy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podłożu R-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy | r-g |  | 2,33*2 | 27,960 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm | m2 |  | 1,05 | 6,300 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg |  | 2,84 | 17,040 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 | m3 |  | 0,00016 | 0,0010 |  |  |  |  |
|  | Masa fugowa | kg |  | 0,4 | 2,400 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g |  | 0,032 | 0,192 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g |  | 0,0321 | 0,193 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,86 | 12,900 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód samowyładowczy 5t (1) | m-g |  | 0,5 | 7,500 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ponad 1km |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 10/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady |  | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | 15 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód samowyładowczy | 5t (1) | m-g | 0,02*9 | 2,700 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | powierzchni do 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I |  | r-g | 1,16 | 2,320 |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-02 1019/08 Drzwi wejściowe -przesuwne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,05 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stolarze gr.II |  | r-g | 0,26*3 | 1,599 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I |  | r-g | 0,18*3 | 1,107 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drzwi |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg |  | m-g | 0,03 | 0,061 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) |  | m-g | 0,04 | 0,082 |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-02 1001/03 Okna pcv |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,046 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II |  | r-g | 3,22 | 9,808 |  |  |  |  |
|  | Stolarze gr.II |  | r-g | 1,88 | 5,726 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I |  | r-g | 0,63 | 1,919 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okna pcv |  | m2 | 1 | 3,046 |  |  |  |  |
|  | Dyble stalowe |  | szt | 8 | 24,368 |  |  |  |  |
|  | Pianka poliuretanowa |  | kg | 0,098 | 0,299 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg |  | m-g | 0,06 | 0,183 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) |  | m-g | 0,09 | 0,274 |  |  |  |  |
| 32 | Szklo ołowiane - w witrynie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkło ołowiane |  | m2 | 1,01 | 2,020 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokienników drewnianych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lub stalowych ponad 1,5m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II |  | r-g | 1,97 | 3,940 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I |  | r-g | 0,21 | 0,420 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 |  | kg | 8,63 | 17,260 |  |  |  |  |
|  | Piasek do zapraw |  | m3 | 0,022 | 0,044 |  |  |  |  |
|  | Woda |  | m3 | 0,011 | 0,022 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,14 | 0,280 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |  |

- KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

37,53 m2

Robocizna

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 11/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,18 | 6,755 |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1115/01 Warstwa wyrównująca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | polimero-cementowa o grubości 10-15mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,53 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posadzkarze gr.II | r-g | 0,2072 | 7,776 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0923 | 3,464 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Warstwa wyrównująca | t | 0,0202 | 0,758 |  |  |  |  |
|  | Piasek o uziarnieniu do 1,0mm | m3 | 0,0149 | 0,559 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,0261 | 0,980 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0118 | 0,443 |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sztucznych rulonowych - terkett |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37,53 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Posadzkarze gr.III | r-g | 0,3661 | 13,740 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0292 | 1,096 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa | m2 | 1,09 | 40,908 |  |  |  |  |
|  | Klej kauczukowy Butapren B | kg | 0,4 | 15,012 |  |  |  |  |
|  | Pasta podłogowa | kg | 0,1 | 3,753 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,0057 | 0,214 |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy (1) | m-g | 0,0041 | 0,154 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja co |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Demontaż instalacji wod.-kan. i urządzeń łazienki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kmp |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mont | r-g | 12 | 12,000 |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-15 0415/05 Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o średnicy 6mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,1156 | 0,116 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0319 | 0,032 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne o średnicy | szt | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | nominalnej 6mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór z filtrem | szt | 2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t (1) | m-g | 0,0002 | 0,0002 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-15 0422/01 Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | płytowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,64 | 0,640 |  |  |  |  |
|  | Spawacze gr.II | r-g | 0,75 | 0,750 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączki proste lub kolankowe do grzejników | szt | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Tarczki ochronne | szt | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 0,5 |  |  |  |  |  |

- KNR 2-15 0419/03 Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o długości 660mm

| 3 kpl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Robocizna |  |  |  |
| Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 0,43 | 1,290 |
| Robotnicy gr.I | r-g | 0,88 | 2,640 |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 12/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm |  | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica | szt |  | 1 | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Grzejniki 2-płytowe GP-2, 660mm | kpl |  | 1 | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Trójniki przyłączeniowe mosiężne, do grzejników płytowych | szt |  | 2 | 6,000 |  |  |  |  |
|  | dwurzędowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samochód dostawczy do 0,9t (1) | m-g |  | 0,25 | 0,750 |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-02 0121/01 Wymiana baterii umywalkowej lub |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmywakowej z ruchomą wylewką |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g |  | 1,08 | 1,080 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne mosiężne | szt |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | chromowane z ruchomą górną wylewką z uchwytami z |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tworzywa sztucznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50mm łączonego metodą klejenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 miejsce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g |  | 0,35 | 0,350 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,66 | 0,660 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 50mm | m |  | 1,1 | 1,100 |  |  |  |  |
|  | Kształtki z PCW | szt |  | 2 | 2,000 |  |  |  |  |
|  | Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW | szt |  | 3 | 3,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-02 0219/01 Wymiana umywalki fajansowej ze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wspornikiem z syfonem mosiężnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g |  | 2,96 | 2,960 |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g |  | 0,03 | 0,030 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Umywalki fajansowe prostokątne | szt |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Syfony umywalkowe mosiężne | szt |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Wsporniki do umywalek porcelanowych z rury stalowej | szt |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Instalacja co |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Klimatyzacja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 kmp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | monter | r-g |  | 16 | 16,000 |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeniesienie wentylatora mech. - parter | kpl |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
|  | Klimatyzator | kpl |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 45 | Rezerwa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezerwa finansowa | szt |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 46 | Ekran z blachy ołowianej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,088 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blacha ołowiana gr.1,5 mm | szt |  | 1 | 80,088 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: Instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty zakupu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zysk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem element |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosztorys |  |  |  |  | Strona 13/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem k.b. |  |  |  |  |  |  |

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys |  |  |  | Strona 14/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie | m2 | 33,897 |  |  |
|  | cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o | m3 | 6,383 |  |  |
|  | grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej R*2 odzysk okna |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z | m3 | 2,201 |  |  |
|  | betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 1,127 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm | m | 29,050 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0313/07 Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP | koniec | 16,000 |  |  |
|  | 200-260mm |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 2003/01 Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2 | 19,621 |  |  |
|  | metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 0,739 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0203/08 Uzupełnienie betonu w płytach stropowych | m3 | 0,906 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach | t | 0,186 |  |  |
|  | budynków i budowli |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropów z deskowaniem | m | 16,800 |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowań z deskowaniem | m | 16,800 |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2,000 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0318/05 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w | szt | 2,000 |  |  |
|  | ścianach zewnętrznych z cegieł |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0336/02 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w | m | 18,000 |  |  |
|  | ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0324/03 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 cegła w ścianach z | m | 18,000 |  |  |
|  | cegieł "na pełno" - analogia |  |  |  |  |
| 17 | Montaż koryta z osłoną rtg | m | 18,000 |  |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 2004/01 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi | m2 | 1,500 |  |  |
|  | 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na | m2 | 1,500 |  |  |
|  | stropach pod okładziny z płyt gipsowych |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na | m2 | 30,234 |  |  |
|  | stropach pod okładziny z płyt gipsowych |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 2006/04 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki | m2 | 30,234 |  |  |
|  | gipsowe) na rusztach |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 1204/05 Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych | m2 | 106,494 |  |  |
|  | ścian - gruntowanie |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 0815/01 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 76,260 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 0815/05 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów | m2 | 30,234 |  |  |
|  | prefabrykowanych i betonów wylewanych |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży | m2 | 106,494 |  |  |
|  | gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-02u1 B-0202-001700/03 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu |  |  |  |  |
|  | R-2 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi | m3 | 15,000 |  |  |
|  | na odległość do 1km |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - | m3 | 15,000 |  |  |
|  | na każdy następny 1km ponad 1km |  |  |  |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2,000 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 1019/08 Drzwi wejściowe -przesuwne | m2 | 2,050 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 1001/03 Okna pcv | m2 | 3,046 |  |  |
| 32 | Szklo ołowiane - w witrynie | m2 | 2,000 |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0321/02 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5m | szt | 2,000 |  |  |
|  | Posadzka |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 37,530 |  |  |
| 35 | KNR 2-02 1115/01 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm | m2 | 37,530 |  |  |
| 36 | KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - terkett | m2 | 37,530 |  |  |
|  | Instalacja co |  |  |  |  |
| 37 | Demontaż instalacji wod.-kan. i urządzeń łazienki | kmp | 1,000 |  |  |
| 38 | KNR 2-15 0415/05 Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm | szt | 1,000 |  |  |
| 39 | KNR 2-15 0422/01 Rury przyłączne o średnicy 10-15mm do grzejników c.o. żeliwnych, | kpl | 1,000 |  |  |
|  | stalowych, aluminiowych, płytowych |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-15 0419/03 Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o długości 660mm | kpl | 3,000 |  |  |
| 41 | KNR 4-02 0121/01 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt | 1,000 |  |  |
| 42 | KNR 4-02 0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą | miejsce | 1,000 |  |  |
|  | klejenia |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-02 0219/01 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym | kpl | 1,000 |  |  |
|  | Instalacje |  |  |  |  |
| 44 | Klimatyzacja | kmp | 1,000 |  |  |
| 45 | Rezerwa | szt | 1,000 |  |  |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys |  |  |  | Strona 15/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 46 | Ekran z blachy ołowianej | m2 | 80,088 |  |  |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |
| --- | --- |
|  | Tabela elementów | Strona 16/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |
| Nr | Opis robót |  |
|  | Roboty rozbiórkowe |  |
|  | Roboty wykończeniowe |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  |
|  | Posadzka |  |
|  | Instalacja co |  |
|  | Instalacje |  |

| RODOS 6.8.10.9 [10060] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawienie materiałów |  |  |  | Strona 17/17 |
| Szpital Bytów - Remont pom. tomografii komputerowej |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm | m3 | 0,066 |  |  |
| 2 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne mosiężne chromowane z ruchomą górną | szt | 1,000 |  |  |
|  | wylewką z uchwytami z tworzywa sztucznego |  |  |  |  |
| 3 | Beton zwykły | m3 | 0,924 |  |  |
| 4 | Blacha ołowiana gr.1,5 mm | szt | 80,088 |  |  |
| 5 | Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm | szt | 75,934 |  |  |
| 6 | Cegła budowlana pełna | szt | 1.072,527 |  |  |
| 7 | Cement portlandzki 35 | kg | 653,389 |  |  |
| 8 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,012 |  |  |
| 9 | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm | m3 | 0,132 |  |  |
| 10 | Drewno na stemple budowlane | m3 | 0,226 |  |  |
| 11 | Drzwi | m2 | 1,000 |  |  |
| 12 | Dyble stalowe | szt | 24,368 |  |  |
| 13 | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 29,392 |  |  |
| 14 | Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm | m2 | 0,720 |  |  |
| 15 | Gips budowlany szpachlowy | kg | 189,975 |  |  |
| 16 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,070 |  |  |
| 17 | Głowica | szt | 3,000 |  |  |
| 18 | Grzejniki 2-płytowe GP-2, 660mm | kpl | 3,000 |  |  |
| 19 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 4,092 |  |  |
| 20 | Klamry ciesielskie | kg | 5,286 |  |  |
| 21 | Klej kauczukowy Butapren B | kg | 15,012 |  |  |
| 22 | Klimatyzator | kpl | 1,000 |  |  |
| 23 | Kołki do wstrzeliwania | szt | 166,673 |  |  |
| 24 | korytko dla przewodu | m | 18,900 |  |  |
| 25 | Kształtki z PCW | szt | 2,000 |  |  |
| 26 | Kształtowniki profilowane C-55x0,75 | kg | 55,759 |  |  |
| 27 | Kształtowniki profilowane U-55x0,75 | kg | 32,026 |  |  |
| 28 | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 82,508 |  |  |
| 29 | Kształtowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 709,982 |  |  |
| 30 | Masa fugowa | kg | 2,400 |  |  |
| 31 | Okna pcv | m2 | 3,046 |  |  |
| 32 | Pasta podłogowa | kg | 3,753 |  |  |
| 33 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,299 |  |  |
| 34 | Piasek do zapraw | m3 | 1,858 |  |  |
| 35 | Piasek o uziarnieniu do 1,0mm | m3 | 0,559 |  |  |
| 36 | Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm | m2 | 6,300 |  |  |
| 37 | Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm z ekranem | m2 | 40,419 |  |  |
| 38 | Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm | m2 | 33,018 |  |  |
| 39 | Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm | t | 0,186 |  |  |
| 40 | Przeniesienie wentylatora mech. - parter | kpl | 1,000 |  |  |
| 41 | Rezerwa finansowa | szt | 1,000 |  |  |
| 42 | Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 50mm | m | 1,100 |  |  |
| 43 | Syfony umywalkowe mosiężne | szt | 1,000 |  |  |
| 44 | Szkło ołowiane | m2 | 2,020 |  |  |
| 45 | Tarczki ochronne | szt | 1,000 |  |  |
| 46 | Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm | m | 112,576 |  |  |
| 47 | Trójniki przyłączeniowe mosiężne, do grzejników płytowych dwurzędowych | szt | 6,000 |  |  |
| 48 | Uchwyty z blachy stalowej do rur z PCW | szt | 3,000 |  |  |
| 49 | Umywalki fajansowe prostokątne | szt | 1,000 |  |  |
| 50 | Unigrunt | dm3 | 16,400 |  |  |
| 51 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 31,251 |  |  |
| 52 | Warstwa wyrównująca | t | 0,758 |  |  |
| 53 | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 2,384 |  |  |
| 54 | Woda | m3 | 1,127 |  |  |
| 55 | Wsporniki do umywalek porcelanowych z rury stalowej | szt | 1,000 |  |  |
| 56 | Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa | m2 | 40,908 |  |  |
| 57 | Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 | m3 | 0,0010 |  |  |
| 58 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 17,040 |  |  |
| 59 | Zawiesie do kształtowników C-100x0,75 | szt | 114,242 |  |  |
| 60 | Zawory odpowietrzające do grzejników mosiężne o średnicy nominalnej 6mm | szt | 1,000 |  |  |
| 61 | Zawór z filtrem | szt | 2,000 |  |  |
| 62 | Złączki proste lub kolankowe do grzejników | szt | 1,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |