Załącznik Nr 1 do SWZ –

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej” przy ZSCKR w Starym Brześciu.

Kod CPV:

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Dane ogólne:

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 83/19 (wydzielona z działki 83/17) w obrębie ewidencyjnym 041804_5 Brześć Kujawski – obszar wiejski, obręb 0026  Stary Brześć Parcele, która posiada przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne.

Opracowanie powinno obejmować w szczególności:

1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami i uwzględniająca:

a. projekt zagospodarowania terenu,

b. projekt architektoniczno-budowlany,

c. projekt wykonawczy,

d. przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie (pełne i uproszczone), kosztorysy zerowe (ślepe) z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie,

e. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

2) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), uwzględniającą nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień;

3) kosztorys inwestorski, sporządzony na podstawie wykonanego przedmiaru, spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

II. Zakres prac projektowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz realizacji i odbioru hali sportowej.

1) Zakres I: wykonanie w terminie do 15 dni od dnia zawarcia umowy koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obejmującej całość przedmiotu zamówienia, tj.: budowę hali sportowej wraz z zapleczem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu (infrastrukturą towarzyszącą), które powinny zawierać opis przyjętego rozwiązania, zestawienie pomieszczeń, rysunki/rzuty, zagospodarowanie terenu, uproszczoną kalkulację kosztów wykonania obiektu, wizualizację – 2 egzemplarze,

2) Zakres II: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w rozumieniu art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.) - opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności:

a) uzyskanie warunków zaopatrzenia obiektu w media (w przypadku konieczności wykonania nowych przyłączy),

b) opracowanie dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia (w przypadku konieczności),

c) pełne uzgodnienie projektu ze wszystkimi stronami procesu projektowego,

d) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Budowa hali sportowej” przy ZSCKR w Starym Brześciu, w tym projekty w branżach:

- architektura - 5 egzemplarzy;

- konstrukcje budowlane - 5 egzemplarzy;

- instalacje i sieci wod.-kan. - 5 egzemplarzy;

- odprowadzenie wód opadowych - 5 egzemplarzy;

- instalacja c.o. wraz z przyłączem do obiektu - 5 egzemplarzy;

- instalacja wentylacyjna i klimatyzacja - 5 egzemplarzy;

- instalacje i sieci elektryczne i energetyczne (wraz z pozyskaniem warunków zgodnie z funkcją obiektu) - 5 egzemplarzy;

- instalacja odgromowa - 5 egzemplarzy;

- instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego - 5 egzemplarzy;

- instalacja oświetlenia zewnętrznego - 5 egzemplarzy;

- instalacja teletechniczna, w tym: okablowania strukturalnego, telefoniczna, nagłośnieniowa, SSWiN - 5 egzemplarzy;

- instalacja oraz wyposażenie ppoż. - 5 egzemplarzy;

- wyposażenie w sprzęt sportowy oraz funkcjonalny (m.in. podział sali na sektory, kosze, siatki, bramki, urządzenia mocujące liny, drabinki gimnastyczne, ławeczki, kółka itp.) 
- 5 egzemplarzy;

- zagospodarowanie terenu, w tym: (zieleń, zadaszone dojście do obiektu, odwodnienie, mała architektura, oświetlenie, parking/miejsca postojowe, drogi dojazdowe (jeśli wymagane)  - 5 egzemplarzy;

- opracowania projektowe wszystkich niezbędnych sieci zewnętrznych lub przełożeń sieci, związanych z przedmiotową inwestycją, konieczne do realizacji w celu prawidłowego funkcjonowania obiektu (wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zebraniem zgód wejścia w teren) - 5 egzemplarzy;

e) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 6 egzemplarzy;

f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze;

g) wykonanie przedmiarów robót – 3 egzemplarze;

h) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze;

i) wykonanie kosztorysów ofertowych – 2 egzemplarze;

j) wizualizacji obiektu z zagospodarowaniem terenu - 5 egzemplarzy;

3) uwzględnienie dodatkowych wymogów lub zaleceń Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji,

4) stosowanie i proponowanie najkorzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego oraz funkcjonalnego. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizację kosztów.

5) wykonanie jednokrotnej aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie do 15 dni od daty wezwania;

6) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. II) ppkt 1) 
i 2) w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji   w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), edytowalnej (np. format doc, dwg, xml, ath, zuz) oraz nieedytowalnej w formacie „.pdf”, tożsamej z dostarczoną wersją papierową;

7) złożenie wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.),

8) uczestniczenie w postępowaniu (lub w postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, poprzez udzielanie odpowiedzi niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną,

9) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń,

10) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową,

11) sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (mapy, rysunki, szkice itp.) w przypadku wprowadzenia zmian zaakceptowanych przez nadzór inwestorski i przez Zamawiającego,

12)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia (udział w naradach technicznych - etap budowy). Minimalna wymagana przez Zamawiającego ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego wynosi: 5 nadzorów w każdej branży. Maksymalna ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego wynosi 10 nadzorów w każdej branży.

13) na żądanie Zamawiającego udział w odbiorze poszczególnych części robót budowlanych,

14) przedkładanie na każde żądanie Zamawiającego dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania umowy,

15) przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań sporządzonych w ramach przedmiotu zamówienia, a także prawa własności egzemplarzy.

III. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić następujące warunki szczegółowe i wpisać w bryłę obiektu funkcji w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów projektowanych pomieszczeń:

Dane techniczne obiektu (dane mają charakter orientacyjny, ostateczne dane zostaną podane w dokumentacji projektowej):

Wymiary hali: 37 m x 53 m

Dodatkowe salki o powierzchni ponad 60 m2: squash i siłownia/salka dla niepełnosprawnych nowoczesna, przeszkolona bryła budynku, winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym dostanie się na piętro budynku, pełne zaplecze szatniowo-socjalne, hala w pełni dostosowana do przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.1. Wymiary hali: długość – 53 m, szerokość – 37 m, wysokość – 12 m, powierzchnia zabudowy - 1 961 m2,  powierzchnia użytkowa – 2 116 m2, powierzchnia całkowita – 2 763 m2, kubatura – 22 230 m3.

1.2. Możliwość instalacji boisk do gier zespołowych (zgodnie z PN):

siatkówka 18.0 m x 9.0 m x 7.0 m

piłka ręczna 40.0 m x 20 m x 7.0 m

koszykówka 28.0 m x 15.0 m x 7.0 m

tenis 24.0 m x 11.0 m x 7.0 m

zapasy 12.0 m x 12.0 m x 4.0 m

gimnastyka sportowa 13.0 m x 13.0 m x 7.0 m

akrobatyka sportowa 12.0 m x 12.0 m x 5.5 m

badminton 13.4 m x 6.1 m x 5.5 m

judo 10.0 m x 10.0 m x 4.0 m

ewentualnie inne  dyscypliny sportu

Charakterystyka budynku:

Hala sportowo - widowiskowa ma być budynkiem wolno stojącym, niepodpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 2 kondygnacyjnym, w części technicznej – 3 kondygnacyjnym. Budynek będzie podzielony funkcjonalnie na trzy części:

- salę widowiskowo – sportową o wymiarach ok. 44 m x 25 m wraz z zapleczem socjalnym, w którym zlokalizowane będą klatki schodowe, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera), pom. pierwszej pomocy, toalety, szatnia okryć zewnętrznych, pomieszczenie gospodarcze - wynikające z potrzeb technologicznych obiektu,

- mniejsze sale gimnastyczne wyposażone we własne zespoły szatniowe,

- część techniczną, w której znajdą się magazyn na sprzęt sportowy, kotłownia, wentylatornia, pomieszczenie wodomierza i pomieszczenie elektryczne.

W hali sportowej znajdą się dwie dodatkowe sale gimnastyczne, jedna na parterze, druga na 1 piętrze. Sala gimnastyczna na parterze będzie mogła być wykorzystywana do ćwiczeń aerobiku bądź jako siłownia. Sala gimnastyczna na pierwszym piętrze będzie mogła być wykorzystywana na salę do squasha. Obydwie sale gimnastyczne będą mieć własne zaplecze szatniowe z umywalniami osobno dla kobiet i mężczyzn. Cały obiekt będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, którym należy zaoferować dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku poza pomieszczeniami technicznymi.

Główna sala sportowa o powierzchni 1 197,21 m2 oprócz boisk do gier zespołowych będzie mogła również służyć do wystawiania amatorskich przedstawień teatralnych lub szkolnych oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Poprzez zaprojektowane klatki schodowej można będzie się dostać na piętro gdzie znajdzie się trybuna/widownia z miejscami siedzącymi, która będzie mogła pomieścić 200 widzów. W projekcie należy przewidzieć windę, którą   można będzie się dostać bezpośrednio na piętro hali. Należy uwzględnić możliwość podzielenia sali do gry na mniejsze części, z których każda będzie mogła pomieścić np. małe boisko do gry w koszykówkę.

Rozwiązania architektoniczno – budowlane:

Elewacje zewnętrzne budynku mają być zaprojektowane w systemie szkieletu żelbetowego, wypełnionego bloczkami gazobetonowymi, które ocieplone będą wełną mineralną i otynkowane. Część elewacji wykończona będzie panelami elewacyjnymi, wykończonymi drewnem lub materiałem drewnopodobnym. Ściany wewnętrzne to ściany z bloczków gazobetonowych i ściany z płyt gipsowo – kartonowych.

Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna okienna:

aluminiowa (zestawy okienno-drzwiowe, systemy fasadowe), drzwiowa: aluminiowa. szklenie bezpieczne, klejone, hartowane. Podłoga sportowa: o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwójnych legarach. Wykończenie podłogi stanowi będzie nawierzchnia sportowa antypoślizgowa o wysokim współczynniku odporności na ścieranie.

| Wyszczególnienie robót | Ilość (ok.) | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze | 12000 | m2 |
| Roboty stanu zerowego (roboty ziemne, fundamentowe, warstwy podposadzkowe) | 2000 | m2 |
| Roboty stanu surowego | 10 000 | m2 |
| Roboty stanu wykończeniowego ( tynki, okładziny, malowanie, posadzki, schody) | 10 000 | m2 |
| Zagospodarowanie terenu (zieleń, drogi dojazdowe, oświetlenie, mała architektura) | 4000 | m2 |

Realizacja inwestycji pozwoli na:

1. zlikwidowanie przepełnienia na zajęciach.

2. likwidację zajęć zmianowych.

3. poprawę warunków socjalnych.

4. oszczędności w eksploatacji budynku (zmniejszenie rachunków za prąd i ogrzewanie).

Inwestycja ta umożliwi także organizację i współorganizację zawodów ogólnopolskich oraz zwiększy możliwości współpracy z klubami sportowymi w celu rozpowszechniania sportu wśród młodzieży. Co więcej dla szkoły otworzy się także możliwość wykorzystania tego obiektu w celach pozasportowych np. organizacji zajęć, szkoleń, apeli i innych aktywności szkoły, także międzyszkolnych.

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie hala sportowa o powierzchni całkowitej ok. 2 800 m2.

Efekt ekonomiczny: zastosowanie nowoczesnych technologii i materiałów pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Efekty niemierzalne: nowoczesny przestronny budynek umożliwi prowadzenie zajęć sportowych w komfortowych i bezpiecznych warunkach dla uczniów i nauczycieli.

Przy projektowaniu nowej sali gimnastycznej należy zaplanować wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko, źródła energii odnawialnej, zainstalowanie energooszczędnego oświetlenia, co pozwoli na minimalizację wpływu inwestycji na środowisko naturalne i pozwoli na oszczędności w wykorzystaniu energii.

IV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego.

V. Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605), w związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, map (mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych), inwentaryzacji, badania geologiczno - inżynierskie oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy ppoż., warunkami technicznymi przyłączenia budynku do sieci, uzgodnieniami z konserwatorem zabytków itp. oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. W wycenie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność sporządzenia ekspertyzy pod względem ochrony ppoż oraz wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego.

4. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

5. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

6. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione. Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty/zmiany na każdym etapie prac projektowych w zakresie rozwiązań techniczno – funkcjonalnych, po przedłożeniu przez Wykonawcę koncepcji funkcjonalno – przestrzennej