Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: ZP.05/2019

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU (SPECYFIKACJA)

Zamawiane wyposażenie i sprzęt, przeznaczone do kontaktu z żywnością, muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

1) posiadać deklarację CE;

2) być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

4) posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Zamawiane wyposażenie i sprzęt, musi:

- być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta;

Wykonawca w ramach dostawy, musi :

- zamontować dostarczony sprzęt;

- przeprowadzić szkolenie personelu.

| L.p. | Rodzaj wyposażenia i sprzętu planowanych do zamówienia w związku z realizacją zadania | Liczba jednostek (rodzaj miary – sztuki) | Koszt jednostkowy brutto (w zł) | Producent/ model/ typ | Koszt całkowity brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmywarka kapturowa – ze sterowaniem: elektromechanicznym; z dozownikiem detergentów, Ilość koszy: min. 3 szt na szkło, na talerze głębokie i płytkie oraz na sztućce. Obudowa ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |
| 2 | Obieraczka do ziemniaków z separatorem- Wsad jednorazowy min. 12 kg, Poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa, ze stali nierdzewnej, separator do zbierania obierzyn powstających w trakcie pracy obieraczki wykonany ze stali nierdzewnej. | 1 |  |  |  |
| 3 | Patelnia elektryczna uchylna- przeznaczona do smażenia i duszenia potraw z ręcznym przechyłem misy w celu zlewania oleju ,obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej z wydajnościom min. 80 kotletów/h | 1 |  |  |  |
| 4 | Bemar elektryczny jezdny 3 komorowy- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze, 3 ilości komór (wanien) | 1 |  |  |  |
| 5 | Taborety gazowe 2 palnikowe- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażone w 2 palniki , przystosowane do dużych garnków od 50 do 100 litrów. | 2 |  |  |  |
| 6 | Waga kuchenna- waga do 15kg z dokładnością do ±1 g – waga minimalna 2 g , powierzchnia ze stali nierdzewnej, obudowa z wbudowanym wyświetlaczem, możliwość odczytu w gramach, panel dotykowy. | 1 |  |  |  |
| 7 | Talerz płytki okrągły o średnicy 255 mm, biały, przystosowany do mycia w zmywarkach i korzystania w kuchenkach mikrofalowych. | 100 |  |  |  |
| 8 | Talerz głęboki okrągły o średnicy 235 mm , biały, przystosowany do mycia w zmywarkach i korzystania w kuchenkach mikrofalowych. | 100 |  |  |  |
| 9 | Sztućce- widelce- Widelec stołowy, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do mycia w zmywarce. | 100 |  |  |  |
| 10 | Sztućce- łyżki- stołowa, wykonana ze stali nierdzewnej, przystosowana do mycia w zmywarce. | 100 |  |  |  |
| 11 | Sztućce – noże- nóż stołowy , wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do mycia w zmywarce. | 100 |  |  |  |
| 12 | Kubki- szklanki do gorących napojów, - odporne na obicia i szok termiczny przystosowane do mycia w zmywarkach o pojemności 0,25l. | 100 |  |  |  |
| 13 | Kosz na odpady- plastik- kolor żółty, pojemność min. 38 l, posiadający certyfikat kontaktu z żywnością. | 1 |  |  |  |
| 14 | Kosz na odpady- papier- kolor niebieski, pojemność min. 38 l, posiadający certyfikat kontaktu z żywnością. | 1 |  |  |  |
| 15 | Kosz na odpady- inne - kolor zielony, pojemność min. 38 l, posiadający certyfikat kontaktu z żywnością. | 1 |  |  |  |
| 16 | Termos gastronomiczny- termos do transportu i żywności, pojemność min. 10 l. | 3 |  |  |  |
| 17 | Stół roboczy- Stół o wymiarach 400x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej ,rant tylny o wysokości 40 mm, wyposażony w cztery nogi wzmocnione profilami poziomymi z tyłu i po bokach (spawane laserowo). | 4 |  |  |  |
| 18 | Garnek wysoki ze stali nierdzewnej z pokrywką o min. pojemności 70 l. | 3 |  |  |  |
| 19 | Stół produkcyjny- stół o wymiarach 600x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej ,rant tylny o wysokości 40 mm, wyposażony w cztery nogi wzmocnione profilami poziomymi z tyłu i po bokach (spawane laserowo). | 2 |  |  |  |
| 20 | Noże kuchenne- uniwersalne noże kuchenne, przystosowane do mycia w zmywarkach, ostrza noży wykonane ze stali chromowo - molibdenowej . | 3 |  |  |  |
| 21 | Chłodziarka- pojemność 78 ,klasa energetyczna : A, o szerokości: 600 mm, głębokości : 600 mm i wysokości : 850 mm. | 1 |  |  |  |
| 22 | Maszyna wielofunkcyjna- z regulacją obrotów o wymiarach 310mm x 250mm x 195mm i minimalnej wydajności od 50 osób. | 1 |  |  |  |
| 23 | Przystawka do rozdrabniania warzyw- wykonana z blachy nierdzewnej. | 1 |  |  |  |
| Ogółem: |  |

Uwaga:

Wykonawca w powyższej tabeli zobowiązany jest do podania producenta, typu i modelu zaproponowanego sprzętu.  Jednocześnie zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Koszty związane z wykazaniem równoważności oferty ponosi Wykonawca. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań i efektów, które muszą być w pełni zgodne z przyjętymi przez Zamawiającego parametrami. W przypadku wątpliwości na Wykonawcy będzie spoczywać trud udowodnienia, że produkt jest równoważny od tego , który wymaga Zamawiający.

….............................................

Podpis osoby upoważnionej