Załącznik Nr 1 do ZS CKR.DD-240-7/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

| 1 | Termometr i higrometr | zakres temperatur (wewnątrz/zewnątrz): -10 oC do +60 oC, wilgotność (wewnątrz/zewnątrz): 10% do 99%, dokładność: temperatura: +/- 1 oC, wilgotność: 5% rh, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Anemometr | anemometr turbinowy 40 mm, wylicza wartość średnią w czasie, podświetlany wyświetlacz, automatyczne wyłączanie, pokrowiec ochronny, futerał mocowany na pasie, protokół kalibracyjny, bateria, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 3 | Sonometr | dokładność +/-1.5 dB, zakresy pomiarowe - low: 30-100 dB - high: 60-130 dB, pasmo 31.5 Hz – 8 kHz, zasilanie - bateria 9 V (6LR61 w zestawie), temperatua pracy 0°C ~ +40°C (< 80% RH). |
| 4 | Analizator hematologiczny | 14 gatunków zwierząt, niski koszt oznaczenia, otwarty system odczynnikowy, precyzyjny system pomiaru parametrów krwi (pomiar wolumetryczny) - analizowane parametry krwi wbc, lymph#, mid#, gran#, lymph%, mid%, gran%, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw-cv, rdw-sd, plt, mpv, pdw, pct, różnicowanie wbc na 3 grupy, pomiar: pełna krew i krew rozcieńczona, automatyczny tryb pracy, wykrywanie braku odczynników, kalibracja ręczna i automatyczna, niski wskaźnik zatykania dzięki automatycznemu systemowi czyszczenia, pamięć wewnętrzna histogramami, możliwość sortowania i przeglądania według różnych kryteriów, wewnętrzna drukarka termiczna, wyświetlacz lcd - wyjście/wyjście: klawiatura systemowa, mysz, błąd przeniesienia: wbc, rbc, hgb, hct, plt <=2%, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 5 | Analizator moczu | oznaczanie 10 parametrów moczu, wyświetlacz LCD, zasilanie bateryjne i sieciowe, zapis zakresów referencyjnych, długość fali do odczytu: 540 nm, 520 nm, 720 nm, wbudowana wewnętrzna drukarka termiczna, gniazdo do podłączenia z komputerem, analizowane parametry: leukocyty, ketony, azotyny, urobilinogen, bilirubina, białko, glukoza, ciężar właściwy, krew, pH, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 6 | Wirówka | silnik indukcyjny, mikroprocesorowy układ programowania parametrów: prędkości obrotowej i czasu, zapewniający powtarzalność wyników badań, wyświetlacz LCD aktualnych parametrów: prędkości, przyspieszenia i czasu, zabezpieczenie przed: niewyważeniem, otwarciem pokrywy podczas wirowania, uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie, zakres obrotów – 300 ÷ 4000 min -1 czas wirowania – 1 ÷ 99 min, zasilanie – 230 V 50/60 Hz, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 7 | Autoklaw | pojemność komory powyżej 18 litrów; sterowanie mikroprocesorem, filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza, akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów, wyświetlacz, komora sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej, pomiar temperatury termoelementem, automatyczne zamknięcie i otwarcie drzwi; sterylizacja w temperaturze 121 oC, automatyczny pobór wody, automatyczny spust wody, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 8 | Cieplarka | obieg powietrza: naturalny, pojemność komory: 15 l, drzwi: pełne, zakres temperatury pracy: 5 oC powyżej temperatury otoczenia +100 oC, sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD, materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna, regulacja temperatury: co 0,1 oC, stabilność temp. w +37 oC: +/-0,5 oC, zasilanie 50 Hz: 230 V, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 9 | Mikser, blender, rozdrabniacz do mięsa (minimalakser) | rozdrabniacze obrotowe z regulowaną szybkością obrotów lub inne urządzenie do homogenizowania o odpowiedniej skuteczności, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 10 | Mieszadła magnetyczne | ze sterowaną termostatycznie płytą grzejną i pokrytymi teflonem prętami mieszadła o długości około 5 cm; mieszadło powinno posiadać wbudowany termostat utrzymujący stałą temperaturę (44-46 0C), termometr elektroniczny do mięsa 40 – 500C gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| 11 | Waga laboratoryjna | o dokładności 0,1 g, zestaw odważników, gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |

Zadanie Nr 2

| 1 | Trychinoskop z poziomym stolikiem lub mikroskop stereoskopowy z odpowiednim źródłem światła | powiększenie - normalne robocze: 50 razy do 80 - 100 razy w celu oszacowania przedmiotów niewyraźnie rozpoznawalnych, rozdzielczość - przy każdym powiększaniu konieczne jest uzyskanie wyraźnego ostrego obrazu definiowalnego koloru, kondensor - musi być wyposażony w przesłonę umożliwiającą zwiększenie kontrastu przy kontrolowaniu co trudniejszych przypadków, precyzyjne ustawianie ostrości, ekran projektora - średnica co najmniej 54 cm, posiada dużą zdolność odbijania; gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce. |
| --- | --- | --- |