Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka 3D | 1 | Drukarka 3D Flashforge Adventurer 3, Gwarancja rozszerzona fabrycznie o 36 miesięcy. Drukarka 3D łatwa w obsłudze, typowo do edukacji w szkołach podstawowych, nie przemysłowa ani pół przemysłowa. Nie wymaga żadnych licencji, aby ją uruchomić, korzystać i działać przez minimum 5 lat. W zestawie zapewnione 4 -5 minutowe instruktażowe filmiki video krok po kroku przedstawiające instrukcję obsługi umieszczone na platformie z dostępem minimum 5 letnim do portalu w języku polskim. Drukarka 3D ma zagwarantowany autoryzowany serwis producenta na terenie Polski i zapewnione części zapasowe i zamienne. Posiada zamkniętą obudowę. Podgrzewany i wyjmowany stół roboczy 15 x 15 x 15 cm i nie większy niż 18 x 18 x 18 cm. Wewnętrzna zamontowana kamera. Posiada Wi-Fi, dzięki któremu można wysłać własne pliki bezpośrednia z komputera. Umożliwia wydruk m. in. własnych, stworzonych przez uczniów modeli, narzędzi. Specyfikacja techniczna minimum: - technologia druku: FFF - pole robocze: 150 x 150 x 150 mm - ilość ekstruderów: 1 - wysokość warstwy: 0.1 – 0.4 mm - średnica filamentu: 1.75 mm - obsługiwane materiały: PLA, ABS - obsługiwane pliki: .stl, .obj, .3mf - Interfejs: Pendrive, WiFi, Ethernet, FlashCloud - moc: 150W - oprogramowanie: FlashPrint - obsługa: kolorowy ekran dotykowy 2,8” - wymiary drukarki: 338 x340 x 405 mm |
| 2 | AKCESORIA DO DRUKARKI 3D | 1 | Dostęp do Platformy na okres minimum 5 lat. Na platformie –minimum 6 projektów nowych modeli do klocków KORBO w wydruku 3D zwiększając możliwości KORBO. Ponadto zawarte filmy video szkolenia, kursy - przynajmniej 120 lekcji m.in. z druku 3D, naukę projektowania w programie Tinkercad z możliwością jej bezpłatnego pobrania oraz odpowiedzi techniczne do drukarki 3D i wymiany elementów. 6 filamentów PLA Flashforge 0.5 kg (biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny), narzędzia oraz pakiet na rozruch - szpulę filamentu Flashforge minimum 0,25kg. Zapewniona techniczna obsługa stacjonarna autoryzowanego serwisu w Polsce. Bezpłatny dostęp do najnowszych aktualizacji obsługi drukarki 3D. Dostęp do portalu i zakończenie 9 kursów oraz automatyczne śledzenie postępów nauczycieli w czasie szkolenia, automatyczne wysyłanie raportów z zakończonych działań. Platforma umożliwia wygenerowanie certyfikatów ukończenia szkoleń. Bezpłatny dostęp do biblioteki gotowych plików modeli 3D w formacie STL. |
| 3 | FILAMENTY 20 FLASHFORGE | 2 | Pakiet musi zawierać 20 rolek biodegradowalnych filamentów PLA Flashforge Pakiet musi zawierać 5 kolorów: biały, czerwony, zielony , niebieski, czarny filamentów PLA Flashforge PLA na rolce 0,5kg pasującej do drukarki tego producenta każdy kolor powtórzony 4 razy |
| 4 | Laptop do drukarki 3D | 1 | ASUS z energooszczędnym procesorem w parze z zintegrowaną kartą graficzną z matowym ekranem Full HD. Możliwość podłączenia do wielu urządzeń zewnętrznych w tym drukarki 3D. Specyfikacja: - Procesor: Intel Core i5-1035G1 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.00-3.60 GHz, 6MB cache) - Pamięć RAM: 8 GB (DDR4, 2666MHz) - Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 24 GB - Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 1/1 - Dysk SSD M.2 PCIe: 512 GB - Opcje dołożenia dysków: Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) - Typ ekranu: Matowy, LED, EWV - Przekątna ekranu: 15,6" - Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) - Karta graficzna: Intel UHD Graphics - Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona - Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon - Kamera internetowa: 0.3 Mpix - Łączność: Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth - Złącza: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - Typ baterii: litowo-polimerowa - Pojemność baterii: 2-komorowa, 4850 mAh - Czytnik linii papilarnych: Tak - Zabezpieczenia: możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), szyfrowanie TPM - System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) - Dołączone oprogramowanie: partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) - Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, intuicyjny touchpad - Wysokość: 21,4 mm - Szerokość: 360 mm - Głębokość: 235 mm - Dołączone akcesoria: zasilacz Pakiet biurowy OFFICE 1. Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 2. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 3. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy o wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 4. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: -edytor tekstu, -arkusz kalkulacyjny, -narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, -narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, -narzędzie do zarządzania informację prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), -narzędzie do tworzenia notatek, 6. Dostarczone aplikacje muszą zapewniać pełną zgodność z aplikacjami pakietu Office, bez konieczności dodatkowego formatowania lub konwertowania dokumentów. 7. Wyżej wymienione aplikacje muszą być zawarte w pakiecie oraz posiadać dożywotnią licencję na użytkowanie. |
| 5 | KORBO INŻYNIER BLOCKS - 5 zestawów, - 1 książka | 2 | Zestaw klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym zawierający minimum 5 zestawów klocków - minimum 2000 szt. elementów w tym ponad 100 platform - miejsc zadaniowych, - książką w zestawie zawierająca scenariusze lekcji STEAM wraz z kartami pracy o tematyce m.in. projektowanie i konstruowanie ruchomych mechanizmów, - dostęp do platformy z pomysłami nauczycieli na przeprowadzenie lekcji STEAM z klockami oraz do platformy, gdzie można tworzyć własne karty pracy. Pakiet zawiera: - KORBO +CONCEPT 450 zawiera m.in.: 184 kół zębatych i 40 platform - KORBO IGLOO 390 zawiera m.in.: 140 kół zębatych i 18 platform - KORBO CAR 400 zawiera m.in.: 28 opon białych, 28 opon czarnych - KORBO PASTEL 370 zawiera m.in.: 110 kół zębatych i 20 białych opon - KORBO TECHNIX 420 zawiera m.in.: duże koła zębate, śmigła małe i duże |
| 6 | KODOWANIE BLOCKS ROZSZERZONE - 5 zestawów, - 3 książki | 1 | 5 zestawów klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym - minimum 1500 szt. - 3 książki ze scenariuszami lekcji z zakresu kodowania muzyki, rytmu i tworzenia kodów i zajęć kodowania z robotem. Pakiet zawiera: - KORBO CODE 420 zawiera m.in.: 160 kół zębatych i 40 platform - KORBO 430 zawiera m.in.: 184 kół zębatych i 20 platform - KORBO ROBOT: 1 robot DOC, 3 plansze tematyczne, worki narzędzi - KORBO CAR 400 zawiera m.in.: 28 opon białych, 28 opon czarnych - KORBO CODE MUSIC zawiera m.in.: 16 kart, 8 rurek i klocki |
| 7 | KORBO PLATFORMS 100szt | 1 | Zestaw 100 platform z klocków KORBO w różnych kolorach. Minimum 40 szt. i po 20 szt. niebieskich, zielonych, żółtych i szarych. Platformy służą do tworzenia różnego rodzaju dróg i labiryntów oraz przeszkód dla robotów, co stanowi dodatkowe zadanie i zwiększanie trudności programowania robota i zadań dla niego. Platformy są również poszerzeniem możliwości układania ciekawych plansz zadaniowych dla poszczególnych grup tworzących zadania projektowe, np. budowanie elektrowni wiatrowej na morzu na 40 platformach niebieskich, budowanie na 40 żółtych platformach paneli fotowoltaicznych w celu pozyskiwania energii odnawialnej, itd. |
| 8 | KORBO ROBOT | 1 | Zestaw zawiera 3 worki z klockami korbo w każdym minimum 6 platform i 30 kół w 4 różnych kolorach, dopasowanych do koloru programowania zawartego na strzałkach robota DOC. Zestaw zawiera: - worek narzędzi zadaniowych klocków dla nauczyciela, - komplet 2 plansz do Robota DOC oraz Robota DOC, - dodatkową matę matematyczną minimum 60 x 90 cm z zaznaczonymi, kolorowymi liczbami umożliwiającą przeprowadzenie zajęć z kodowania i matematyki. Wszystkie lekcje - minimum 10 - zawarte są w dołączonej książce opracowanej przez specjalistów robotyki, ułatwiają przeprowadzenie bardzo ciekawych i atrakcyjnych lekcji za pomocą robota DOC i dają pomysły na przeprowadzenie zajęć z innymi robotami. |
| 9 | MIKROKONTROLER Z CZUJNIKAMI | 1 | Zestaw zawiera moduł - płytkę główną Arduino Uno z mikrokontrolerem AVR ATmega328 oraz podstawowe elementy elektroniczne. Na bazie tych urządzeń prowadzony jest darmowy kurs Arduino dostępny na forum Forbot.pl. Unikalny kod w zestawie, dzięki któremu m.in.: można potwierdzić oryginalność produktu, otrzymać informacje o nowościach i aktualizacjach kursu. Specyfikacja płytki Arduino Uno: - napięcie zasilania: od 7 V do 12 V - mikrokontroler: ATmega328 - maksymalna częstotliwość zegara: 16 MHz - pamięć SRAM: 2 kB - pamięć Flash: 32 kB (5 kB zarezerwowane dla bootloadera) - pamięć EEPROM: 1 kB - porty I/O: 14 - wyjścia PWM: 6 - Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C - ilość wejść analogowych: 6 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów) - zewnętrzne przerwania - podłączona dioda LED na pinie 13 - gniazdo USB A do programowania - złącze DC 5,5 x 2,1 mm do zasilania - przezroczyste nóżki samoprzylepne - wymiary: 68,6 x 53,4 mm Zestaw zawiera elementy elektroniczne, dzięki którym będziesz mógł wykonać w praktyce wszystkie ćwiczenia: - arduino Uno - oryginalny, najnowszy moduł z mikrokontrolerem Atmega328. - płytka stykowa 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych - przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt. - umożliwiają tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i Arduino, - bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem), - rezystory przewlekane: 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.), - potencjometr montażowy - podłączony do wyprowadzeń analogowych może służyć jako element interfejsu użytkownika - proste pokrętło. - diody LED 5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.), niebieska (1 szt.). - dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia padającego światła - serwomechanizm modelarski typu micro. - wyświetlacz LCD 16x2 ze złączami. - sterownik silników L293D - mostek H umożliwiający sterowanie kierunkiem oraz prędkością obrotową dwóch silników prądu stałego. - czujnik odległości - ultradźwiękowy HC-SR04 działający w zakresie od 2 cm do 200 cm. - buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych. - stabilizator napięcia 5 V z kondensatorami. - przyciski typu tact-switch - 5 szt. - przewód USB do połączenia Arduino z komputerem. |
| 10 | LUTOWNICA Z AKCESORIAMI | 1 | Lutownica ze stabilizacją temperatury podczas lutowania. Parametry minimalne stacji lutowniczej: Moc: 60W Temperatura pracy: 0~40°C Napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz Rezystancja na grocie poniżej 2 Ohm. W zestawie: 1 lutownica z potencjometrem 60W 6 grotów 1 cyna w fiolce 1 kalafonia 1 odsysacz lutowniczy do cyny 1 gąbka do czyszczenia grotu 1 podstawka pod lutownicę 1 nożyk1 pęseta zagięta 1 etui do przechowywania całości |
| 11 | APARAT - KAMERA PRZENOŚNA | 1 | Aparat posiadający 30-krotny zoom optyczny, stabilizator obrazu i inteligentny tryb aktywny. Aparat nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD i ma wbudowany moduł Wi-Fi. Aparat posiada pokrętła trybu pozwalającego na wybór trybu preselekcji przysłony i czasu migawki, a także zmianę parametrów ujęcia. Aparat oferuje także czytelny wyświetlacz LCD. Charakteryzuje się on dużą jasnością, naturalnością i czytelnością względem wyświetlanego obrazu. Aparat ma podnoszoną lampę błyskową, która umożliwia wykonywanie jasnych zdjęć w ciemnych miejscach. Możliwe jest podłączenie zewnętrzne lampy błyskowej, wizjeru elektronicznego, a także mikrofonu studyjnego. Specyfikacja: - rodzaj matrycy: CMOS Exmor R; - rozmiar matrycy [cal]: 1/2.3 - rozdzielczość efektywna [Mpx]: 20.4; - rozdzielczość przetwornika [Mpx]: 20.4 - wielkość ekranu LCD [cal]: 3 - rodzaj zasilania: Akumulatorowe - stabilizator obrazu: Optyczny - wbudowana lampa: Tak - wyjście HDMI: Tak - złącze USB: 2.0 - zoom cyfrowy: x120; - zoom optyczny: x30 - rodzaj ekranu: Dotykowy ekran LCD - łączność bezprzewodowa: Wi-Fi - maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 1920 x 1080; - maksymalna rozdzielczość zdjęć: 5184 x 3888 - nagrywanie filmów: Tak - obsługiwane karty pamięci: Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC, SDXC Wyposażenie: - Akumulator, - Kabel microUSB, - Kabel zasilający, - Osłona stopki akcesoriów, - Pasek na rękę, - Pokrywa na obiektyw, - Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 12 | STATYW FOTO - VIDEO | 1 | Teleskopowy statyw z wysuwaną sztycą. Umożliwia zarówno fotografowanie w kadrach pionowych i poziomych jak i filmowanie. Doskonały do lekkich lustrzanek, aparatów kompaktowych, kamer video. W zestawie adapter do montażu smartfonu. Solidny, dobrze wykonany statyw wyposażony w aluminiowy trójnóg oraz głowicę z tworzywa sztucznego. Posiada bardzo szeroki zakres regulacji wysokości głowicy - sztyca o długości 44 cm. Podstawę statywu stanowi trójnóg aluminiowy z trójnikiem środkowym dla zwiększenia sztywności. Profil nogi stanowi kombinacje koła i wieloboku, co gwarantuje większą trwałość. Każda z nóżek osadzona jest na przegubie kulowym dzięki czemu stopki łatwo dopasowują się do podłoża. Nóżki składane teleskopowo. Głowica umożliwia skierowanie obiektywu w dowolną stronę i pewne zablokowanie pozycji. Podstawę szybko złączki można przechylać od 0 stopni do 90 stopni. Głowica wyposażona jest w niezależną poziomicę. Zestaw zawiera: 1 Statyw1 Adapter statywowy do smartfonu Specyfikacja: wysokość minimalna: 64 cm wysokość maksymalna: 180 cm wys. po złożeniu: 67 cm waga: 1kg, udźwig:3 kg materiały: Aluminium, tworzywo |
| 13 | OŚWIETLENIE STATYW Z ŻARÓWKĄ | 1 | Dwa statywy i 2 x Softbox plus 2 żarówki minimum 85W. Srebrna konstrukcja wewnętrznej części softboxa. Wbudowane gniazdo E27 z możliwością bezpośredniego podłączenia żarówki lub świetlówki. W zestawie są dwie energooszczędne żarówki światła stałego o barwie zbliżonej do światła dziennego. Kąt świecenia softboxa można regulować za pomocą uchwytu lampy. W zestawie: - 2 stojaki, - 2 softbox 50 x 70 cm z wtyczką EU, - 2 żarówki 85W zapakowane w torby Specyfikacja techniczna: - materiał: wysokiej jakości nylon, żelazo - rozmiar softboxa: 50 x 70 cm - rozmiar stojaka: 2 m - kolor wnętrza softboxa: srebrny |
| 14 | MIKROFON KIERUNKOWY | 1 | Mikrofon typu shotgun, do współpracy z kamerami video, lustrzankami z możliwością filmowania lub rejestratorami audio. Mikrofon posiada wysoko kierunkową charakterystykę, niski poziom szumów własnych oraz gwarancję wysokiej czystości rejestrowanych dźwięków. Mocna konstrukcja i wbudowany amortyzator. Posiada zintegrowane przełączniki do sterowania filtrem górnoprzepustowym i uniwersalne złącze jack 3,5 mm. Zasilany jedną baterią AA. Minimalna specyfikacja techniczna: - pasmo przenoszenia: 35 Hz-18 KHz +/- 3dB - stosunek sygnał/szum: 76 dB lub więcej - zasilanie: 1 bateria AA (brak w zestawie) - czułość: 38dB +/- 1dB / 0dB=1V/PA, 1kH - wzmocnienie dźwięku: 0db, +10dB - wymiary: 171 x 88 x 45 mm |
| 15 | MIKROPORT Z AKCESORIAMI | 2 | Bezprzewodowy system mikrofonowy składający się z mikrofonu krawatowego typu lavalier podłączanego do przypaskowego nadajnika (bodypacka) oraz odbiornika sygnałów. Zestaw współpracuje ze smartfonami, tabletami, aparatami cyfrowymi, lustrzankami DSLR, kamerami wideo, laptopami, rejestratorami audio oraz wieloma innymi urządzeniami. System ma zasięg do 60 m. Pasmo częstotliwości 2,4 GHz. Zestaw zawiera: - nadajnik i odbiornik - mikrofon krawatowy do nadajnika gąbka i klips do mikrofonu - kabel mini jack 3,5 mm TRS - TRRS (do smartfonów) stopka z gwintem 1/4" usztywniane etui Specyfikacja techniczna: - częstotliwości pracy:2,4 GHz (2405 – 2478 MHz) - pasmo przenoszenia: 35 Hz – 14 kHz - stosunek sygnał/szum: > 84 dB - poziom wyjściowy RF: 3 mW - poziom wyjściowy słuchawek: 32 Ω, 65 mW - złącze wyjściowe: mini jack 3,5 mm - zasięg działania: 60 m (bez przeszkód) zasilanie: 3C DC (dwie baterie AAA – brak w zestawie) - wymiary odbiornika/nadajników: 45 x 70 x 35 mm |
| 16 | GIMBAL DO APARATU I KAMERY | 1 | Uniwersalny gimbal do aparatu i kamery. Redukuje wstrząsy powstające przy poruszaniu się osoby filmującej. Posiada wygodną, antypoślizgową rączkę. Zapewnia wygodę i stabilność kręcenia. Trwała i solidna konstrukcja. Kompatybilność: Nikon: 1, V1, J1, J2, V2 Canon EOS: M Pentax: K-01, Q, Q1, Q10 Panasonic: G6, GF6, G5, G3, G1X, GF5, GF3, GF2, GF1, G1, G2 Sony NEX: 3N, 5R, 6, F3, C3, 7, 3, 3A, 3D, 3DW, 3K, 3KS, 5, 5A, 5C, 5D, 5DB, 5HB, 5K, 5KS, 5N Olympus: E-P5, E-P1, E-P2, E-PL1, E-PL2, E-P3, E-PL3, E-PM1, E-PM2, E-PL5 Sony Action Cam HDR: AS15, AS30, AS10, AS30V, AS100V Polaroid: XS100, XS7, XS9 JVC Adixxon: GC-XA2BEU,GC-XA2, GC-XA1EU, GC-XA1 Drift: HD, HD Ghost, Ghost-S i inne pasujące Specyfikacja techniczna: przeznaczenie: kamery sportowe, kompakty z wymienną optyką antypoślizgowa rączka udźwig: do 1 kg obciążnik w zestawie: 3x 150g gwint 1/4: tak głowiczka 3D: tak regulowana pozycja zaczepu urządzenia na głowicy: 3 stopnie |
| 17 | ROBOT EDUKACYJNY Q-SCOUT Z PLANSZAMI I AKUMULATORAMI | 2 | Pakiet Robobloq Q-Scout, dwie maty minimum 60 x 90 cm, 2 x ładowarka do akumulatorów, 8 szt akumulatorów. 3 języki programowania, scenariusze zajęć i wideo instruktażowe dla nauczycieli. Robot może być programowany na: tablecie, smartfonie i PC. Tryb programowania:Scratch Jr (bloczkowy)Scratch (bloczkowy)Python (tekstowy). Specyfikacja robota: - porty rozszerzeń: 4 x port czujników, 2 x port silnika - elementy na płytce: 1x przycisk, 1x czujnik ultradźwiękowy z podświetleniem LED RGB (programowalne kolory), 2x dioda LED RGB, 1x czujnik śledzenia linii, - komunikacja: Bluetooth lub kabel USB - kontroler: Qmind - oparty na Arduino Uno - zasilanie 2x dioda LED RGB. Oprogramowanie w j. polskim do nauki korzystania z aplikacji Robobloq i programu MyQode, aplikacja Robobloq dostępna do pobrania za darmo w języku polskim z App Store i Google Play. Instrukcja obsługi oraz możliwość zdalnego sterowania robotem i programowania go w języku graficznym. program MyQode dla systemów Windows i macOS (dostępny bezpłatnie w języku polskim) poza programowaniem za pomocą grafiki, daje także możliwość bardziej zaawansowanego programowania w języku Python. |
| 18 | ROBOT EDUKACYJNY Q-SCOUT Z PLANSZAMI I AKUMULATORAMI oraz książka z pomysłami robot jako zestaw napędowy | 1 | Poszerzony o książkę z pomysłami pakiet Pakiet Robobloq Q-Scout. Książka opracowana przez Mistrzów Robotyki. Do tego możliwość pobrania modeli do wydruku w 3D i połącznia robota z klockami KORBO. Pakiet zawiera: - dwie maty minimum 60 x 90 cm, - 2 x ładowarka do akumulatorów, - 8 szt akumulatorów, - 3 języki programowania, - scenariusze zajęć i wideo instruktażowe dla nauczycieli. Robot może być programowany na: tablecie, smartfonie i PC. Tryb programowania: Scratch Jr (bloczkowy), Scratch (bloczkowy), Python (tekstowy). Specyfikacja robota: - porty rozszerzeń: 4 x port czujników, 2 x port silnika - elementy na płytce: 1x przycisk, 1x czujnik - ultradźwiękowy z podświetleniem LED RGB (programowalne kolory), 2x dioda LED RGB, 1x czujnik śledzenia linii, - komunikacja: Bluetooth lub kabel USB - kontroler: Qmind - oparty na Arduino Uno - zasilanie: 2x dioda LED RGB, - oprogramowanie w j. polskim do korzystania z aplikacji Robobloq i programu MyQode. Aplikacja Robobloq dostępna do pobrania za darmo w języku polskim z App Store i Google Play. Instrukcja obsługi oraz możliwość zdalnego sterowania robotem i programowania go w języku graficznym. program MyQode dla systemów Windows i macOS (dostępny bezpłatnie w języku polskim) poza programowaniem za pomocą grafiki, daje także możliwość bardziej zaawansowanego programowania w języku Python. |