Nr sprawy:	13/2021

Tryb postępowania:	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa
w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Przedmiot:	Najem ładowarki kołowej przez okres 36 miesięcy

Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Najem ładowarki kołowej przez okres 36 miesięcy” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o.
w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (nr sprawy: 13/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści:

1)	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę o wysokości podnoszenia do sworznia
393 cm? Wysokość wysypu przy naszej ładowarce odbywa się na wysokości
440/450 cm.”;

2)	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę o wadze 17 ton gotowej do pracy?
Maszyna posiada udźwig na poziomie 10 ton co pozwala pracować z pełną łyżką
nawet 5,0 m3.”;

3)	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maszynę z maksymalnym momentem obrotowym
na poziomie 900 Nm?”;

4)	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość przełączania biegów oraz kierunku
jazdy za pomocą joysticka?”;

5)	„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania lusterek zewnętrznych
bez systemu podgrzewania? W istniejących ładowarkach nie ma możliwości dołożenia takich funkcji jak w fabryce na produkcji.”;

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

ad. 1)

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawców ładowarki
o wysokości podnoszenia mierzonej do sworznia łyżki wynosiła co najmniej 390 cm.,
z zastrzeżeniem, iż ze względu na przeznaczenie ładowarki (załadunek pojazdów wielkopojemnych z „ruchomą podłogą”) Zamawiający wymaga aby zaoferowane
przez wykonawców ładowarki były ładowarkami wysokiego wysypu, to jest umożliwiały wysyp na wysokości wynoszącej co najmniej 420 cm.

ad. 2)

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawców ładowarki
której rzeczywista masa bazowej maszyny z łyżką prostą o pojemności niemniejszej niż 4 m3 wynosi co najmniej 17 Mg.

ad. 3)

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawców ładowarki
kołowej wyposażonej w silnik posiadający maksymalny moment obrotowy silnika wg normy
SAE J1995/ISO14396 wynoszący co najmniej 900 Nm.

ad. 4)

Zamawiający wymaga od wykonawców, aby możliwość zmiany kierunku jazdy i biegów realizowana była w zaoferowanej ładowarce za pomocą jednej dźwigni przy kierownicy
lub za pomocą jednego przełącznika umieszczonego na panelu z dźwigniami do sterowania funkcjami podnoszenia/opuszczania łyżki.

Zamawiający wyraża zgodę, aby dźwignia przy kierownicy lub przełącznik na panelu
z dźwigniami sterowania funkcjami łyżki, służące do zmiany kierunku jazdy oraz biegów miały kształt (formę) „joysticka” pod warunkiem, iż zarówno funkcja zmiany
kierunków jazdy jak i zmiany biegów będą w takim przypadku realizowane za pomocą
tego samego, jednego „joysticka”, a nie za pomocą dwóch osobnych „joysticków”.

ad. 5)

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przez wykonawców ładowarki kołowej wyposażonej w lusterka bez systemu podgrzewania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
(„Opis minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych przez Zamawiającego”):

1.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry techniczne ładowarki” pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) maksymalny moment obrotowy silnika wg normy SAE J1995/ISO14396 wynoszący
co najmniej 900 Nm”;

2.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry techniczne ładowarki” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rzeczywista masa bazowej maszyny z łyżką prostą o pojemności niemniejszej
niż 4 m3 wynosząca co najmniej 17 Mg”;

3.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry techniczne ładowarki” pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wysokość podnoszenia mierzona do sworznia łyżki wynosząca co najmniej
390 cm”;

4.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry techniczne ładowarki” po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) wysokość wysypu wynosząca co najmniej 420 cm”;

5.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry dotyczące kabiny operatora”
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) możliwość zmiany kierunku jazdy i biegów w jednej dźwigni przy kierownicy
lub za pomocą jednego przełącznika umieszczonego na panelu z dźwigniami
do sterowania funkcjami podnoszenia/opuszczania łyżki - dźwignia przy kierownicy
lub przełącznik na panelu z dźwigniami sterowania funkcjami łyżki, służące do zmiany kierunku jazdy oraz biegów mogą mieć kształt (formę) joysticka pod warunkiem,
iż zarówno funkcja zmiany kierunków jazdy jak i zmiany biegów będą w takim przypadku realizowane za pomocą tego samego, jednego joysticka, a nie za pomocą dwóch osobnych joysticków”;

6.	W części opisu minimalnych parametrów technicznych ładowarki wymaganych
przez Zamawiającego pt. „Wymagane parametry dotyczące kabiny operatora”
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) preferowane lusterka zewnętrzne podgrzewane (spełnienie tego warunku nie jest obowiązkowe)”;

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami nie ulegają zmianie.

Piaseczno, 26 stycznia 2022 r.

_____________________________________

Grzegorz Tkaczyk

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.