SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy:	05/2022

Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony

Przedmiot:	Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080

Zatwierdzam:

Grzegorz Tkaczyk

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.

Piaseczno

24 lutego 2022 r.

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” albo „Ustawą PZP”, w procedurze właściwej dla zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

- Oznaczenie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6.

- Oznaczenie postępowania:

Postępowanie oznaczone jest numerem 05/2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej
dalej również SWZ.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu
art. 7 pkt 15 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu
art. 7 pkt 26 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu
art. 92 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający informuje, że nie organizuje wizji lokalnej.

- Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone
w złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 12 oraz w art. 230 Ustawy.

- Z wyłączeniem postanowień w art. 261 Ustawy Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę
firm (nazw) podwykonawców w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca
jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu
art. 58 ust. 1 Ustawy muszą spełniać następujące wymogi:

1)	wykonawcy występujący wspólnie są obowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do:

a)	reprezentowania ich w postępowaniu albo,

b)	reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

2)	pełnomocnictwo - w postaci oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza - powinno być złożone wraz z ofertą i zawierać także wskazania:

a)	zamówienia, którego dotyczy,

b)	wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby;

3)	pełnomocnictwo musi być udzielone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podpisane przez osobę uprawnioną.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia składa się z czterech zadań.

2.	Przedmiotem każdego zadania jest dostawa na potrzeby Zamawiającego
jednego kompletnego nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonego w uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami
od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3, z dwiema niezależnie pracującymi jednostkami załadowczymi oraz ze składanymi ramionami
i systemem podtrzymywania pojemników.

3.	Przedmiot zamówienia w ramach wszystkich zadań jest sklasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacja CPV) pod kodem 34144000-8 (Pojazdy
silnikowe specjalnego zastosowania).

4.	Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane samochody:

1)	były nowe fabrycznie, wyprodukowane w 2021 r. lub później;

2)	były wyposażone w:

a)	w silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6;

b)	kabinę z klimatyzacją;

c)	automatyczną skrzynię biegów posiadającą co najmniej 6 przełożeń (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodów wyposażonych w skrzynię biegów zautomatyzowaną);

d)	system monitoringu GPS ELTE; oraz

e)	tachografy cyfrowe.

3)	spełniały minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6 potwierdzoną certyfikatem EKMT/ECMT;

Uwaga:

Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych
Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach poszczególnych zadań stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.	Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną własną
lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości
nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego w Piasecznie
przy ul. Technicznej nr 6, przy czym na potrzeby określenia tej odległości
przyjmowana będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa
odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona
po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów,
z zastrzeżeniem iż ze względu na stale zmieniającą się sieć istniejących dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów Zamawiający uzna za mieszczące się w określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia odległościach od siedziby Zamawiającego stacje serwisowe zlokalizowane w odległościach do 5 km. większych niż wskazane przez Zamawiającego jako graniczne w ramach
warunku udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert w ramach
kryterium K5 (Lokalizacja stacji serwisowej).

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w składanej ofercie zawarł
oświadczenie w sprawie dysponowania co najmniej jedną własną
lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną
w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego liczonych
po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu
zaoferowanych samochodów.

6.	W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą obejmującą
w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych wszystkie samochody, o których mowa w pkt. 2, muszą być wyposażone w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących samochodów dostarczanych w ramach poszczególnych zadań stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ). W związku z powyższym wszystkie samochody dostarczane
w ramach poszczególnych zadań mają być obowiązkowo wyposażone w taki system,
a każdy z wybranych wykonawców obowiązany będzie także dodatkowo przekazać Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu
z aplikacji rejestrującej.

Uwaga:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w składanej ofercie zawarł
oświadczenie w sprawie montażu systemu monitoringu GPS ELTE oraz sposobu
malowania i oznakowania oferowanych samochodów.

7.	W dniu przekazania dostarczanych samochodów Zamawiającemu wykonawca przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po czterech na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

8.	Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu dostawy wykonawca
wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej
dwa komplety kluczyków do każdego z samochodów, a także: apteczkę, trójkąt
i gaśnicę, po jednej sztuce na każdy samochód.

9.	Zamawiający informuje wykonawców biorących udział w postępowaniu,
iż po wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia Zamawiający podejmie
czynności mające na celu sfinansowanie zakupu przedmiotu zamówienia
w formie leasingu lub najmu długoterminowego przez PEKAO LEASING Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod: 00-844 Warszawa)
albo inny podmiot oferujący takie usługi finansowe.

Dlatego bezpośrednim nabywcą dostarczanych samochodów może być wskazana spółka PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie albo wybrany
przez Zamawiającego inny podmiot oferujący usługi finansowe w zakresie leasingu
lub najmu długoterminowego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązuje
się według wyboru Zamawiającego sprzedać dostarczane samochody Zamawiającemu
albo wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi oferującemu usługi finansowe
w zakresie leasingu lub najmu długoterminowego zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu, to jest w szczególności za zaoferowaną Zamawiającemu cenę,
w tej samej konfiguracji a także w zaoferowanym Zamawiającemu terminie
oraz z okresem gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

IV.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia stanowi element wdrażanego przez Zamawiającego planu modernizacji zaplecza technicznego, w tym parku samochodowego, Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby dostawa każdego kompletnego nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) została zrealizowana przez wykonawcę wybranego w ramach
danego zadania w terminie nie krótszym niż 30 tygodni (210 dni) oraz nie dłuższym niż 40 tygodni (280 dni) licząc od dnia podpisania umowy.

2.	Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w każdego zadania na koszt wykonawcy
w siedzibie Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

V.	INFOPRMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.	Z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, w ramach wszystkich zadań o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z przepisami art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 8, 9 i 10 Ustawy.

2.	W ramach każdego zadania wykonawca może zostać wykluczony
przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy, Zamawiający
może nie wykluczyć wykonawcy, jeżeli takie wykluczenie byłoby w sposób
oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna
lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

3.	W zakresie:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie;

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie;

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie za wyjątkiem przypadków określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy;

4)	zdolności technicznej lub zawodowej

wykonawca obowiązany jest wykazać, że:

a)	w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

-	co najmniej 1 (jedno) zamówienie (jedną umowę) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej
150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł;

lub

-	co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej
100 000,00 (sto tysięcy) zł. dla każdego zamówienia;

b)	dysponuje co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km.
od siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6,
przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana
będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci
dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów;

4.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów.

6.	Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tych innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 8, 9 i 10 Ustawy, zgodnie z postanowieniami ust. 1.

VI.	wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia (PODMIOTOWYCH Środków DOWODowych)

1.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 Ustawy najpierw dokona badania
i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona w ramach danego zadania, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu..

2.	W ramach każdego zadania, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII ust. 5 SWZ, Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców wraz ofertą wypełnionego
Arkusza cenowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ, a także - o ile to dotyczy danego wykonawcy:

1)	pełnomocnictw;

2)	dokumentów wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, na zasadach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ;

3)	zobowiązań podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca,
do oddania do dyspozycji wykonawcy tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.	Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach danego zadania, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niżej wymienione dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie):

1)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie, o którym
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;

2)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie,
o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3)	zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie, o którym mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)	informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 Ustawy, dotyczącej zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jej złożeniem;

5)	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401)
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.	Ponadto, w ramach każdego zadania, przed wyborem najkorzystniejszej
oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1)	aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału
w postępowaniu;

2)	aktualnego na dzień składania ofert wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających
czy dostawy te zostały wykonane należycie; przy czym dowodami,
o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
(wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;

3)	aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 275). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.

5.	Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wykonawca składa w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016).

6.	Jednolity Dokument jest dostępny w polskiej wersji językowej pod adresem www: „https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl” oraz jako plik w formacie „xml”
pod nazwą „ESPD_PUK_Piaseczno_dostawa_4_samochodow_2023” na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia”
pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.
Informacja o sposobie udostępnienia wykonawcom przez Zamawiającego
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) w formacie „xml”
stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.

7.	Wykonawca obowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w całym
zakresie dotyczącym wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ.
Przed wypełnieniem Jednolitego Dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełnienia zamieszczoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub na stronie uzp.gov.pl. oraz Informacją w sprawie sposobu wypełnienia Jednolitego Dokumentu, stanowiącą
Załącznik Nr 4 do SWZ.

8.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, dla wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby:

1)	zamieszcza informacje o nich w swoim Jednolitym Dokumencie, oraz

2)	składa Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów, każdy podpisany
przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

9.	Wypełniony przez wykonawcę Jednolity Dokument wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione
do reprezentacji wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, Jednolity Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.	Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

11.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)	nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2)	nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

12.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą
się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2,
a także art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

13.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

14.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

15.	Wszelkie oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale SWZ,
składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego muszą spełniać wymagania określone w Ustawie i w przepisach rozporządzenia w sprawie dokumentów,
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.

VII.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
oraz poczty elektronicznej na adres: „biuro@pukpiaseczno.pl”.
Wszelka korespondencja Zamawiającego do wykonawców przekazywana
będzie zwrotnie na adres poczty elektronicznej lub elektroniczną skrzynkę
na platformie ePUAP, z którego Zamawiający otrzymał od wykonawcy oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację, natomiast wyjaśnienia lub modyfikacje
- zgodnie z postanowieniami ust. 5-7 poniżej - na stronie internetowej
Zamawiającego. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące ogłoszenia
o zamówieniu i SWZ kierowane bezpośredniej w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP.

- Zamawiający posiada na platformie ePUAP identyfikator „PUK_PIASECZNO”
oraz skrytkę Elektronicznej Skrzynki Podawczej z adresem: „/PUK_PIASECZNO/SkrytkaESP”.

Uwaga:

Po zalogowaniu się jako użytkownik na platformie ePUAP wykonawcy
mogą przesyłać na przedmiotowy adres korespondencję w postępowaniu
za pomocą formularza do komunikacji oraz formularza do złożenia, zmiany
i wycofania oferty, które znajdują się w usłudze powszechnej „eZamówienia
- elektroniczne zamówienia publiczne” dostępnej pod ścieżką: Inne sprawy urzędowe > Zamówienia publiczne > Złożenie, zmiana, wycofanie oferty
oraz komunikacja Zamawiającego z wykonawcą > Załatw sprawę.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnego pod adresem www: „https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx”, Polityce prywatności dostępnej pod adresem www: „https://miniportal.uzp.gov.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx” oraz Deklaracji dostępności systemu miniPortal dostępnej pod adresem www: „https://miniportal.uzp.gov.pl/DeklaracjaDostepnosci.aspx” oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem www: „https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Szczegółowa instrukcja użytkownika
systemu miniPortal dostępna jest pod następującym adresem www: „https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf”.

- Do zaszyfrowania oferty w systemie miniPortal nie jest potrzebna ani aplikacja
do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania
ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. Aby zaszyfrować ofertę wykonawca
musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”,
następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć
ofertę i wejść w jego szczegóły. Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny
jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty. Jego wybranie otwiera okno umożliwiające wskazanie pliku do zaszyfrowania. Można wskazać cały folder
lub poszczególne pliki. Aby zaszyfrować cały folder, musi on być wcześniej skompresowany do archiwum. Wewnątrz szyfrowanego folderu nie mogą znajdować się już zaszyfrowane pliki. Zaszyfrowany plik zostanie zapisany na komputerze użytkownika. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz służący
do złożenia, zmiany oraz wycofania oferty. System miniPortal pozwala również możliwość zaszyfrowania kilku plików bez wcześniejszego tworzenia archiwum.
Tak zaszyfrowany plik automatycznie będzie miał format „zip”. Zaszyfrowaną
ofertę należy wysłać za pomocą formularza służącego do złożenia, zmiany
oraz wycofania oferty.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom,
którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści
je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ, oraz zamieści
ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieści te informacje
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

- Jeżeli zmiana treści SWZ doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o  sprostowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest ze strony Zamawiającego

Pan Rafał Karaś

e-mail:

„rafal.karas@pukpiaseczno.pl”

skrytka Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

„/PUK_PIASECZNO/SkrytkaESP”

14.	Zamawiający nie organizuje wizji lokalnej ani nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SWZ.

VIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.	Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości
40 000,00  (czterdzieści tysięcy) złotych, w tym 10 000,00 (dziesięć tysięcy) zł.
dla oferty na dostawę każdego samochodu, to jest:

1)	10 000,00 (dziesięć tysięcy) zł. w przypadku składania przez wykonawcę oferty na dostawę 1 (jednego) samochodu,

2)	20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) zł. w przypadku składania przez wykonawcę oferty na dostawę 2 (dwóch) samochodów,

3)	30 000,00 (trzydzieści tysięcy) zł. w przypadku składania przez wykonawcę oferty na dostawę 3 (trzech) samochodów,

4)	40 000,00 (czterdzieści tysięcy) zł. w przypadku składania przez wykonawcę oferty na dostawę 4 (czterech) samochodów.

2.	Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

3.	Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy nr: 50 1240 6351 1111 0000 4810 4355, prowadzony przez Bank
Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA), z dopiskiem:

1)	„Wadium w postępowaniu nr 05/2022 dotyczy oferty na dostawę
1 samochodu”,

2)	„Wadium w postępowaniu nr 05/2022 dotyczy oferty na dostawę
2 samochodów”,

3)	„Wadium w postępowaniu nr 05/2022 dotyczy oferty na dostawę
3 samochodów”,

4)	„Wadium w postępowaniu nr 05/2022 dotyczy oferty na dostawę
4 samochodów”,

zgodnie z oferowaną przez wykonawcę liczbą samochodów.

4.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.

5.	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje
się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.

6.	Dokument wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu ma być złożony
wraz z ofertą w formie oryginalnego dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci elektronicznej zgodnie z art. 97 ust. 10 Ustawy.

7.	Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia ma zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
W dokumencie tym, gwarant lub poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty
od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego,
albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)
albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

8.	Z zastrzeżeniem ust. 9 Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych
w Ustawie.

9.	Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w Ustawie.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy są związani ofertą do dnia 16 września 2022 r.

X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożona oferta może dotyczyć według wyboru wykonawcy dostawę jednego, dwóch trzech lub czterech
samochodów (zadań).

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione
do reprezentacji wykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 13. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortalu.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

- Całą dokumentację postępowania wraz z informacją o nadanym w miniPortalu identyfikatorze postępowania Zamawiający udostępnił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

- W Formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej e-mail, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIII ust. 5 oraz Rozdziału VI ust. 2 SWZ,
do oferty należy dołączyć wypełniony Arkusz cenowy, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 2 do SWZ, oraz - o ile to dotyczy danego wykonawcy:

1)	pełnomocnictwa;

2)	dokumenty wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, na zasadach,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ;

3)	zobowiązania podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca,
do oddania do dyspozycji wykonawcy tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Forma dokumentów składanych wraz z ofertą musi być zgodna z formą określoną
w rozporządzeniu rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Dokumenty składane wraz
z ofertą wnoszone są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą
załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu
lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby)
udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie.

- Zamawiający zaleca korzystanie ze wzorów formularzy, arkuszy, wykazów oraz oświadczeń opracowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować formularze, arkusze, wykazy oraz oświadczenia opracowane samodzielnie
z zastrzeżeniem, że ich treść musi odpowiadać treści wzorów opracowanych
przez Zamawiającego.

- W ramach każdego zadania zamówienia ofertę należy sporządzić zgodnie
z Formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części przedmiotu zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na platformie ePUAP oraz na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

13.	Oferta wymaga dla swej ważności podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy,
albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo
lub pełnomocnictwa również muszą być załączone do oferty w oryginale
w formie elektronicznej.

14.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zgodnie z art. 74 ust. 1
w związku z art. 18 ust. 1 ustawy, protokół postępowania wraz z załącznikami
jest jawny - załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane
oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

Uwaga:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku opisanym „Tajemnica” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

XI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy składać do Zamawiającego do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 16:10 za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz. 16:20.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia”
pod adresem www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283” informację
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem
www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283” informacje dotyczące:

1)	nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2)	cen lub kosztów zawartych w ofertach.

XII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- W ramach każdego zadania podstawą do określenia ceny danego samochodu jest pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Cena oferty w ramach każdego zadania (oferowanego samochodu) ma obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia w zakresie danego zadania,
w tym w szczególności:

1)	całkowity koszt dostawy oferowanych samochodów do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6;

2)	przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji poszczególnych samochodów
oraz zainstalowanych w nich urządzeń;

3)	wyposażenie każdego z oferowanych samochodów w apteczkę, trójkąt i gaśnicę;

4)	objęcie poszczególnych samochodów gwarancją wykonawcy (niezależnie
od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany przez wykonawcę
w pkt. 5 oferty.

- Oferta na każde zadanie powinna zawierać cenę brutto podaną w złotych z dokładnością do 1 grosza. W przypadku, gdy wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku, to Zamawiający dokona przeliczenia podanych
w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku stosując następującą zasadę: podane
w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza.

- Cena zaoferowana przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia za wyjątkiem przypadków określonych w umowie, która
zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. Projektowane postanowienia umowy zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ

5.	W ramach każdego zadania wykonawca może podać tylko jedną cenę za dostawę jednego kompletnego nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego objętego zakresem zamówienia, bez proponowania rozwiązań wariantowych.

6.	Jeżeli w prowadzonym postępowaniu w ramach danego zadania zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający do oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.	Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
W RAMACH TYCH KRYTERIÓW

1.	Oferta każdego z wykonawców będzie oceniana odrębnie dla każdego zadania
na podstawie wszystkich czterech kryteriów oceny ofert i uzyskać za każdy oferowany samochód maksymalnie 100 pkt. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na pierwszy, drugi, trzeci i czwarty samochód, tj. w ramach poszczególnych zadań, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| kryterium | waga kryterium stanowiąca maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania przez wykonawcę w ramach każdego zadania | sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| K1 Cena (brutto) | 55 | Ocena punktowa w ramach kryterium „Cena” zostanie dokonana osobno dla każdego samochodu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z następującym wzorem: K1 = (CNO / CBO) x 55 pkt gdzie: K1 - liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena”, CNO - najniższa zaoferowana cena brutto dostawy samochodu pośród badanych ofert, CBO - cena brutto dostawy samochodu w badanej ofercie, W ramach kryterium „Cena” oferta zawierająca najniższą cenę brutto dostawy jednego samochodu otrzyma 55 pkt. |

| K2 Gwarancja | 20 | Zamawiający wymaga, aby każdy z zaoferowanych samochodów został objęty gwarancją wykonawcy na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego. Wykonawca może wskazać w ofercie dłuższy termin obowiązywania gwarancji podając oferowany okres w pełnych miesiącach, z zastrzeżeniem, iż wykonawca może zaoferować maksymalnie 60 miesięcy obowiązywania gwarancji, a w przypadku zaoferowania dłuższego okresu przyjmuje się, że wykonawca zaoferował 60 miesięcy gwarancji za co otrzyma w ramach kryterium „Gwarancja” 20 pkt. Oferując dłuższy termin gwarancji wykonawca obowiązany jest dokonać tego każdorazowo poprzez postąpienie o kolejne pełne lata (kolejne pełne okresy dwunastomiesięczne). Ocena punktowa w ramach kryterium „Gwarancja” zostanie dokonana osobno dla każdego samochodu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z następującym wzorem: K3 = (OGBO / OGNO) x 20 pkt gdzie: K3 - liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Gwarancja”, OGBO - okres gwarancji badanej oferty, OGNO - najdłuższy okres gwarancji pośród badanych ofert, W kryterium „Gwarancja” oferta zawierająca najdłuższy termin gwarancji otrzyma 20 pkt. |
| --- | --- | --- |
| K3 Kabina | 20 | Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane samochody były wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Wykonawcy mogą jednak zaoferować samochody, które są wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Za zaoferowanie samochodu wyposażonego w zwykłą kabinę wykonawca otrzyma w ramach w kryterium „Kabina” 0 pkt. Za zaoferowanie samochodu wyposażonego w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu wykonawca otrzyma w ramach kryterium „Kabina” 10 pkt., a w przypadku zaoferowania takiej kabiny posiadającej również co najmniej jedne drzwi składane - 20 pkt. Kabina przechodnia z niskim progiem dostępu oraz z co najmniej jednymi drzwiami składanymi, za zaoferowanie której wykonawca otrzyma 20 pkt. w ramach kryterium „Kabina” musi spełniać następujący parametr techniczny: wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża może wynosić maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaładowanego wyposażonego w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach. Za zaoferowanie samochodu wyposażonego w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu spełniającą opisany powyżej parametr techniczny oraz dodatkowo posiadającą co najmniej jedne drzwi składane wykonawca otrzyma w ramach w kryterium „Kabina” 20 pkt. Ocena punktowa w ramach kryterium „Kabina” zostanie dokonana osobno dla każdego samochodu. |
| K4 Lokalizacja stacji serwisowej | 5 | Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jedną własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6, przy czym na potrzeby określenia tej odległości przyjmowana będzie każdorazowo przez Zamawiającego najkrótsza możliwa odległość pomiędzy siedzibą Zamawiającego a stacją serwisową liczona po sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów, z zastrzeżeniem iż ze względu na stale zmieniającą się sieć istniejących dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów Zamawiający uzna za mieszczące się w określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia odległościach od siedziby Zamawiającego stacje serwisowe zlokalizowane w odległościach do 5 km. większych niż wskazane przez Zamawiającego jako graniczne w ramach warunku udziału w postępowaniu oraz jako kryterium oceny ofert w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej”. Ocena punktowa w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej” zostanie dokonana osobno dla każdego samochodu zgodnie z następującymi zasadami: - wykonawca, który dysponuje własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości od siedziby Zamawiającego większej niż 70 km., ale nie większej niż 100 km. otrzyma w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej” 0 pkt.; - wykonawca, który dysponuje własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości od siedziby Zamawiającego większej niż 30 km., ale nie większej niż 70 km. otrzyma w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej” 2 pkt.; - wykonawca, który dysponuje własną lub autoryzowaną przez wykonawcę stacją serwisową zlokalizowaną w odległości od siedziby Zamawiającego nie większej niż 30 km. otrzyma w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej” 5 pkt. |

2.	Przy ocenie ofert w ramach każdego zadania 1 pkt oceny punktowej oferty = 1%
wagi kryterium oceny ofert.

3.	W ramach każdego zadania ocenie zgodnie z opisanymi powyżej kryteriami oceny
ofert poddane zostaną wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.	Podstawę do ustalenia łącznej całkowitej ceny brutto dostawy na potrzeby Zamawiającego każdego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) w ramach każdego zadania stanowić będzie
cena zaoferowana przez wykonawców w ofercie, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ, na podstawie Arkusza cenowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2
do SWZ.

5.	Wypełniony Arkusz cenowy wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty.

6.	Zamawiający udzieli zamówienia na dostawę poszczególnych samochodów
(na realizację poszczególnych zadań) wykonawcom, którzy w ramach zaoferowanych zadań złożyli oferty zawierające najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ, to jest wykonawcom, którzy zaoferują samochody, które uzyskają cztery kolejne najwyższe oceny (największą łączną
liczbę punktów w porządku od jeden do cztery) w ramach wszystkich czterech
kryteriów oceny ofert zgodnie z następującym wzorem:

KO = K1 + K2 + K3 + K4

gdzie:

KO -	łączna liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym zadaniu
na podstawie wszystkich siedmiu kryteriów oceny ofert,

K1 -	liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryterium „Cena”,

K2 -	liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryterium „Gwarancja”,

K3 -	liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryterium „Kabina”,

K4 -	liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryterium „Lokalizacja stacji serwisowej”.

7.	Jeżeli w prowadzonym postępowaniu w ramach poszczególnych zadań zostaną
złożone dwie lub więcej oferty, które otrzymają taką samą łączną liczbę punktów, Zamawiający na podstawie art. 248 ust. 1 Ustawy udzieli zamówienia w ramach
danego zadania temu wykonawcy, który spośród tych ofert zaoferował niższą cenę.

Jeżeli w ten sposób nie będzie można wybrać korzystniejszej oferty na dane zadanie
ze względu na to, że zostaną złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający na podstawie art. 248 ust. 3 Ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie dodatkowych
ofert na to zadanie. W takim przypadku wykonawcy składający oferty dodatkowe zgodnie z art. 251 Ustawy nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowali
w ofertach złożonych w pierwszym terminie.

8.	Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy łączna cena brutto czterech kolejnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie
i zabudowa) ocenionych zgodnie ze wszystkimi pięcioma kryteriami ofert jako najkorzystniejsze w ramach zadania pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego, będzie przekraczać łączną wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie całego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawrze umowę
na dostawę odpowiednio mniejszej liczby samochodów wg. kolejności zadań,
co oznacza, że po pierwsze zamówione zostaną samochody wyposażone w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami, a następnie samochody
wyposażone w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami
i systemem podtrzymywania pojemników.

XIV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze odrębną umowę dla każdego z zamawianych samochodów. Zamawiający, zawrze umowę z wybranymi wykonawcami w terminie określonym
w art. 264 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania,
przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą
upoważnienie dla jednego z wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich wykonawców, a także do otrzymywania płatności.

XV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY WS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## 1.	Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zamówienia zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

## 2.	Zamawiający zawrze odrębną umowę dla każdego zadania (każdego z zamawianych samochodów).

## 3.	Projektowane postanowienia umowy zostaną przed jej zawarciem uzupełnione
o niezbędne informacje dotyczące w szczególności wartości oraz daty zawarcia umowy,
danych podmiotowych i rejestrowych wykonawcy, a także danych teleadresowych
oraz reprezentacji stron umowy, a w pozostałym niezbędnym zakresie zostaną odpowiednio wypełnione zgodnie z treścią oferty.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

## 1.	Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy.

## 2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

## 3.	Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami Ustawy czynność podjętą przez Zamawiającego
w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie w postępowaniu czynności, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie Ustawy.

## 4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

## 5.	Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione
w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołanie przed upływem terminu
do jego wniesienia.

## 6.	Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## 7.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny
niż określony w pkt 1.

## 8.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

## 9.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## 10.	Odwołanie zawiera:

1)	imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli) odwołującego;

2)	nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;

3)	numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany
do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku

4)	numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer
w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze
lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5)	określenie przedmiotu zamówienia;

6)	wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7)	wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy;

8)	zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9)	żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10)	wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11)	podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12)	wykaz załączników.

## 11.	Do odwołania dołącza się:

1)	dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2)	dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3)	dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

## 12.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1)	nie zawiera braków formalnych;

2)	uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

## 13.	Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

## 14.	Zamawiający do czasu otwarcia rozprawy może wnieść odpowiedź na odwołanie.
W odpowiedzi Zamawiający ustosunkowuje się do treści odwołania, wskazuje twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub w celu odparcia wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu.

## 15.	Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy.

## 16.	Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

## 17.	Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia
jego doręczenia Prezesowi Izby.

## 18.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## 19.	Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

## 20.	Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

1)	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową
Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),

2)	rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

XVIII.	KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r.), zwanego poniżej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:

## 1)	Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6.

## 2)	Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. jest Pan Adam Zdrojewski, adres poczty elektronicznej: olcom@post.pl, tel.: +48 515 205 246.

## 3)	Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.”.

## 4)	Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie:

## a)	art. 18 ust. 1 i 6 z zastrzeżeniem  art. 18 ust. 3 i 5 Ustawy

## b)	art. 74 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2-4 Ustawy

## 5)	Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres trwania umowy w sprawie zamówienia przekracza 4 lata, okres przechowywania danych obejmuje cały okres trwania umowy;

## 6)	Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

## 7)	W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

## 8)	Posiadają Państwo:

## a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

## b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych
osobowych, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

## c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

## d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

## 9)	Nie przysługuje Państwu:

## a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH
DO TREŚCI SWZ

1.	Niniejsza SWZ wraz z załącznikami nie jest dokumentem urzędowym wydanym
przez organ administracji publicznej. Pomimo określenia w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) minimalnych wymogów dotyczących przedmiotu SWZ, ustawa pozostawia zamawiającemu znaczną swobodę w szczególności w zakresie kształtowania
sposobu opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zmówienia, kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz projektowanych postanowień umowy
(por.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie
o sygn. akt V CSK 337/08). Dlatego treść niniejszej SWZ wraz z załącznikami
jest rezultatem działalności twórczej oraz posiada indywidualny charakter,
a sama SWZ stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231
oraz z 2020 r. poz. 288).

2.	Prawa autorskie majątkowe do treści niniejszej SWZ wraz z załącznikami
należą do Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

3.	Zwielokrotnianie za pomocą jakichkolwiek technik cyfrowych lub tradycyjnych,
a także wykorzystywanie całości lub części niniejszej SWZ wraz z załącznikami
bez zgody Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
w jakichkolwiek innych celach niż wyłącznie i bezpośrednio związane z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SWZ, stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych należących
do Zamawiającego oraz czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), co może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

XX.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1:	Wzór Formularza oferty;

Załącznik Nr 2:	Wzór Arkusza cenowego;

Załącznik Nr 3:	Informacja o sposobie udostępnienia wykonawcom przez Zamawiającego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD) w formacie „xml”;

Załącznik Nr 4:	Informacja w sprawie sposobu wypełnienia Jednolitego Dokumentu;

Załącznik Nr 5:	Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych;

Załącznik Nr 6:	Wzór wykazu dostaw;

Załącznik Nr 7:	Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik Nr 8:	Projektowane postanowienia umowy;

Załącznik Nr 9:	Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów.

Wszystkie 9 załączników do SWZ stanowi jej integralną część i mogą być
one odczytywane oraz interpretowane wyłącznie razem - jako całość, osobno
nie stanowiąc żadnego samodzielnego dokumentu.

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ  OFERTY

/wzór/

nazwa wykonawcy:  __________________________________________________________

adres siedziby wykonawcy: ____________________________________________________

tel.: ____________________, fax: ____________________, e-mail: ____________________

NIP: ______________, REGON: ______________, KRS _______________ (jeżeli dotyczy)

oferta dla: (nazwa i siedziba Zamawiającego):

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Piaseczno Sp. z o.o.

ul. Techniczna 6,

05-500 Piaseczno

1.	Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych
do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022), zgodnie
z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy ofertę na wykonanie:

na wykonanie:

[   ]	zadania nr 1 *)

[   ]	zadania nr 2 *)

[   ]	zadania nr 3 *)

[   ]	zadania nr 4 *)

to jest na wykonanie łącznie dostawy:

[   ]	jednego samochodu *)

[   ]	dwóch samochodów *)

[   ]	trzech samochodów *)

[   ]	czterech samochodów *)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu

2.	Niniejszym składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach
i warunkach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia za cenę wynoszącą:

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych oznaczonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik do naszej oferty jako samochód nr 1 *)

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych oznaczonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik do naszej oferty jako samochód nr 2 *)

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych oznaczonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik do naszej oferty jako samochód nr 3 *)

_______________________ (słownie: ____________________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%) za dostawę samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych oznaczonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik do naszej oferty jako samochód nr 4 *)

*) poszczególne ceny brutto oferty należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

UWAGA: Wszystkie ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca
po przecinku.

3.	Poszczególne ceny brutto naszej oferty za dostawę kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa)
obejmują:

1)	całkowity koszt dostawy każdego z oferowanych samochodów do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6;

2)	przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (po 4 na każdy oferowany samochód) z zakresu obsługi i eksploatacji poszczególnych samochodów oraz zainstalowanych w nich urządzeń;

3)	wyposażenie każdego z oferowanych samochodów w apteczkę, trójkąt i gaśnicę;

4)	objęcie poszczególnych samochodów gwarancją wykonawcy (niezależnie
od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt. 5 naszej oferty.

4.	Przedmiot zamówienia (dostawa na potrzeby Zamawiającego kompletnych
samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych) zostanie
przez nas wykonany zgodnie z następującym harmonogramem:

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 dostarczymy w terminie ________________
(słownie _______________________________________________ ) dni licząc od dnia podpisania umowy, *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 dostarczymy w terminie ________________
(słownie _______________________________________________ ) dni licząc od dnia podpisania umowy, *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 dostarczymy w terminie ________________
(słownie _______________________________________________ ) dni licząc od dnia podpisania umowy, *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 dostarczymy w terminie ________________
(słownie _______________________________________________ ) dni licząc od dnia podpisania umowy, *)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

UWAGA: Przedmiot zamówienia stanowi element wdrażanego przez Zamawiającego planu modernizacji zaplecza technicznego, w tym parku samochodowego, Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby dostawa każdego kompletnego nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) została zrealizowana przez wykonawcę wybranego w ramach danego zadania w terminie nie krótszym niż 30 tygodni (210 dni) oraz nie dłuższym niż 40 tygodni (280 dni) licząc od dnia podpisania umowy.

5.	W ramach realizacji przedmiotu zamówienia oferujemy Zamawiającemu następujące warunki gwarancji:

[   ]	na kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów
komunalnych oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 oferujemy ________________
(słownie _________________________________________________) miesięcy gwarancji wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia)
licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego, *)

[   ]	na kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów
komunalnych oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 oferujemy ________________
(słownie _________________________________________________) miesięcy gwarancji wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia)
licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego, *)

[   ]	na kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów
komunalnych oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 oferujemy ________________
(słownie _________________________________________________) miesięcy gwarancji wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia)
licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego, *)

[   ]	na kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów
komunalnych oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 oferujemy ________________
(słownie _________________________________________________) miesięcy gwarancji wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia)
licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu dostawy bez uwag Zamawiającego, *)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

UWAGA: Jeżeli wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym okresu obowiązywania gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje gwarancję
przez okres 24 miesięcy, a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Gwarancja”. Informacje okresu gwarancji jaki oferuje wykonawca nie będą
podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez wykonawcę
dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem
przez wykonawcę jakichkolwiek wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert.

6.	Oświadczamy, że wszystkie dostarczone przez nas w ramach poszczególnych zadań kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą nowe fabrycznie, wyprodukowane w 2021 r. lub później oraz będą wyposażone w:

1)	silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji
spalin EURO 6;

2)	kabinę z klimatyzacją;

3)	automatyczną skrzynię biegów posiadającą co najmniej 6 przełożeń (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodów wyposażonych
w skrzynię biegów zautomatyzowaną);

4)	system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE wraz z danymi
do logowania umożliwiającymi Zamawiającemu pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ; oraz

5)	tachografy cyfrowe.

7.	Oświadczamy, że:

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 będzie spełniać normę Euro _____________ zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin (Zamawiający wymaga,
aby wszystkie oferowane samochody spełniały co najmniej normę
Euro 6 Europejskiego Standardu Emisji Spalin), *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 będzie spełniać normę Euro _____________ zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin (Zamawiający wymaga,
aby wszystkie oferowane samochody spełniały co najmniej normę
Euro 6 Europejskiego Standardu Emisji Spalin), *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 będzie spełniać normę Euro _____________ zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin (Zamawiający wymaga,
aby wszystkie oferowane samochody spełniały co najmniej normę
Euro 6 Europejskiego Standardu Emisji Spalin), *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 będzie spełniać normę Euro _____________ zgodnie z Europejskim Standardem Emisji Spalin (Zamawiający wymaga,
aby wszystkie oferowane samochody spełniały co najmniej normę
Euro 6 Europejskiego Standardu Emisji Spalin), *)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

8.	Oświadczamy, że:

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 będzie wyposażony w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ *) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ, **)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 będzie wyposażony w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ *) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ, **)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 będzie wyposażony w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ *) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ, **)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 będzie wyposażony w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ *) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ, **)

*) Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych
w kabinę oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010
bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak,
iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi
być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania
odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie
od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.

**) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

9.	Oświadczamy, że:

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 będzie wyposażony w: *)

[   ]	zwykłą kabinę *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 będzie wyposażony w: *)

[   ]	zwykłą kabinę *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 będzie wyposażony w: *)

[   ]	zwykłą kabinę *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 będzie wyposażony w: *)

[   ]	zwykłą kabinę *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu *)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane **)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

UWAGA 1: Kabiną przechodnią z niskim progiem dostępu jest kabina,
w której wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża
wynosi maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaładowanego wyposażonego
w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność
dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach.

UWAGA 2: Jeżeli wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju
kabiny Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone
w kabinę zwykłą, a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Kabina”. Informacje dotyczące rodzaju kabiny nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach
tego kryterium w związku ze złożeniem przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie
po otwarciu ofert.

10.	Oświadczamy, że:

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 1 będzie wyposażony w automatyczną skrzynię biegów posiadającą ________ przełożeń *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 2 będzie wyposażony w automatyczną skrzynię biegów posiadającą ________ przełożeń *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 3 będzie wyposażony w automatyczną skrzynię biegów posiadającą ________ przełożeń *)

[   ]	samochód oznaczony w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik
do naszej oferty jako samochód nr 4 będzie wyposażony w automatyczną skrzynię biegów posiadającą ________ przełożeń *)

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić zgodnie
z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania samochodów wyposażonych
w skrzynię biegów zautomatyzowaną

11.	Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej jedną:

[   ]	własną *)

[   ]	autoryzowaną przez nas *)

stacją serwisową zlokalizowaną w odległości _______________ (słownie: ______________________________ ) km. od siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 liczonych po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów.

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu

UWAGA: Jeżeli wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym informacji
na temat odległości stacji serwisowej od siedziby Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że stacja ta jest lokalizowana w odległości większej niż 70 km.,
ale nie większej niż 100 km. od siedziby Zamawiającego liczonych po istniejącej
sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów,
a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Lokalizacja stacji
serwisowej”. Informacje dotyczące lokalizacji stacji serwisowej nie będą
podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez wykonawcę
dodatkowej liczby punktów w ramach tego kryterium w związku ze złożeniem
przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie po otwarciu ofert.

12.	Wykaz wszystkich stacji serwisowych oraz stacji autoryzowanych przez składającego niniejszą ofertę wykonawcę zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Adres stacji serwisowej | Rodzaj stacji | Odległość od siedziby Zamawiającego w km **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. _______________________ w __________________________ (miejscowość) | stacja własna wykonawcy *) stacja autoryzowana przez wykonawcę *) | _______________ km |
| 2. | ul. _______________________ w __________________________ (miejscowość) | stacja własna wykonawcy *) stacja autoryzowana przez wykonawcę *) | _______________ km |
| 3. | ul. _______________________ w __________________________ (miejscowość) | stacja własna wykonawcy *) stacja autoryzowana przez wykonawcę *) | _______________ km |
| ... | ul. _______________________ w __________________________ (miejscowość) | stacja własna wykonawcy *) stacja autoryzowana przez wykonawcę *) | _______________ km |
| Objaśnienia: *) niepotrzebne skreślić **) odległość liczona po istniejącej sieci dróg publicznych dopuszczalnych dla ruchu zaoferowanych samochodów |

13.	W przypadku wyboru naszej oferty obowiązek odprowadzenia podatku VAT leży
po stronie wykonawcy / Zamawiającego *)

*) niepotrzebne skreślić

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego
dotyczyć to będzie następujących pozycji z oferty wykonawcy oraz następujących
kwot netto:

| l.p. | nazwa (rodzaj) towaru | wartość netto w zł. obliczona na podstawie Arkusza cenowego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

14.	Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału / z udziałem*) podwykonawców.

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________**)

(w tym miejscu należy podać opis części zamówienia, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom ,a także nazwę (firmę) każdego z podwykonawców
oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy bądź podwykonawcom)

*) niepotrzebne skreślić

**) należy wypełnić o ile dotyczy

15.	Oświadczamy, że otrzymaliśmy kompletną Specyfikację Warunków Zamówienia
wraz z 9 załącznikami, w tym z Projektowanymi postanowieniami umowy, które zawiera Załącznik nr 8 do SWZ, oraz że zapoznaliśmy się tymi dokumentami, rozumiemy ich treść i akceptujemy ją bez zastrzeżeń.

16.	Ponadto oświadczamy, że:

- pozyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

- uważamy się za związanych naszą ofertą do dnia 16 września 2022 r.;

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego;

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w SWZ wraz z załącznikami oraz w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

17.	Do naszej oferty załączamy: *)

1)	Arkusz cenowy,

2)	szczegółową specyfikację techniczną każdego z oferowanych samochodów,

[   ]	pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa w liczbie: ___________ szt.,

[   ]	dokumenty wniesienia wadium w formach innych niż w pieniądzu, na zasadach,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ w liczbie: ___________ szt.,

[   ]	zobowiązania podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca, do oddania do dyspozycji wykonawcy tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w liczbie: ___________ szt.

*) należy zaznaczyć stawiając znak „X” we właściwym miejscu i wypełnić o ile dotyczy

18.	Podajemy nasz adres, na który należy przesyłać wszelką korespondencję
do wykonawcy:

adres korespondencyjny wykonawcy: _______________________________________

______________________________________________________________________

osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: _____________________________

tel.: _________________, fax: _________________, e-mail: _____________________

19.	Oświadczamy, że jako wykonawca jesteśmy:

[   ]	mikroprzedsiębiorstwem

[   ]	małym przedsiębiorstwem

[   ]	średnim przedsiębiorstwem:

*) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu o ile dotyczy

UWAGA: Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36)

mikroprzedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 osób
i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

małe przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 osób
i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;

średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
oraz których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 mln EUR.

20.	Oświadczamy, że wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu

POLEGAMY*) na zasobach następujących podmiotów i w związku z tym wskazujemy nazwę (firmę) podmiotów, na zasobach których polegamy wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu:  ________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

NIE POLEGAMY*) na zasobach podmiotów trzecich

*) niepotrzebne skreślić

21.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**)

*)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

**)	w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia, przez jego wykreślenie i wpisanie klauzuli „nie dotyczy”.

22.	Podajemy numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium wpłacone
w pieniądzu:*) __________________________________________________________

*) należy wypełnić o ile dotyczy

23.	Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że nasza oferta oraz wszystkie załączniki
do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
z wyłączeniem informacji i dokumentów, które składamy w osobnym pliku oznaczonym jako „Tajemnica”, w zakresie których wykazujemy w załączeniu,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów powołanej wyżej ustawy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim *).

*) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy.

UWAGA: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, mogą zostać wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

24.	Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie informacji zamieszczonych w naszej ofercie wraz z załącznikami, które zawierają
dane osobowe, w celu, na zasadach oraz w zakresie zgodnie z treścią
Rozdziału XVIII SWZ.

__________________________________________

UWAGA: Dokument dla swej ważności wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo
lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 2 do SWZ

___________________________

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

ARKUSZ CENOWY

/wzór/

Przystępując do prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno
Sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022) oferujemy dostawę następujących samochodów:

| SAMOCHÓD NR 1 1) wyposażony w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami (zadanie nr 1) |
| --- |
| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| 1) | marka samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 2) | model samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 3) | rok produkcji: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był nowy fabrycznie, wyprodukowany w 2021 r. lub później | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę: _________ / _________ |

1) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

| 4) | silnik: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6 | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w: - silnik wysokoprężny o mocy _____________________ kW spełniający normę emisji spalin EURO ___________________ |
| --- | --- | --- |
| 5) | skrzynia biegów: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w co najmniej 6 przełożeń Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza samochodów wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić skrzynia posiada ________ przełożeń |
| 6) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić |

| 7) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze oznaczonym w palecie RAL nr ____________________ |
| --- | --- | --- |

za cenę wynoszącą _____________ (słownie: ____________________________) zł. netto, to jest _____________ (słownie: ____________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%); 2)

2) należy wypełnić o ile dotyczy

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena samochodu nr 1, o której mowa
powyżej obejmuje:

-	dostawę oferowanego samochodu do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy
ul. Technicznej 6;

-	przeszkolenie 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
i eksploatacji oferowanego samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń;

-	wyposażenie oferowanego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce na każdy samochód;

-	objęcie oferowanego samochodu gwarancją wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty.

| SAMOCHÓD NR 2 3) wyposażony w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami (zadanie nr 2) |
| --- |
| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| 1) | marka samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 2) | model samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 3) | rok produkcji: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był nowy fabrycznie, wyprodukowany w 2021 r. lub później | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę: _________ / _________ |
| 4) | silnik: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6 | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w: - silnik wysokoprężny o mocy _____________________ kW spełniający normę emisji spalin EURO ___________________ |

3) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

| 5) | skrzynia biegów: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w co najmniej 6 przełożeń Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza samochodów wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić skrzynia posiada ________ przełożeń |
| --- | --- | --- |
| 6) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić |
| 7) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze oznaczonym w palecie RAL nr ____________________ |

za cenę wynoszącą _____________ (słownie: ____________________________) zł. netto, to jest _____________ (słownie: ____________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%); 4)

4) należy wypełnić o ile dotyczy

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena samochodu nr 2, o której mowa
powyżej obejmuje:

-	dostawę oferowanego samochodu do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy
ul. Technicznej 6;

-	przeszkolenie 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
i eksploatacji oferowanego samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń;

-	wyposażenie oferowanego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce na każdy samochód;

-	objęcie oferowanego samochodu gwarancją wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty.

| SAMOCHÓD NR 3 5) wyposażony w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników (zadanie nr 3) |
| --- |
| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| 1) | marka samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 2) | model samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |

5) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

| 3) | rok produkcji: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był nowy fabrycznie, wyprodukowany w 2021 r. lub później | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę: _________ / _________ |
| --- | --- | --- |
| 4) | silnik: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6 | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w: - silnik wysokoprężny o mocy _____________________ kW spełniający normę emisji spalin EURO ___________________ |
| 5) | skrzynia biegów: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w co najmniej 6 przełożeń Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza samochodów wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić skrzynia posiada ________ przełożeń |

| 6) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| 7) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze oznaczonym w palecie RAL nr ____________________ |

za cenę wynoszącą _____________ (słownie: ____________________________) zł. netto, to jest _____________ (słownie: ____________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%); 6)

6) należy wypełnić o ile dotyczy

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena samochodu nr 3, o której mowa
powyżej obejmuje:

-	dostawę oferowanego samochodu do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy
ul. Technicznej 6;

-	przeszkolenie 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
i eksploatacji oferowanego samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń;

-	wyposażenie oferowanego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce na każdy samochód;

-	objęcie oferowanego samochodu gwarancją wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty.

| SAMOCHÓD NR 4 7) wyposażony w uniwersalne urządzenie załadowcze ze składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników (zadanie nr 4) |
| --- |
| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| 1) | marka samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnej marki samochodu | marka samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 2) | model samochodu: Zamawiający nie wskazuje konkretnego modelu samochodu | model samochodu oferowanego przez wykonawcę: _______________________________ |
| 3) | rok produkcji: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był nowy fabrycznie, wyprodukowany w 2021 r. lub później | rok / miesiąc produkcji samochodu oferowanego przez wykonawcę: _________ / _________ |

7) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

| 4) | silnik: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji spalin EURO 6 | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w: - silnik wysokoprężny o mocy _____________________ kW spełniający normę emisji spalin EURO ___________________ |
| --- | --- | --- |
| 5) | skrzynia biegów: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w co najmniej 6 przełożeń Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza samochodów wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w automatyczną skrzynię biegów TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić skrzynia posiada ________ przełożeń |
| 6) | system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE: Zamawiający wymaga aby dostarczony samochód był wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE | oferowany przez wykonawcę samochód jest wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE TAK / NIE * *) niepotrzebne skreślić |

| 7) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze oznaczonym w palecie RAL nr ____________________ |
| --- | --- | --- |

za cenę wynoszącą _____________ (słownie: ____________________________) zł. netto, to jest _____________ (słownie: ____________________________) zł. brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%); 8)

8) należy wypełnić o ile dotyczy

Ponadto oświadczamy, że całkowita cena samochodu nr 4, o której mowa
powyżej obejmuje:

-	dostawę oferowanego samochodu do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy
ul. Technicznej 6;

-	przeszkolenie 4 wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
i eksploatacji oferowanego samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń;

-	wyposażenie oferowanego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę - po jednej sztuce na każdy samochód;

-	objęcie oferowanego samochodu gwarancją wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia) przez okres wskazany w pkt 5 naszej oferty.

__________________________________________

UWAGA: Dokument dla swej ważności wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo
lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 3 do SWZ

INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIENIA WYKONAWCOM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (ESPD) W FORMACIE „XML”

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie „xml” skompresowany
do pliku archiwum (ZIP) pod nazwą „PUK_Piaseczno_dostawa_4_samochodow_2023”
wraz z całą dokumentacją postępowania pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego
4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych
w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022) został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem www:

„https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

Załącznik Nr 4 do SWZ

INFORMACJA  W  SPRAWIE  SPOSOBU  WYPEŁNIENIA

JEDNOLITEGO  DOKUMENTU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych
do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.”

(nr sprawy: 05/2022)

1.	Zamawiający informuje, że pod adresem „https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl”
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające zamawiającym
i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD)
w wersji elektronicznej (eESPD).

2.	Po uruchomieniu strony, wyborze opcji „Jestem wykonawcą” należy korzystając
z opcji „zaimportować ESPD” załadować dokument (plik w formacie „xml”), uprzednio zapisując go na jednostce komputerowej wykonawcy i postępować
dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) zaimplementowanymi w narzędziu.

3.	Wykonawca w zakresie stosownym do wymagań Zamawiającego określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia wypełnia dostępne pozycje (pola)
zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD.

4.	Po sporządzeniu Jednolitego Dokumentu należy go wydrukować i podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy.

5.	Odpowiednikiem warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu ustawy
są kryteria kwalifikacji, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.
Wykonawca w Jednolitym Dokumencie nie wypełnia „Części V: Ograniczanie
liczby kwalifikujących się kandydatów”.

6.	Plik eESPD jest zamieszczony w wersji elektronicznej pod nazwą „ESPD_PUK_Piaseczno_dostawa_4_samochodow_2023” na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” pod adresem
www: „https://www.e-bip.org.pl/pukpiaseczno/25283”.

Załącznik Nr 5 do SWZ

___________________________

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  O  NIEZALEGANIU

Z  OPŁACANIEM  PODATKÓW  I  OPŁAT  LOKALNYCH

/wzór/

Ja niżej podpisany ____________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy:

___________________________________________________________________________

(nazwa wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022), niniejszym

OŚWIADCZAM

że wykonawca ten nie zalega/zalega*) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych**)

*)	niepotrzebne skreślić

**)	w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat lokalnych, wykonawca
obowiązany jest złożyć dokument/y potwierdzające, że zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zastrzeżeniem
iż wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności zgodnie z treścią art. 110 ust. 2 Ustawy

__________________________________________

UWAGA: Dokument dla swej ważności wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo
lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 6 do SWZ

___________________________

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

WYKAZ  DOSTAW

/wzór/

Ja niżej podpisany ____________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: _______________________________________________________________________

(nazwa wykonawcy)

_______________________________________________________________________

(adres siedziby wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022), w celu potwierdzenia spełnienia
w warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, niniejszym

OŚWIADCZAM

że wykonawca ten zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) dostawy, których wykaz zawiera tabela na następnej stronie.

| lp. | Przedmiot zamówienia / dostaw (1) | Wartość zamówienia brutto | Podmiot zamawiający (nazwa i adres) | Data wykonania | Sposób potwierdzenia należytego wykonania (2) | Informacje uzupełniające (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od dd-mm-rrrr | do dd-mm-rrrr |  | zasoby innego podmiotu | nazwa innego podmiotu |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienia:

(1)	Należy wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  zamówień (umów) których zakres jest zgodny z przedmiotem zamówienia objętego prowadzonym postępowaniem, tj.:

-	co najmniej 1 (jedno) zamówienie (jedną umowę) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł.; lub

-	co najmniej 2 (dwa) zamówienia (dwie umowy) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmujące dostawę co najmniej 1 (jednego) samochodu specjalistycznego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych, o wartości brutto wynoszącej co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) zł. dla każdego zamówienia.

(2)	Należy podać rodzaje dowodów (dokumentów) potwierdzających, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączyć go do wykazu (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenia wykonawcy)

Uwaga: wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów jeżeli podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane wymienione w wykazie dostawy jest Zamawiający.

(3)	W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniana warunku udziału w postępowaniu należy postawić znak „X” w kolumnie nr VIII
oraz wypełnić kolumnę nr IX. W takim przypadku wykonawca obowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował odpowiednimi zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie wskazanych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotu.

__________________________________________

UWAGA: Dokument dla swej ważności wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie
właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 7 do SWZ

___________________________

nazwa i adres wykonawcy

lub pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  LUB BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI

DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

/wzór/

Ja niżej podpisany ____________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy:

___________________________________________________________________________

(nazwa wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby wykonawcy)

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.” (nr sprawy: 05/2022),

OŚWIADCZAM

że wykonawca ten:

- nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;*)

- nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;*)

- przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi innym wykonawcami (wykonawcą), którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty:*)

1)	__________________________________________________________________

2)	__________________________________________________________________

…	__________________________________________________________________

i przedstawiam następujące dowody, że powiązania z tymi wykonawcami/wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia:**)

1)	__________________________________________________________________

2)	__________________________________________________________________

…	__________________________________________________________________

*)	niepotrzebne skreślić

**)	należy wypełnić o ile dotyczy

__________________________________________

UWAGA: Dokument dla swej ważności wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez pełnomocnika lub pełnomocników umocowanych przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo
lub pełnomocnictwa muszą być załączone do oferty wykonawcy w oryginale w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

# UMOWA NR [...]/2022

zawarta w Piasecznie dnia [...] [...] 2022 r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Piaseczno,
ul. Techniczna 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON 016161080, reprezentowaną
przez [...] Pan[...] [...] [...], zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z jednej strony

a

[...] z siedzibą: [...], wpisaną do [...] pod nr [...], NIP: [...], REGON [...], reprezentowaną
przez [...] Pan[...] [...] [...], zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
z drugiej strony

zwanymi dalej łącznie również „Stronami”, a osobno „Stroną”

§ 1.

1.	Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest wykonanie
przez Wykonawcę dostawy na potrzeby Zamawiającego kompletnego
nowego fabrycznie samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
komunalnych (podwozie i zabudowa) z silnikiem wysokoprężnym o mocy [...] kW, marka: [...], rok produkcji [...], rodzaj zabudowy [...], norma Europejskiego Standardu Emisji Spalin: EUR [...], system monitoringu GPS: [...], urządzenie załadowcze: [...], mechanizm zgniatania: [...], skrzynia biegów: automatyczna wyposażona
w [...] przełożeń, wraz z pakietem gwarancyjnym, o którym mowa w § 3.
Szczegółowa konfiguracja oraz specyfikacja techniczna dostarczanego samochodu stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

2.	Zgodnie z ofertą Wykonawcy kabina oraz zabudowa dostarczanego samochodu
będą polakierowane jednolicie w tym samym neutralnym odcieniu koloru białego oznaczonego w palecie RAL nr [...].

__________________________________________

Uwaga: pola „[...]” projektowanych postanowień umowy zostaną przed jej zawarciem
uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności wartości oraz daty zawarcia umowy, danych podmiotowych i rejestrowych wykonawcy, a także danych teleadresowych oraz reprezentacji stron umowy, a w pozostałym niezbędnym zakresie zostaną
odpowiednio wypełnione zgodnie z treścią oferty wykonawcy.

3.	Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża na to zgodę, iż po podpisaniu
Umowy Zamawiający podejmie czynności mające na celu sfinansowanie
zakupu przedmiotu zamówienia w formie leasingu lub najmu długoterminowego
przez PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod: 00-844 Warszawa) albo inny podmiot
oferujący takie usługi finansowe. Dlatego bezpośrednim nabywcą dostarczonego samochodu może być wskazana spółka PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie albo wybrany przez Zamawiającego inny podmiot oferujący
usługi finansowe w zakresie leasingu lub najmu długoterminowego.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się według wyboru
Zamawiającego sprzedać dostarczany samochód Zamawiającemu albo wskazanemu
przez Zamawiającego podmiotowi oferującemu usługi finansowe w zakresie
leasingu lub najmu długoterminowego zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu,
to jest w szczególności za zaoferowaną Zamawiającemu cenę, w tej samej
konfiguracji a także w zaoferowanym Zamawiającemu terminie oraz z okresem gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

4.	W związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą
obejmującą w szczególności odbiór i przewóz drogowy odpadów komunalnych samochód, o którym mowa w ust. 1, musi być wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE zgodny z wymaganiami Zamawiającego (szczegółowa konfiguracja oraz specyfikacja techniczna dostarczanego samochodu stanowi Załącznik nr 1 do umowy). W związku z powyższym Wykonawca oświadcza,
iż zgodnie ze złożoną ofertą dostarczony samochód będzie wyposażony
w taki system, a Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane do logowania umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej.

5.	Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1, nie będzie w dniu dostawy obciążony żadnymi innymi prawami osób trzecich ani nie są przedmiotem takich praw, a także, że Wykonawca będzie uprawniony do swobodnego rozporządzania tym samochodem bez żadnych ograniczeń prawnych i faktycznych.

§ 2.

1.	Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z ofertą Wykonawcy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia [...] [...] [...] r. i zostanie potwierdzona protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy.
Protokół sporządzany zostanie w dwóch egzemplarzach - jednym dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.

2.	Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku,
gdy dostarczony samochód będzie niezgodny z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w ofercie Wykonawcy
lub w Umowie.

3.	Samochody, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie dostarczone Zamawiającemu
na koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) do siedziby Zamawiającego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 najpóźniej do godz. 12:00
w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w ust. 1.

4.	W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie 4 wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych
w nim urządzeń.

5.	Wraz z dostawą przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
instrukcje obsługi w języku polskim podwozia i zabudowy, dokumenty wymagane
do rejestracji samochodu, dowód ubezpieczenia, certyfikaty i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudów oraz co najmniej dwa kluczyki do drzwi oraz do uruchamiania silnika samochodu, a także: apteczkę, trójkąt i gaśnicę, po jednej sztuce
na każdy samochód.

§ 3.

1.	Zgodnie ze złożoną ofertą w ramach swojego wynagrodzenia niezależnie
od gwarancji producenta podwozia Wykonawca udziela Zamawiającemu
na okres [...] miesięcy licząc od dnia wykonania dostawy gwarancji,
której szczegółowy zakres zawiera Załącznik Nr 3 do umowy.

2.	Usługi serwisowe w ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1, świadczone
będą każdorazowo według wskazania Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego
w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 lub w jednej ze stacji serwisowych
Wykonawcy bądź autoryzowanych przez Wykonawcę, których wykaz zgodny
z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę zawiera Załącznik Nr 4 do umowy.

3.	Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:

1)	doszło do umyślnego uszkodzenia samochodu przez pracownika Zamawiającego;

2)	awaria samochodu nastąpiła na skutek działania pracownika Zamawiającego dopuszczonego do pracy pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego;

3)	kierujący samochodem nie posiadał w chwili zdarzenia ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

4.	W ramach gwarancji w przypadku awarii, której naprawa wynosić będzie ponad
7 dni kalendarzowych, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu
bez osobnego wynagrodzenia na cały czas naprawy ponad 7 dni kalendarzowych
inny samochód zastępczy o tożsamej funkcjonalnie zabudowie, spełniający
wszystkie minimalne wymogi techniczne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Umowie, w tym w szczególności dotyczące wymaganej
przez Zamawiającego minimalnej normy Europejskiego Standardu Emisji Spalin
Euro 6.

5.	Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu samochód zastępczy,
o którym mowa w ust. 4, najpóźniej o godz. 6:00 rano pierwszego dnia roboczego następującego po 7 dniu kalendarzowym licząc od pierwszego dnia zgłoszenia awarii.

6.	Przekazany samochód zastępczy musi być wyposażony w system rejestracji codziennych tras przejazdu GPS ELTE, a Wykonawca wydając samochód
zastępczy obowiązany jest również przekazać Zamawiającemu dane do logowania
umożliwiające pobieranie zapisów tego systemu z aplikacji rejestrującej.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje samochodem zastępczym wyposażonym
w system monitoringu GPS ELTE Zamawiający może wyposażyć samochód
zastępczy w taki system na koszt Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy
nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7.	Zgłoszenia wszystkich awarii dokonywane będą każdorazowo przez Zamawiającego zarówno za pomocą wiadomości poczty elektronicznej jak i wiadomości SMS przesłanych odpowiednio na adres skrzynki pocztowej i na nr telefonu komórkowego, które zostały wskazane przez Wykonawcę w § 9 ust. 1 pkt 2.

8.	W przypadku zmiany lokalizacji najbliższej stacji serwisowej znajdującej
się na wykazie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do innej stacji serwisowej zlokalizowanej w odległości
nie większej od siedziby Zamawiającego niż odległość w jakiej znajdowała
się stacja objęta zmianą lokalizacji.

§ 4.

1.	Z tytułu dostawy samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie w wysokości [...] (słownie [...]) zł. netto, to jest [...] (słownie [...]) zł. brutto.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach i warunkach określonych
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz Umowie, w tym
w szczególności:

1)	dostawę samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i zabudowa) z silnikiem wysokoprężnym o mocy [...] kW, marka: [...], rok produkcji [...], rodzaj zabudowy [...], norma Europejskiego Standardu Emisji
Spalin: EUR [...], system monitoringu GPS: [...], urządzenie załadowcze: [...], mechanizm zgniatania: [...], skrzynia biegów: automatyczna, [...] biegów, wraz
z pakietem gwarancyjnym, o którym mowa w § 3 - szczegółowa konfiguracja samochodu stanowi Załącznik Nr 1 do umowy;

2)	przeszkolenie 4 wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji samochodu oraz zainstalowanych w nim urządzeń;

3)	wyposażenie dostarczonego samochodu w apteczkę, trójkąt i gaśnicę;

4)	objęcie przez Wykonawcę dostarczonego samochodu gwarancją Wykonawcy (niezależnie od gwarancji producenta podwozia) przez okres [...] miesięcy
licząc od dnia wykonania dostawy gwarancji, której szczegółowy zakres
zawiera Załącznik Nr 3 do umowy.

3.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej na Zamawiającego albo na PEKAO LEASING Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod: 00-844 Warszawa)
bądź inny wybrany przez Zamawiającego podmiot oferujący usługi finansowe
w zakresie leasingu lub najmu długoterminowego. W związku z powyższym
Nabywcą dostarczonego samochodu oraz płatnikiem faktury Wykonawcy
będzie odpowiednio albo Zamawiający albo PEKAO LEASING Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod: 00-844 Warszawa)
bądź inny wybrany przez Zamawiającego podmiot oferujący usługi finansowe
w zakresie leasingu lub najmu długoterminowego.

4.	W przypadku, gdy nabywcą dostarczonego samochodu będzie PEKAO
LEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57
(kod: 00-844 Warszawa) bądź inny wybrany przez Zamawiającego podmiot oferujący usługi finansowe w zakresie leasingu lub najmu długoterminowego, warunki płatności
faktury Wykonawcy zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą,
a wybranym przez Zamawiającego podmiotem, który dokona finansowania
leasingu lub najmu długoterminowego, z zastrzeżeniem, iż termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie w takim przypadku nie dłuższy, niż termin,
o którym mowa w ust. 5 pkt 1 poniżej.

5.	W przypadku, gdy nabywcą dostarczonego samochodu będzie Zamawiający:

1)	Wykonawca wystawi fakturę na Zamawiającego płatną przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze z terminem płatności 28 dni licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu;

2)	za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy strony Umowy uważać będą datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;

3)	w razie opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca będzie uprawniony
do żądania od Zamawiającego odsetek ustawowych stosownie do terminu opóźnienia.

§ 5.

1.	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną obliczoną od łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za dostarczany samochód, o którym mowa
w § 4 ust. 1, w wysokości:

1)	0,1% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy samochodu, o którym
mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1, do dziesiątego dnia zwłoki włącznie;

2)	0,25% za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy samochodu, o którym
mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1, od jedenastego
do dwudziestego dnia zwłoki włącznie;

3)	0,5% za dwudziesty pierwszy i każdy kolejny dzień zwłoki w wykonaniu dostawy samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1.

2.	W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu dostawy samochodu, o którym mowa
w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1 o więcej niż 30 dni Zamawiający
ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. W takim przypadku kar umownych,
o których mowa w ust. 1 nie nalicza się.

3.	Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania
ich zapłaty przez Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach:

1)	z tytułu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy
bez ważnego powodu - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy netto za dostarczany samochód, o którym mowa w § 4 ust. 1,
przy czym uprawnienie do żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej powstaje z dniem, w którym zostało złożone oświadczenie woli o wypowiedzeniu, choćby jego skutek w tym dniu jeszcze nie nastąpił;

2)	w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków o których mowa
w § 8, w tym w § 8 ust. 9 - w wysokości 5 000,0 (pięć tysięcy) zł za każde naruszenie;

3)	niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 5
- w wysokości 5 000,0 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek niedopełnienia
tego obowiązku;

4)	niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 4
- w wysokości 5 000,0 (pięć tysięcy) zł za każdy przypadek niedopełnienia
tego obowiązku.

4.	Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może być wyższa
niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za dostarczany samochód,
o którym mowa w § 4 ust. 1.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3, bezpośrednio z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

6.	Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 5 w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność
z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna.

7.	Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy
przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje
się, że: Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy
albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone.

8.	Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania
od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty kary.

9.	Niezależnie od sposobu rozliczenia kary umownej, Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową obciążeniową na kwotę naliczonej kary umownej.

10.	W przypadku gdy wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość kary umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn,
dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego niezależnie od tego, czy zrealizował uprawnienie do otrzymania kary umownej. W takich przypadkach Zamawiający
może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jednak nie większego niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto
za dostarczany samochód, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy:

1)	zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie do 30 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu takich okoliczności - w takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu części Umowy wykonanej do dnia odstąpienia;

2)	w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
- Prawo restrukturyzacyjne;

3)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami
lub nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie, gdy Umowa przewiduje z tego tytułu karę umowną za rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy w wysokości20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto za dostarczany samochód, o którym mowa
w § 4 ust. 1

2.	Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
musi zawierać uzasadnienie.

§ 7.

1.	Wykonawca może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa zgodnie z treścią oferty lub na zasadach, o których mowa w ust. 2 do 4.

2.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

3.	Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zmawiającemu nazwy oraz dane teleadresowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w czasie obowiązywania Umowy, a także przekazywać dane na temat nowych podwykonawców, którym w zamierza powierzyć realizacje Przedmiotu Umowy
w przyszłości.

4.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
jako Wykonawca powoływał się w czasie oceny ofert.

5.	W przypadku korzystania z podwykonawstwa, Wykonawca obowiązany jest zawrzeć
każdorazowo ze swoim podwykonawcą umowę określającą zasady powierzenia
temu podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy, lub jego części, która zawierać będzie zobowiązanie podwykonawcy do odpowiedniego przestrzegania obowiązków Wykonawcy wynikających z § 8, § 10 oraz § 12 niniejszej Umowy.

6.	W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa
w ust. 5 powyżej, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy oraz naliczyć Wykonawcy karę
umowną, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 Umowy. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wynagrodzenia wyłącznie z tytułu części Umowy
wykonanej do dnia rozwiązania Umowy.

§ 8.

1.	Zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu Strony zobowiązane
są do zachowania tajemnicy kontraktowej i nie rozpowszechniania bez pisemnej
zgody drugiej Strony informacji w jakiejkolwiek sposób dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a nie przeznaczonych przez drugą Stronę do publicznego rozpowszechniania.

2.	Na podstawie niniejszego zobowiązania klauzulą poufności objęte są w szczególności wszelkie informacje, materiały i dane dotyczące jednej Strony, jakie druga Strona uzyska w czasie wykonywania umowy niezależnie od ich formy i sposobu
ich uzyskania.

3.	Wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie informacji, materiałów i danych objętych klauzulą poufności jest dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, chyba że:

1)	obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub następuje w związku
z żądaniem uprawnionych organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej;

2)	informacja została wcześniej udostępniona publicznie przez drugą Stronę;

3)	informacja stanowi treść dokumentu, o którym mowa w ust. 11, pod warunkiem jednak, iż informacje udostępniane publicznie nie wykraczają poza treść wystawionego dokumentu.

4.	Za rozpowszechnienie uważa się także udostępnienie informacji, materiałów i danych, zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, jak również nieumyślną ich utratę spowodowaną niedbalstwem.

5.	Żadna ze Stron nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, udostępniać
ani w inny sposób przetwarzać dostarczonych jej przez drugą Stronę
lub stworzonych przez siebie w ramach wykonywania Umowy informacji,
materiałów i danych, chyba że rzeczone utrwalenie, zwielokrotnienie, kopiowanie,
lub udostępnianie jest niezbędne dla realizacji celu Umowy i służy wyłącznie
temu celowi, bądź też zostanie dokonane na podstawie wyraźnej uprzedniej
pisemnej zgody zainteresowanej Strony.

6.	Poufnością (tajemnicą kontraktową) objęte są w szczególności:

### 1)	informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

### 2)	informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

### 3)	informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

### 4)	informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej;

### 5)	informacje, materiały i dane, których rozpowszechnienie może naruszyć
dobra Stron lub osób trzecich w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

### 6)	informacje zgromadzone w korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej
za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych,
lub innych środków komunikowania się na odległość;

### 7)	informacje stanowiące hasła dostępowe, kody dostępu, kody PIN i im podobne;

### 8)	informacje dotyczące osób pozostających w stosunku zlecenia lub stosunku pracy z którąkolwiek ze Stron, w tym ich dane osobowe.

7.	Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji objętych tajemnicą kontraktową udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do zwrotu drugiej Stronie ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później
niż z upływem czasu obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy
lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

8.	Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu żądania udostępnienia informacji objętych tajemnicą kontraktową,
w celu uzyskania pisemnej zgody lub stanowiska o braku zgody Strony na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy informacja taka byłaby niezgodna z treścią uprawnionego żądania organu wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.

9.	Z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 12, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego ani wymieniać
nazwy Zamawiającego w związku z działalnością Wykonawcy, w tym w szczególności działalnością promocyjną lub informacyjną.

10.	Udzielanie lub publikowanie przez Strony informacji wymaganych na podstawie przepisów prawa nie jest uważane za działalność promocyjną lub informacyjną.

11.	Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument,
w którym poświadczy wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa.

12.	Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Zamawiającego poświadczeniem wykonania lub wykonywania zamówienia nie mają zastosowania postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania
się od wymieniania nazwy Zamawiającego w związku z jego działalnością.

13.	Naruszenie powyższych zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności traktowane może być przez drugą Stronę jako naruszenie obowiązków umownych
i może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą zgodnie z postanowieniami
ust. 16, w tym również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

14.	Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, każda ze Stron wyda drugiej Stronie
za potwierdzeniem odbioru wszystkie posiadane przez siebie dane i materiały
objęte klauzulą poufności zgodnie z powyższymi postanowieniami.

15.	Zastrzeżony w niniejszym § 8 Umowy obowiązek zachowania poufności wiążę
Strony bez ograniczeń czasowych także w przypadku rozwiązania Umowy
w jakimkolwiek trybie.

16.	Jeżeli jedna ze Stron poniesie szkodę w związku z naruszeniem przez drugą
Stronę zasad dotyczących obowiązku zachowania poufności, o których mowa
w niniejszym § 8 Umowy, poszkodowana naruszeniem Strona będzie mogła
dochodzić od drugiej Strony odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej
szkody, jednak nie większego niż 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy netto
za dostarczany samochód, o którym mowa w § 4 ust. 1.

17.	Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 16 powyżej, przysługuje obu Stronom, w tym Zamawiającemu w przypadku gdy rozmiar szkody faktycznie poniesionej przez Zamawiającego w związku ze stwierdzonym naruszeniem tych zasad przez Wykonawcę będzie przekraczać wysokość ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, niezależnie od tego, czy Zamawiający zrealizował uprawnienie do otrzymania kary umownej.

§ 9.

1.	Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy są:

1)	ze strony Zamawiającego:

[...] [...] (imię i nazwisko),

tel. nr +48 [...],

e-mail: [...]@[...];

2)	ze strony Wykonawcy:

[...] [...]  (imię i nazwisko),

tel. nr +48 [...],

e-mail: [...]@[...];

2.	Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy
będzie kierowana według uznania Strony wysyłającej korespondencję na adresy
poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 lub pisemnie:

1)	do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

ul. Techniczna 6

05-500 Piaseczno;

2)	do Wykonawcy na adres:

[...]

[...]

[...].

3.	Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

4.	Zmiana danych teleadresowych osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga dla swej ważności pisemnego aneksu do umowy i może być przekazana drugiej Stronie
za pomocą wiadomości poczty elektronicznej.

5.	Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony związane
z zawarciem Umowy, jej rozwiązaniem, odstąpieniem od Umowy lub naliczeniem
kar umownych, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenia i zawiadomienia dokonywane w tym zakresie w innej formie nie będą wywoływać skutków prawnych ani faktycznych. Z zastrzeżeniem
ust. 6, pozostałe zawiadomienia mogą być kierowane za pomocą wiadomości
poczty elektronicznej adresowanej do osób, o których mowa w ust. 1.

6.	Zmiana danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 wymaga każdorazowo zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 10.

1.	Każda ze Stron oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w § 9 ust. 1 jako osoby do kontaktu, a także osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi
i obejmują w szczególności imię i nazwisko, zajmowane stanowisko,
numer służbowego telefonu oraz adres służbowej poczty elektronicznej.

2.	Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych) jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych
z realizacją Umowy.

3.	Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie
w związku z realizacją Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z przepisami RODO.

§ 11.

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 poniżej oraz w § 8 ust 3 i 6, a także
w innych niż wskazane przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

3.	Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne lub nieskuteczne
na podstawie zmiany obowiązujących przepisów lub na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, to zmiana taka lub orzeczenie pozostaną bez wpływu na ważność pozostałych postanowień, które zachowają moc obowiązującą tak, jakby Umowa została zawarta bez takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. W takim przypadku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 poniżej, Strony niezwłocznie przystąpią w dobrej wierze do uzgodnienia nowego postanowienia w celu usunięcia nieważności lub nieskuteczności i przywrócenia, w miarę możliwości, pierwotnego skutku i intencji Umowy.

4.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu umowy, bez zmiany ceny jednostkowej netto dostarczanego samochodu, o której mowa w § 4 ust. 1.

5.	Zmiana ceny jednostkowej netto dostarczanego samochodu, o której mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów nastąpi zmiana która wejdzie w życie po dniu zawarcia Umowy w zakresie mającym wpływ na wynagrodzenie brutto Wykonawcy:

1)	dotycząca stawki podatku od towarów i usług,;

2)	ustanawiająca nowe daniny publiczne, która wejdzie w życie po dniu zawarcia Umowy w zakresie mającym wpływ na wynagrodzenie brutto Wykonawcy;

- każdorazowo wyłącznie w sposób i w zakresie wynikającym z opisanych
powyżej zmian..

6.	Poza przypadkami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca
nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających
z Umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 12.

1.	Wykonawca zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze.

2.	Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca będzie się stosować do wszystkich obowiązujących u Zamawiającego wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, księgowania i dokumentowania zdarzeń finansowych, konfliktu interesów, wręczania
i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze.

3.	Wykonawca oświadcza, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy ani Wykonawca, ani jego właściciel, udziałowiec, akcjonariusz, członek zarządu, członek kierownictwa, pełnomocnik, podwykonawca, ani też żadna inna osoba działająca
w imieniu Wykonawcy, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała,
że dokona, oraz nie upoważniała, a także nie dokonała, nie oferowała i nie będzie oferować, że dokona w przyszłości jakiejkolwiek płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną formę korzyści osobistej bezpośrednio
lub pośrednio żadnej z niżej wymienionych osób:

1)	żadnemu członkowi zarządu, innemu członkowi kierownictwa, organów nadzoru na Zamawiającym, organów uprawnionych do kontroli działalności Zamawiającego, agentowi, pełnomocnikowi lub innemu przedstawicielowi Zamawiającego lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Zamawiającego w dniu podpisania Umowy lub w przyszłości,

2)	żadnemu funkcjonariuszowi publicznemu;

3)	żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd publiczny;

4)	żadnemu agentowi albo pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek
z wyżej wymienionych osób;

5)	żadnej innej osobie lub podmiotowi;

- w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też każdym innym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Wykonawcy albo inne osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.

4.	Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego
o każdym ujawnionym przez Wykonawcę przypadku naruszenia postanowień niniejszego § 14 Umowy oraz o podjętych przez Wykonawcę działaniach korygujących.

5.	W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 Umowy.

§ 13.

1.	Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z tym prawem.
W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2.	Każda ze Stron obowiązana jest pokrywać swoje koszty, podatki, inne daniny
o charakterze publicznoprawnym, oraz wszelkiego rodzaju inne wydatki związane
z wykonaniem spoczywających na danej Stronie obowiązków wynikających z Umowy.

3.	Strony potwierdzają, że wszystkie postanowienia Umowy, z których wynika, że mają one obowiązywać Strony również po wykonaniu Przedmiotu Umowy albo
po rozwiązaniu Umowy, będą w pełni obowiązywać po wystąpieniu powyższych zdarzeń.

4.	Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności nie jest zobowiązana do pokrycia szkód, grzywien, opłat karnych, opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, a także innych wydatków z tytułu nieprzestrzegania
przez drugą ze Stron przepisów obowiązującego prawa.

§ 14.

1.	Następujące załączniki do Umowy:

1)	Załącznik Nr 1:	szczegółowa konfiguracja oraz specyfikacja techniczna dostarczanego samochodu;

2)	Załącznik Nr 2:	wzór protokołu odbioru;

3)	Załącznik Nr 3:	szczegółowy zakres gwarancji;

4)	Załącznik Nr 4:	wykaz stacji serwisowych Wykonawcy oraz stacji autoryzowanych przez Wykonawcę zgodny z treścią oferty Wykonawcy;

- stanowią jej integralną część.

2.	W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami tworzącymi Umowę decydująca jest następująca kolejność:

1)	postanowienia Umowy wraz z załącznikami do Umowy;

2)	postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

3)	treść oferty Wykonawcy wraz z Arkuszem cenowym.

3.	W przypadku wystąpienia sporu między Stronami wynikającego z Umowy
lub związanego z Umową, Strony dołożą starań w celu rozwiązania zaistniałego
sporu w sposób polubowny, tj. w drodze rokowań i negocjacji.

4.	Jeżeli spór, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie zostanie rozstrzygnięty polubownie w terminie miesiąca od jego zaistnienia, każda ze Stron będzie mogła poddać
ten spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

1.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

2.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

| w imieniu Wykonawcy: | w imieniu Zamawiającego: |
| --- | --- |

Załącznik Nr 2 do Umowy nr [...] / 2022 z dnia [...]

Protokół wykonania dostawy

/wzór/

1)	data dostawy:	_____________________________

2)	przedstawiciel Wykonawcy:	_____________________________

3)	przedstawiciel Zamawiającego:	_____________________________

4)	miejsce dostawy:	Piaseczno, ul. Techniczna 6

5)	przedmiot dostawy:	samochód specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych z silnikiem wysokoprężnym

marka:	_____________________________

model:	_____________________________

data produkcji:	_____________________________

nr zabudowy	_____________________________

nr VIN:	_____________________________

moc silnika:	__________________________ kW

norma ESES:	EUR _________________________

skrzynia biegów:	automatyczna, ___________ biegów

pojemność zbiornika:	____________________________ l.

GPS ETLE:	_____________________________

tachograf:	_____________________________

kolor kabiny i zabudowy:	RAL _________________________

6)	wraz z samochodem przekazane zostały:

dowód rejestracyjny 	tak / nie

komplet kluczyków w ilości:	_______ szt.

apteczka, trójkąt, gaśnica: 	tak / nie

instrukcja obsługi samochodu: 	tak / nie

instrukcja obsługi zabudowy: 	tak / nie

certyfikaty i deklaracje w zakresie
bezpieczeństwa zabudowy: 	tak / nie

dane do logowania do systemu GPS ELTE: 	tak / nie

7)	brak widocznych uszkodzeń: 	tak / nie

8)	sprawdzono działanie samochodu: 	tak / nie

9)	samochód sprawny: 	tak / nie

10)	stwierdzone uszkodzenia lub braki w działaniu samochodu: ______________________

___________________________________________________________________________

| Wykonawca: | Zamawiający: |
| --- | --- |

Załącznik Nr 9 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  MINIMALNYCH  WYMOGÓW TECHNICZNYCH  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCYCH

ZAMAWIANYCH  SAMOCHODÓW

1. Przeznaczenie:

Kompletny samochód specjalistyczny do odbioru odpadów komunalnych (podwozie
i zabudowa) z silnikiem wysokoprężnym.

2. Podwozie:

1)	dopuszczalna masa całkowita: 26 ton

2)	rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 3 200 - 4 000mm. dostosowany
do zabudowy pojazdu

3)	silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 220 kW spełniający normę emisji
spalin EURO 6

4)	skrzynia biegów automatyczna posiadająca co najmniej 6 przełożeń (Zamawiający
nie dopuszcza zaoferowania samochodów wyposażonych w skrzynię biegów zautomatyzowaną)

5)	elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy do 89 km/godz. z tolerancją 1 km/godz.

6)	przednie zawieszenie: resory paraboliczne

7)	stabilizator osi przedniej, a w przypadku samochodu wyposażonego w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu alternatywnie oś przednia zawieszona pneumatycznie

8)	druga oś napędowa

9)	trzecia oś wleczona, kierowana

10)	tylne zawieszenie pneumatyczne

11)	stabilizator osi tylnej

12)	blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej

13)	przełożenie tylnego mostu odpowiednio dobrane do specyfiki pracy samochodu

14)	regulacja tylnego zwieszenia za pomocą pilota w kabinie kierowcy

15)	przystawka odbioru spełniająca wymagania zabudowy śmieciarek,

16)	hamulce osi przedniej i tylnej tarczowe

17)	układ hamulcowy z systemem ABS

18)	system ASR

19)	hamulec silnikowy

20)	osuszacz powietrza podgrzewany

21)	układ kierowniczy ze wspomaganiem

22)	kierownica z regulowaną wysokością i pochyleniem

23)	fabryczny immobiliser

24)	wyłącznik akumulatorów

25)	zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów z zamykanym korkiem

26)	ogumienie: R 22,5 z oponami 315 / 80, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej nośności
do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5

27)	bieżnik ogumienia typu budowlanego o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań komunalnych lub bieżnik z przeznaczeniem regionalnym równocześnie nadający
się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych - podany rodzaj
bieżnika dotyczy osi przedniej oraz osi napędzanej, koła na osi kierowanej mogą
być wyposażone w opony trakcyjne

28)	kabina trzymiejscowa, dzienna, klimatyzowana

29)	kolor kabiny RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą
być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego

30)	pulpit sterowniczy zabudowy w kabinie kierowcy

31)	zestaw głośnomówiący umożliwiający pracę z telefonem w technologii Bluetooth

32)	sygnał akustyczny do komunikacji: ładujący - kierowca

33)	siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

34)	lusterko krawężnikowe prawe

35)	lusterka wsteczne zgodne z obowiązującym przepisami ruchu drogowego, ogrzewane

36)	przednie lusterko rampowe (dojazdowe)

37)	lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane, z zastrzeżeniem, że lusterko krawężnikowe prawe oraz lusterko rampowe (dojazdowe) mogą nie posiadać sterowania elektrycznego, a lusterka szerokokątne mogą nie posiadać systemu podgrzewania

38)	oświetlenie zgodne zobowiązującym przepisami o ruchu drogowym
(w tym boczne światła gabarytowe)

39)	centralny zamek

40)	belka sygnalizacyjna LED zamontowana na dachu kabiny zespolona ze światłami ostrzegawczymi na dachu kabiny

41)	co najmniej dwa komplety kluczyków

42)	obicie drzwi zmywalne

43)	komputer pokładowy

44)	tachograf cyfrowy

45)	radio FM

46)	trójkąt ostrzegawczy

47)	dywaniki gumowe

48)	podnośnik hydrauliczny o udźwigu co najmniej 12 ton

49)	kliny pod koła (2 szt.)

50)	koło zapasowe

51)	listwy boczne aluminiowe przeciwnajazdowe

52)	klucz do odkręcania śrub mocujących koło

53)	podręczmy sprzęt gaśniczy w ilość wynikającej z obowiązujących przepisów

3. Wyposażenie dodatkowe:

1)	samochód wyposażony w system monitoringu GPS ELTE zwierający:

-	terminal z modemem GSM w kabinie kierowcy do odbioru oraz rejestracji wykonywanych zadań

-	czujniki otwarcia skrzyni ładunkowej, wyładunku, załączonej przystawki

-	wskazania zużycia paliwa, prędkości chwilowej pojazdu oraz załączonej przystawki (powyższe może być realizowane na podstawie sygnału
z sieci CAN pojazdu)

-	videorejestrator w systemie FOTOBOX z kamerą w kabinie pojazdu
z kątem widzenia wynoszącym co najmniej 90O przez przednią szybę
w kierunku jazdy oraz z kamerą z tyłu pojazdu z kątem widzenia
wynoszącym co najmniej 90O monitorującą obszar za pojazdem

-	system identyfikacji pojemników RFID wyposażony w dwie anteny
o częstotliwości 134,2 kHz umożliwiające identyfikacje opróżnianych pojemników o pojemności od 120 l. do 360 l. oraz jedną antenę
o częstotliwości 134,2kHz umożliwiający identyfikacje opróżnianych pojemników o pojemności powyżej 360 l.

2)	zbiornik na wodę o pojemności co najmniej 20 litrów z kranikiem
oraz dozownik środka dezynfekującego i detergentu

3)	dokumentacja: instrukcja obsługi samochodu, instrukcja obsługi zabudowy, certyfikaty
i deklaracje w zakresie bezpieczeństwa zabudowy oraz katalog części zamiennych
- w języku polskim lub przetłumaczone na j. polski

4. Zabudowa:

1)	zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, odpowiadająca wytycznym 98/37/WE z dnia 27 października 1998 r. oraz posiadająca znak CE

2)	parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej zgodne z normą
EN - PN 1501-1 z późniejszymi zmianami

3)	ściany zabudowy gładkie bez przetłoczeń wykonane z blachy stalowej o grubości
co najmniej 4 mm. oraz o twardości co najmniej HB 400

4)	pojemność skrzyni ładunkowej wynosząca co najmniej 22 m³ z mechanizmem prasowania odpadów zapewniającym stopień ich zagęszczania wynoszący
co najmniej 1:5

lub

4)	pojemność skrzyni ładunkowej wynosząca od 19 do 22 m³ z mechanizmem
prasowania odpadów zapewniającym stopień ich zagęszczania wynoszący
co najmniej 1:6

5)	mechanizm zgniatania liniowo-płytowy lub jarzmowy

6)	część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie

7)	dno wanny załadowczej wykonane z jednego kawałka blachy stalowej o grubości
co najmniej 8 mm. oraz o twardości co najmniej HB 400

8)	uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami
od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3, z dwiema niezależnie pracującymi jednostkami załadowczymi oraz ze składanymi ramionami i systemem podtrzymywania pojemników

9)	tryby pracy prasy zgarniającej: automatyczny i ręczny

10)	układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów i pojemników

11)	króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym o średnicy 2”

12)	kolorowa kamera z tyłu zabudowy monitorująca obszar za pojazdem
oraz kolorowy monitor zainstalowany w kabinie kierowcy o przekątnej co najmniej
5 cali

13)	dwa wyłączniki bezpieczeństwa

14)	sterowanie urządzeniem zasypowym oraz prasą zgarniającą umieszczone
po obu stronach odwłoka.

15)	sterowanie płytą wypychającą oraz wyładunkiem na zewnątrz pojazdu
oraz w kabinie kierowcy

16)	lampy ostrzegawcze pomarańczowe z tyłu samochodu

17)	reflektory robocze LED z tyłu (2 szt.)

18)	dodatkowy reflektor LED cofania

19)	oświetlenie LED zgodne z obowiązującymi przepisami

20)	pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku

21)	dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami oraz systemem informującym
w kabinie kierowcy o tym który stopień jest obciążony lub bez takiego rozróżnienia, posiadającym funkcję automatycznego (samoczynnego) ograniczenia prędkości pojazdu do 30 km./godz. oraz blokady możliwości jazdy wstecz w przypadku obciążenia któregokolwiek ze stopni dla ładowaczy

22)	możliwość sterowania pracą zabudowy z kabiny kierowcy

23)	informacje wyświetlane na wyświetlaczu sterowania zabudową w kabinie kierowcy
w języku polskim

24)	sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu

25)	układ centralnego smarowania zabudowy

26)	serwis techniczny samochodu oraz zabudowy w odległości maksymalnej 100 km.
od siedziby Zamawiającego

27)	kolor zabudowy RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany
przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów
z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego,
a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych
podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego