Nr sprawy:	03/2021

Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony

Przedmiot:	Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych

Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
z siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Techniczna 6, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000122596, NIP: 1230878675, REGON: 016161080

WYJAŚNIENIA  I  ZMIANA  TREŚCI

SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

NR  3

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa na potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych” prowadzonym przez Zamawiającego - PUK Piaseczno Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: 03/2021) oraz otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści:

1)	„Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze
315 / 80 R 22,5, w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 9 000 kg.? Ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie zapewnia dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg.”;

2)	„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ogumienia o bieżniku przeznaczenia regionalnego, równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych?”;

3)	„Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów wyposażonych we wsteczne lusterka główne podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania?”;

4)	„Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdów o kabinie w innym odcieniu białego niż RAL 9010? Kolor, który chcielibyśmy Państwu zaproponować to kolor
z palety [...] (nazwa producenta samochodu usunięta przez Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych), który nie ma bezpośredniego odpowiednika w palecie RAL. Kolor nazywa się [...] (nazwa własna koloru stosowana przez producenta samochodu została usunięta przez Zamawiającego na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych) i jest neutralnym kolorem białym.”;

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

ad. 1)

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej
osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze
315 / 80 R 22,5 w przypadku gdy pojazd zostanie wyposażony w przednią oś o nośności 9 000 kg., a ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg.

ad. 2)

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w ogumienie z bieżnikiem
o przeznaczeniu regionalnym równocześnie nadającym się do ciężkiej eksploatacji
w zastosowaniach komunalnych.

ad. 3)

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w lusterka główne podgrzewane oraz lusterka szerokokątne bez systemu podgrzewania.

ad. 4)

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych w kabinę
oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010 bądź w innym
odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta
zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku
zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie
w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi
być neutralnym odcieniem bieli.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego
lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1)	W Rozdziale XIII SWZ („Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
oraz sposobu oceny ofert w ramach tych kryteriów”) w punkcie 1 opis kryterium
K5 („Kabina”) otrzymuje brzmienie:

| kryterium | waga kryterium stanowiąca maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania przez wykonawcę w ramach danej części zamówienia | sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| K5 Kabina | 20 | Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane samochody były wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Wykonawcy mogą jednak zaoferować samochody, które są wyposażone w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w zwykłą kabinę wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 0 pkt. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 15 pkt., a w przypadku zaoferowania takiej kabiny posiadającej również co najmniej jedne drzwi składane - 20 pkt. Kabina przechodnia z niskim progiem dostępu, za zaoferowanie której wykonawca otrzyma 15 pkt. w ramach kryterium „Kabina” musi spełniać następujący parametr techniczny: wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża może wynosić maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaładowanego wyposażonego w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach. Za zaoferowanie samochodów wyposażonych w kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu spełniającą opisany powyżej parametr techniczny oraz dodatkowo posiadającą co najmniej jedne drzwi składane wykonawca otrzyma w ramach danej części zamówienia w kryterium „Kabina” 20 pkt. |

2)	W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dostarczone przez nas w ramach _____________ *) części zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru odpadów komunalnych będą wyposażone
w kabiny oraz zabudowy lakierowane w kolorze RAL ________ **) wraz z naniesionym
na zabudowie logo zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowej specyfikacji minimalnych wymogów technicznych, która stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

*) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

**) Zamawiający dopuszcza dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem samochodów wyposażonych
w kabinę oraz w zabudowę w kolorze białym w odcieniu w palecie RAL 9010
bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów z zastrzeżeniem jednak,
iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi
być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania
odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie
od stopnia ich podobieństwa do koloru białego.”;

3)	W Załączniku Nr 1 do SWZ („Formularz Oferty”) punkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dostarczone przez nas w ramach:

części I *) zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru
odpadów komunalnych będą wyposażone w:

[   ]	zwykłą kabinę **)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu **)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane **)

części II *) zamówienia kompletne samochody specjalistyczne do odbioru
odpadów komunalnych będą wyposażone w:

[   ]	zwykłą kabinę **)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu **)

[   ]	kabinę przechodnią z niskim progiem dostępu posiadającą co najmniej
jedne drzwi składane **)

*) należy wypełnić zgodnie z wyborem zaznaczonym przez wykonawcę w pkt. 1 Formularza oferty.

**) należy postawić znak „X” we właściwym miejscu

UWAGA 1: Kabiną przechodnią z niskim progiem dostępu jest kabina,
w której wysokość siedziska kierowcy oraz pasażerów liczona od podłoża
wynosi maksymalnie 1 400 mm. dla samochodu niezaładowanego wyposażonego
w ogumienie 315 / 80 R 22,5 lub w inne ogumienie zapewniające nośność
dostosowaną do osi zastosowanych w dostarczanych samochodach.

UWAGA 2: Jeżeli wykonawca nie zaznaczy w Formularzu ofertowym rodzaju
kabiny Zamawiający przyjmie, że dostarczone samochody będą wyposażone
w kabinę zwykłą, a wykonawca otrzyma 0 punktów w ramach kryterium „Kabina”. Informacje dotyczące rodzaju kabiny nie będą podlegały uzupełnieniu i nie będzie możliwe uzyskanie przez wykonawcę dodatkowej liczby punktów w ramach
tego kryterium w związku ze złożeniem przez wykonawcę wyjaśnień w tym zakresie
po otwarciu ofert.”;

4)	W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym części I zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 6) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze: ______________________________ |

5)	W Załączniku Nr 2 do SWZ („Arkusz cenowy”) w punkcie 1 w zakresie dotyczącym części II zamówienia podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:

| Lp. | Opis wymogu Zamawiającego | Sposób spełnienia wymogu Zamawiającego przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 6) | kolor kabiny oraz zabudowy: Zamawiający wymaga dostarczony samochód był w kolorze RAL 9010 bądź w innym odcieniu koloru białego oferowanym przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub jej elementów z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego, a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego | oferowany przez wykonawcę samochód jest w kolorze: ______________________________ |

6)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) ogumienie: R 22,5 z oponami 315 / 80, z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy ogumienie pojedyncze w rozmiarze 315 / 80 R 22,5 nie będzie zapewniać dostatecznej nośności do zastosowania osi wzmocnionej 9 000 kg. Zamawiający dopuszcza dostarczenie samochodów wyposażonych w ogumienie przedniej osi w rozmiarze 385 / 65 R 22,5 oraz w ogumienie 2 i 3 osi w rozmiarze 315 / 80 R 22,5”;

7)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) bieżnik ogumienia typu budowlanego o zwiększonej wytrzymałości do zastosowań komunalnych lub bieżnik z przeznaczeniem regionalnym równocześnie nadający
się do ciężkiej eksploatacji w zastosowaniach komunalnych”;

8)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) kolor kabiny RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany
przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów
z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa
muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego,
a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego”;

9)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”) w tytule „Wymagania wspólne dla części I oraz części II zamówienia” w punkcie 2 („Podwozie”) podpunkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, z zastrzeżeniem, iż lusterka szerokokątne mogą nie posiadać systemu podgrzewania”;

10)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych
wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”)
w tytule „Wymagania dotyczące części I zamówienia” w punkcie „Zabudowa” podpunkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) kolor zabudowy RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany
przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów
z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego,
a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych
podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego;
ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego”;

11)	W Załączniku Nr 9 do SWZ („Szczegółowa specyfikacja minimalnych
wymogów technicznych Zamawiającego dotyczących zamawianych samochodów”)
w tytule „Wymagania dotyczące części II zamówienia” w punkcie „Zabudowa” podpunkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) kolor zabudowy RAL 9010 bądź inny odcień koloru białego oferowany
przez producenta samochodu, producenta zabudowy lub producenta jej elementów
z zastrzeżeniem jednak, iż w każdym przypadku zarówno kabina, jak i zabudowa muszą być polakierowane jednolicie w tym samym odcieniu koloru białego,
a zaoferowany kolor biały musi być neutralnym odcieniem bieli - Zamawiający
nie dopuszcza zastosowania odcieni szarości, koloru piaskowego lub innych
podobnych odcieni niezależnie od stopnia ich podobieństwa do koloru białego;
ponadto wykonawca obowiązany będzie umieścić na zabudowie logo wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego”.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami nie ulegają zmianie.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia wraz z załącznikami, Zamawiający ustala tekst jednolity Specyfikacji podlegający ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

Piaseczno, 10 maja 2021 r.

_____________________________________

Grzegorz Tkaczyk

Prezes Zarządu PUK Piaseczno Sp. z o.o.