###### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

(parametry techniczne)

Podstawowe wymagania, wymagane wyposażenie

i wymagania dodatkowe jakie powinien spełniać oferowany autobus

do 11 m

- Autobus na zwieszeniu pneumatycznym z automatyczną regulacją poziomu,
 ( przód 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory; tył 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory), oś przednia z zawieszeniem niezależnym lub belka sztywna, os tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności.

- Nadwozie  – szkielet nadwozia i oblachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpieli katoferycznej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego; poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych, kolor nadwozia biały.

- Długość całkowita 10,6 – 11,0 m, szerokość całkowita  2,50-2,55 m, wysokość całkowita nie większa niż 3,50 m

- Dwoje drzwi pasażerskich, sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy, układ drzwi 1-1-0.

- Silnik wysokoprężny, rzędowy, 6 cylindrowy umieszczony z osią tylną, chłodzony cieczą, zasilany olejem napędowym spełniający normy EURO 6 step E o mocy minimum 210 kW  i pojemności od 6,5 do 7,5  dm3

- Układ kierowniczy wyposażony we wspomaganie.

- Układ hamulcowy – dwuobwodowy pneumatyczny, wyposażony w system EBS, hamulce tarczowe na obu osiach z samoregulacyjnymi się zaciskami,  pneumatyczny hamulec postojowy działający na koła oś tylnej, retarder.

- Ilość miejsc  pasażerskich  nie mniej niż 46 siedzących, całkowita ilość miejsc nie mniej niż 60.

- Skrzynia biegów  6-biegowa mechaniczna + bieg wsteczny; całkowicie zsynchronizowana

- Wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez min 2 wywietrzniki dachowe i co najmniej 4 otwierane szybki wentylacyjne.

- Ogrzewanie – wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym o mocy minimum 30 kW; ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy; ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą nagrzewnic z kanałowym rozprowadzeniem powietrza, przewody układu chłodzenia i ogrzewania wykonane z materiałów odpornych na korozję, termoizolowane w wyznaczonych miejscach.

- Klimatyzacja –automatyczna całej przestrzeni pasażerskiej z funkcją grzania
 o mocy min 30 kW

- Siedzenia: fotele pasażerskie –, wysokie miękkie z zagłówkiem, uchylne, z podłokietnikiem od strony przejścia.

- Tablica  czołowa informacyjna  elektroniczna,

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane  elektrycznie, malowane w kolorze nadwozia.

- Tachograf cyfrowy .

- Fotel kierowcy na zwieszeniu pneumatycznym, wyposażony w trzy punkowy pas bezpieczeństwa.

- Stanowisko pracy kierowcy – rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy; ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego.

- System audio

- Instalacja elektryczna 24 V ; akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 200 Ah ; oświetlanie LED; przednie światła do jazdy dziennej
 i tylne oraz kierunkowskazy; światła drogowe oraz mijania; oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED

- Ogumienie bezdętkowe o rozmiarze 295/80 R 22,5 .

- Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów; zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 70 litrów.

- Przestrzeń bagażowa  o pojemności min 3,5 m3,

- Instalacja pneumatyczna wykonana z materiałów odpornych na korozję z osuszaczem powietrza.

- Kolorystyka nadwozia - biały.

- Autobus powinien posiadać:

  - bagażniki wewnętrzne, poręcze poziome,

  - wieszaki na słupkach międzyokiennych i mocowania na zasłonki okien,

  - ekran pod silnik,

  - kpl. narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół),

  - apteczkę pierwszej pomocy;  gaśnice proszkowe 6 kg - 2 szt.;

  - trójkąt ostrzegawczy;

  - koło zapasowe;

  - oznakowanie - przewóz dzieci;

  - ładowarki USB min 5 szt. rozmieszczone w przestrzeni pasażerskiej;

  - mikrofon dla kierowcy