###### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

(parametry techniczne)

Podstawowe wymagania, wymagane wyposażenie

i wymagania dodatkowe jakie powinien spełniać oferowany autobus:

- Autobusy używane  wyprodukowane w roku nie mniej niż 2010 – preferencje dla roczników młodszych.

- Ilość miejsc: nie mniej niż 50 siedzących.

- Silnik:

- spalinowy, wysokoprężny, zasilany olejem napędowym,

- spełniający normę czystości spalin min. wg EURO 5 – preferencje dla normy

wyższej,

- chłodzony cieczą,

- moc minimum 330 kW.

- Skrzynia biegów – manualna; automat minimum 6 – biegowa,

- System hamulcowy dwuobwodowy wspomagany retarderem; wyposażony w ABS/ASR; hamulce tarczowe  - minimum oś przednia.

- Układ kierowniczy:

-  przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym i z regulowaną
wysokością i ustawieniem koła kierownicy.

- Ogumienie – bezdętkowe.

- Liczba osi: 2

- Instalacja elektryczna : 24 V

- złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane;
- złącza  i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie
   zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią;
- wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub
   przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie
   eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych;

- dokumentacja techniczna zawierająca schematy instalacji.

- Nadwozia autobusów winny spełniać następujące wymagania:

- długość nadwozia minimum 10 m;

- drzwi pasażerskie z prawej strony autobusu otwierane pneumatycznie
    ze stanowiska kierowcy:

- klimatyzacja;

- pokładowy system audio-video- 2 ekrany;

- fotele pasażerskie wysokie, miękkie, tapicerowane - regulowane,

- fotele pasażerskie wyposażone  w uchwyty i podłokietniki po zewnętrznych
   stronach siedzisk;

- pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu, indywidualne panele ze
    sterowaniem  nawiewu i oświetlenia;

- szyby boczne podwójne  termoizolacyjne;

- szyby, lusterka, reflektory i lampy, nie powinny posiadać żadnych pęknięć 
   i zaparowań;

- nadwozie nie powinno posiadać odkształceń i uszkodzeń;

- nadwozie wykonane w oparciu o technologie, pozwalające na co najmniej 15 letnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy głównej,
a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia.

- Ogranicznik prędkości 100 km/h;

- Kamery cofania, kawiarkę, toaletę;

- Postojowe , niezależne ogrzewanie  przestrzeni pasażerskiej.

- Minimalny okres gwarancji : 3 miesiące – na główne podzespoły ( silnik z osprzętem, skrzynia biegów z osprzętem i tylny most);

- Przebieg nie większy niż 500 000 km, potwierdzony pisemnym  oświadczeniem sprzedającego.

- Autobusy powinny posiadać autoryzowane serwisy na terenie Polski specjalizujące się  w naprawie ich silników wraz z osprzętem, układu pneumatycznego i przeniesienia napędu.