Łęczna dn. 05.06.2023r

Powiat Łęczyński - Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne

Jaszczów 211A

21 – 020 Milejów

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Jaszczowie zamierza udzielić zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny wraz z montażem i dzierżawą zbiornika na gaz wraz z wyposażeniem”

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia: od 1 lipiec 2023r. do 31 grudnia 2023r. lub do wyczerpania limitu szacunkowej ilości gazu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- Sukcesywną dostawę  gazu  w szacunkowej ilości ok 7 000 l

- Dzierżawę instalacji zbiornikowej ,w skład której wchodzi: dostawa i montaż zbiornika na gaz o pojemności 2700 l wraz z wyposażeniem

- Konserwację zamontowanej infrastruktury (przeglądy, serwis, rewizja, konserwacja, amortyzacja)

- Sukcesywne dostawy gazu propan techniczny o parametrach technicznych zgodnie z normą PN-C-96008:1998, w szacunkowej ilości 7 000 litrów w ciągu trwania umowy (od  dnia podpisania do 31.12.2023 r.) Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu

- Dzierżawa instalacji zbiornikowej w skład której wchodzi dostawa i montaż instalacji zbiornikowej niezbędnej do wykonania dostawy gazu, składającej się ze zbiornika 2700 litrów wraz z niezbędnymi urządzeniami i armaturą. Elementy instalacji dostarczone
 i wykonane przez Wykonawcę pozostają jego własnością.

- Miejsce dostawy montażu zbiornika o pojemności 2700 litrów:  ZAZ Jaszczów 211A, 21-020 Milejów.

#### Zamówienie obejmuje również:

#### -  przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego z zasad BHP oraz obsługi eksploatacyjnej zbiornika i instalacji gazowych

#### - zgłoszenie przez wyłonionego Wykonawcę okresowych przeglądów do UDT, dokonywanie okresowych przeglądów instalacji, wykonywanie rewizji zbiornika i zaworów bezpieczeństwa, konserwację i amortyzację instalacji

#### - podłączenie zbiornika do istniejącej instalacji zasilającej, odbiór i rejestracja w UDT,

#### - prowadzenie serwisu instalacji przez cały okres realizacji zamówienia,

#### - transport do miejsca dostawy i rozładunek w miejscu , o którym mowa  w pkt 8.

#### - posadowienie oraz eksploatacja instalacji zbiornikowej

#### -  demontaż instalacji zbiornikowej i transport zbiorników po zakończeniu umowy.

#### Gaz płynny propan techniczny musi być zgodny z wymogami jakościowymi dla gazu skroplonego określnego w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) Dz. U. 2016 poz. 540

#### Dostawy gazu odbywać się będą sukcesywnie, partiami według zamówienia, odpowiednią cysterną zaopatrzoną w atestowany miernik gazu. Całą odpowiedzialność za utrzymanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa przy dostawie oraz przy uzupełnianiu zbiorników ponosi Wykonawca.

#### Dostawy gazu realizowane będą w dni robocze w godz. 7:00 -15:00, po uprzednim zamówieniu złożonym telefonicznie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

#### Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów dostępnych w postępowaniu i poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości  w postępowaniu po upływie terminu składania ofert

#### Zamawiający umożliwia wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, szczególnie do sprawdzenia miejsca dostawy gazu i montażu zbiornika, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej spoczywa na Wykonawcy.

- Prace  polegające na  dostawie  i montażu  zbiornika Wykonawca ma obowiązek wykonać w terminie 3 dni od dnia podpisania  umowy na realizację niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 1 Formularz rozeznania cen

| I. Dane wykonawcy |
| --- |
| 1 | Nazwa wykonawcy |  |
| 2 | Adres |  |
| 3 | Osoba do kontaktów roboczych |  |
| 4 | E-mail |  | Tel./fax |  |

| Nazwa zadania | Jednostka miary/ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto 3x4 | Wartość netto 2x3 | Wartość brutto 2x5 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gaz propan w litrach | 7 000 l |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa pojemnika na gaz za 1 miesiąc | 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Montaż pojemnika | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość | x | x |  |  |  |  |

Wartość oferty   cena netto ……………..……. Słownie………………………………………………………………………

Wartość oferty  Cena brutto …………………….Słownie……………………………………………………………………..

Wartość podatku VAT…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….

Podpis wykonawcy