I N F O R M A C J A

O  POSTĘPOWANIE  Z  OBIEKTAMI  BUDOWLANYMI  W  KTÓRYCH ZNAJDUJĄ  SIĘ  MATERIAŁY  ZAWIERAJĄCE  AZBEST

- Podstawa - ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 3, poz. 20, z późniejszymi zmianami).

Ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089) nakłada na:

- Właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, obowiązek:

- przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów zawierających azbest w terminach   wynikających z oceny stanu tych wyrobów (stopień pilności II - ponowna ocena wymagana w okresie do 1 roku, stopień pilności III - ponowna ocena wymagana w terminie do 5 lat);

- sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik nr 1 do informacji);

- przechowywania egzemplarza oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest (obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej);

- naprawy lub usunięcia wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I)

- zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Rozporządzenie nakłada obowiązek wykonania "pierwszej" kontroli w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, tj. od 6 maja 2004 r.

- Wykonawcę robót, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu (urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub z terenu prac), obowiązek:

- uzyskania odpowiedniego zezwolenia i decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników i nadzoru,

- opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest,

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego,

- zgłoszenia tego faktu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,  właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Zgłoszenie powinno zawierać między innymi:

- adres obiektu. urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej;

- termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac;

- rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest;

- kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest;

- określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem;

- zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska a po ich wykonaniu składa się właścicielowi oświadczenie o prawidłowości wykonania prac i dokument potwierdzający  przekazanie azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Podstawa - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późno zm.)

Ogłoszone w dniu 14 listopada 2003 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). określa:

- wymagania w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu lub wyrobów zawierających azbest oraz oznaczania miejsc ich występowania;

- wymagania w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;

- wymagania techniczne, jakie należy spełnić przy wykorzystywaniu i przemieszczaniu wyrobów zawierających azbest oraz przy wykorzystywaniu i oczyszczaniu instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;

- sposób oznaczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, oraz pomieszczeń, w których one się znajdują;

- sposób inwentaryzowania azbestu lub wyrobów zawierających azbest, w miejscach ich wykorzystywania;

- terminy przedkładania odpowiednio wojewodzie albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o:

- rodzaju, ilości i miejscach występowania wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest,

- instalacjach i urządzeniach, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- czasie i sposobie usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest,

- czasie i sposobie zastąpienia azbestu i wyrobów zawierających azbest innymi substancjami i wyrobami, mniej szkodliwymi dla środowiska;

- formę i układ przedkładanych informacji, o których mowa w pkt 6;

- przypadki i terminy, w których powinny być oczyszczone instalacje lub urządzenia, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, obowiązany jest:

- przeprowadzać przeglądy (w celu stwierdzenia obecności azbestu) i oznakować ww. miejsca (zgodnie z załącznikiem nr 2), w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

- do zaznaczenia w planach sytuacyjnych miejsc występowania wyrobów zawierających azbest;

- dokonać, poprzez sporządzenie spisu z natury (w terminie 6 miesi~cy od dnia wejścia w życie rozporządzenia), inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest (zgodnie z załącznikiem nr 3);

- sporządzić corocznie (aktualizować) w terminie do 31 stycznia, w dwóch egzemplarzach informacje: "o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" oraz "o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone" (zgodnie z załącznikiem nr 4);

- przedłożyć jeden egzemplarz "informacji" wojewodzie (osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta);

- przechowywać drugi egzemplarz "informacji" przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej "informacji".