Muzeum Regionalne w Siedlcach

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.

Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie

na cele muzealne – wykonanie infrastruktury

warunkującej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Adres obiektu budowlanego: Dąbrowa, gm. Przesmyki, woj. mazowieckie

Kody CPV:

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45331210-1 – instalowanie wentylacji

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Oprac.: Rajmund Pisarski 					ZATWIERDZIŁ:

inspektor ds. budownictwa			       	   DYREKTOR

Muzeum Regionalne w Siedlcach		Muzeum Regionalnego w Siedlcach

mgr Andrzej Matuszewicz

Spis zawartości:

- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego.

- Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wykonaj” infrastruktury warunkującej uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie zespołu dworsko-parkowego          w Dąbrowie w ramach zadania pn. Adaptacja zespołu dworsko – parkowego w Dąbrowie na cele muzealne.

Zamówienie obejmuje  opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wymaganych pozwoleń, zawierającej rozwiązania techniczne i materiałowe zaakceptowane przez  Zamawiającego i Konserwatora zabytków oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentacją.

Dokumentacja projektowa powinna  być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Roboty budowlane obejmują:

- w zakresie ochrony pożarowej – wykonanie drogi dojazdowej brukowej od drogi publicznej do budynku i wokół dworu

- wykonanie instalacji zapobiegającej w razie pożaru zadymieniu klatki schodowej dworu według szczegółowych wymogów przepisów pożarowych ( decyzja straży pożarnej);

- w zakresie małej architektury –  wykonanie drewnianej bramy z furtką;

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1) Droga dojazdowa i pożarowa

Droga dojazdowa od drogi publicznej do wejścia głównego dworu,  z klombem (gazonem) przed schodami dworu  oraz objazdem wokół budynku dworu .

Drogi przeznaczone dla ruchu mniejszego niż ciężki.

System odwodnienia drogi  z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu i wód opadowych                z powierzchni brukowanych

Materiał – brukowiec nieobrobiony lub obrobiony wg PN-B-11104(14)

Wysokość 15-20 cm, piasek na podsypkę wg PN-B-11113-(16), brukowiec na kamienie oporowe 1,5 wysokości, spoiny zalane zaprawą cementową (np. beton klasy C8/10(B10)

Szerokość drogi ok. 4 m, długość do wymierzenia w naturze  (ok. 135 m).

- Brama i furtka wjazdowa

Brama z furtką naprzeciw głównego wejścia do dworu w ciągu istniejącego ogrodzenia  z siatki ,  wgłębione w teren działki o ok. 2,50 m ze względu na wąską drogę dojazdową (ogrodzenie           z siatki będzie zastąpione drewnianym, co nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia).

Brama i furtka  drewniane sztachetowe na zawiasach pasowych z ryglem i wrzeciądzem, preferowana wysokość sztachet ok. 1,60 m. Słupki drewniane mocowane do elementów metalowych wystających z fundamentów betonowych. Alternatywnie słupki murowane lub betonowe – do uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

Szerokość bramy ok. 4,0 m, furtki – ok. 1,0 m.

Nad bramą i furtką daszek drewniany dwuspadowy, ok. 0,5 m po spadkach, na wysokości         ok. 4,0 m od terenu;  przy alternatywie słupków murowanych lub betonowych – bez daszka.

Całość drewna impregnowana. Preferowany rodzaj drewna  - liściaste.

Szkice  bram  w załączeniu.

- Instalacja zapobiegająca zadymieniu klatki schodowej dworu.

Zabytkowy charakter budynku dworu nie pozwalał na wykonanie klatki schodowej o szerokości 1,20 m i drzwi wyjściowych zewnętrznych o szerokości 1,20 m. Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej należy wyposażyć klatkę schodową    w samoczynne urządzenie zapobiegające zadymieniu.

Dokumentację należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

UWAGA: Załączone rysunki i szkice są  materiałami poglądowymi, nie wiążą projektanta                         i wykonawcy w sposób uniemożliwiający wykazanie się inwencją twórczą i artystyczną.

Wyroby i materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów prawnych a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry (atesty).

Podane w programie funkcjonalno – użytkowym informacje nie zwalniają wykonawców z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

Wykonawca pokrywa koszty:

- obsługi geodezyjnej z korektami mapy zasadniczej

- dokumentacji powykonawczej;

- nadzoru autorskiego

- ewentualne koszty odbioru przez służby i inspekcje

- poboru wody i prądu w trakcie realizacji robót.

Zamawiający jest w trakcie zagospodarowywania obiektu w związku z czym  na terenie zespołu dworsko-parkowego mogą być realizowane inne prace. W wypadku wystąpienia kolizji prac funkcję koordynatora przejmie inspektor nadzoru Zamawiającego.

- Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego

Zespół dworsko-parkowy położony we wsi Dąbrowa, gmina Przesmyki, powiat  siedlecki, obejmuje obszar parku ze stawem oraz budynki  dworu i oficyny. Zespół jako całość objęty jest nadzorem konserwatorskim. Projekty oraz wszelkie prace na tym terenie muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Konserwatora zabytków.

Pozwolenie na budowę, jako odbudowa i adaptacja zespołu dworsko –parkowego, z zatwierdzonym planem zagospodarowania, zostało wydane w 2003 roku i od tego czasu trwa odbudowa tegoż zabytkowego zespołu. Prace rewaloryzacyjne, dotychczas wykonywane na tym terenie dotyczyły robót budowlanych kubaturowych i częściowej pielęgnacji drzewostanu parku. Docelowo nieruchomość będzie użytkowana jako muzeum wnętrz dworskich w otoczeniu parku.

Zamawiający  udostępnia  mapę geodezyjną do projektowania

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować  przedmiot zamówienia spełniając wymagania obowiązujących w tym zakresie ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków i oczekiwaniami Zamawiającego.

Załączniki do programu funkcjonalno – użytkowego:

- Mapa do celów projektowych

- Szkice bram

- Orientacyjny szkic drogi dojazdowej