AD. 1 Zgodnie z projektem – zamontować separator typu EST2 np. firmy Ecol-Unicon

AD. 2. Rury stalowe ocynkowane w ziemi zaizolować.

AD. 3 Istniejący kocioł nie posiada wężownicy schładzającej. Należy podłączyć nowy kocioł do instalacji wod-kan.

AD. 4. W kosztorysie jest pozycja obsługa geologiczna – należy przewidzieć badanie zagęszczenia gruntu.

AD. 5 Oddzielną strefą pożarową jest kotłownia – należy przewidzieć zabezpieczenie przejść p.poż wszystkich przewodów (tzn. wykonanych i istniejących) wychodzących z pomieszczenia kotłowni.

AD. 6 Należy przewidzieć odbiór kominiarski. Należy przewidzieć sprawdzenie i udrożnienie kanałów wentylacjnych i dymowych. Wentylacja nawiewna przedmiar w złączeniu – Uwaga o ile nie została ujęta w kosztorysie budowlanym

Nie przewiduje się wykonania nowych rozdzielaczy.