Załącznik nr 1 do SIWZ

ZS.ZAM/7/16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

| LP. | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | NAZWA SPRZĘTU | PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budżet Zespołu Szkół | Projektor | Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość natywna min. 800 x 600 (SVGA) lub równoważna Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1200 (WUXGA) lub równoważna Format obrazu 16:9, 4:3 Jasność min. 3000 lm Kontrast 13 000:1 lub równoważny Złącza wejścia / wyjściaRS-232 - 1 szt. Mini USB - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. 3D Ready Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Dołączone akcesoria Kabel zasilający Kabel VGA Gwarancja minimum 24 miesiące | 3 |
| 2. |  | Uchwyt do projektora | Uchwyt sufitowy do projektora wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego. Do zaoferowanej kwoty należy doliczyć koszt przewodów podłączeniowych projektor z komputerem (2 x 20m) | 2 |
| 3. |  | Ekran do projektora | Typ: Elektryczny Powierzchnia projekcyjna: Biała, Matowa Wysokość min.: 190 – 240 cm Szerokość min.: 190 – 240 cm Format: 1:1 Sterowanie: Z przełącznika ściennego Bezprzewodowe z pilota Mocowanie: Sufitowe, Ścienne Zastosowanie: Sale lekcyjne Dodatkowe informacje: Płynne zwijanie ekranu, montaż w siedzibie Zamawiającego Automatyczny system blokujący ekran Gwarancja: minimum 24 miesiące | 2 |
| 4. |  | Ekran do projektora | Typ: Ręczny, Mobliny Powierzchnia projekcyjna: Biała, Matowa Wysokość min.: 190 – 240 cm Szerokość min.: 190 – 240 cm Format: 1:1 Mocowanie: Statyw Zastosowanie: Sale lekcyjne Dodatkowe informacje: Płynne zwijanie ekranu Gwarancja: minimum 24 miesiące | 1 |
| 5. | Budżet Zespołu Szkół | Laptop wraz z oprogramowaniem | Procesor: Intel Core i5-i7 lub równoważny Pamięć RAM 8 - 16 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Dysk twardy 500 - 1000 GB SATA Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW Typ ekranu Matowy, LED Przekątna ekranu 15 - 16" Rozdzielczość ekranu 1366 x 768 (HD) Karta graficzna TAK Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa 1.3 Mpix Łączność: Moduł Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Intel Wireless Display (WiDi) LAN 10/100/1000 Mbps Rodzaje wejść / wyjść: Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. Bateria: 4-komorowa, 2500 - 3500 mAh, Li-Ion 23,9 mm Zainstalowany system operacyjny Zainstalowane oprogramowanie: system antywirusowy Dodatkowe informacje: Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Wydzielona klawiatura numeryczna Dołączone akcesoria: Zasilacz oraz torba na laptopa Zasilacz Gwarancja: minimum 24 miesięcy | 1 |
| 6. | Budżet Zespołu Szkół | Dysk twardy | Pojemność: 500 GB Interfejs: SATA (6.0 Gb/s) - 1 szt. Prędkość obr.: min. 7000 obr./min Cache: min. 64 MB Gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 7. | Budżet Zespołu Szkół | Karta sieciowa | Rodzaj: Przewodowa Interfejs: PCI-E Standard: IEEE 802.1 p, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3, IEEE 802.3 x, IEEE 802.1 q RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt. Gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 8. | Budżet Zespołu Szkół | Pamięć RAM | Rodzaj pamięci: DDR3 Pojemność: 4 GB (1x4 GB) Taktowanie: 1600 MHz (PC3-12800) Opóźnienie: CL 9 Napięcie: 1,65 V Gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 9. | Budżet Zespołu Szkół | Karta dźwiękowa | Typ: Wewnętrzna Częstotliwość próbkowania: min. 96 kHz Interfejs: PCI-E Próbkowanie: 24 bit Stosunek sygnału od szumu: 105 dB System dźwięku: 5.1 Gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 10. | Budżet Zespołu Szkół | Karta grafiki | Układ: GeForce GT 610 lub równoważna Pamięć: min. 2 GB Rodzaj pamięci:GDDR3 VGA (D-Sub) 1szt., HDMI 1szt., DVI 1 szt. Gwarancja min. 24 miesiące | 6 |
| 11. | Budżet Zespołu Szkół | Jednostka centralna | Procesor: min. Intel Celeron G1840 (2 rdzenie, 2.80 GHz, 2 MB cache) lub równoważne Chipset: Intel H81 lub równoważne Zainstalowana ilość pamięci RAM: min. 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 16 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/1 Karta graficzna: Intel HD Graphics lub równoważne Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona Dysk twardy: min. 500 GB SATA Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Rodzaje wejść / wyjść - panel przedni Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. DVI-D - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. PS/2 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 2.0 - 4 szt. Porty wewnętrzne (wolne) SATA II - 1 szt. SATA III - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. PCI-e x16 - 1 szt. Zasilacz: 300 W Dodatkowe informacje: 24 miesiące gwarancji Dołączone akcesoria: Kabel zasilający | 6 |
| 12. | Budżet Zespołu Szkół | Pakiet systemu Microsoft Office | Wersja Office 2016 umożliwiająca pracę w szkole Skład pakietu: OneNote, PowerPoint, Excel,Word Zastosowanie: Dla studentów, Do domu wersja produktu: MLK Typ licencji: Nowa licencja Okres licencji: Dożywotnia Wersja językowa: Polska Liczba użytkowników: 1 i więcej Liczba stanowisk: 1 i więcej Typ nośnika: Licencja z kluczem aktywacyjnym Platforma: Windows Wymagania systemowe: Windows 7 i nowsze. | 1 |
| 13. | Budżet Zespołu Szkół | Lampa do projektora | Typ lampy: PLC-XD2600 Symbol lampy: 610-349-7518/LMP142 Gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 14. | Budżet Zespołu Szkół | Program komputerowy | Microsoft VISIO Proffesional | 1 |
| 15. | Budżet Zespołu Szkół | Program komputerowy | 3D Visioner | 1 |
| 16. | Budżet Zespołu Szkół | Dysk wewnętrzny | Specyfikacja: Dysk wewnętrzny min. 500 GB 3,5’’ wraz z adapterem USB | 3 |
| 17. |  | Pamięć RAM | Specyfikacja: Pamięć RAM typu DDR 3 min. 2GB PC1600 CL9 | 12 |
| 18. |  | Kabel SATA | Specyfikacja: Kabel SATA | 3 |
| 19. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Aparat – Lustrzanka cyfrowa | Funkcje Balans bieli Światło dzienne, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, Chmury, Automatyczny Zdjęcia seryjne Tak Samowyzwalacz Tak Zastosowane technologie Wi-Fi, Funkcja panoramy, Wykrywanie scen, Dźwięk stereo, Funkcje poprawy jakości i edycji zdjęć, Automatyczna regulacja jasności wyświetlacza LCD Parametry Załączone wyposażenie Oprogramowanie, Pasek, Kabel USB, Akumulator, Pokrywa na obiektyw, Zasilacz sieciowy, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Przetwornik obrazu Rozdzielczość efektywna min. 20 Rozmiar matrycy 1/2.3 Rodzaj matrycy CMOS lub równoważna Lampa błyskowa Rodzaj lampy Wbudowana Tryby pracy Błysk wypełniający, Wyłączona, Zaawansowana lampa błyskowa, Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, Automatyczny Zapis danych Nośnik danych Karta pamięci SD, Karta pamięci SDHC, Karta pamięci SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo Format zapisu zdjęć JPEG Rozdzielczość zdjęć 5184 x 3888 Nagrywanie filmów MP4 Rozdzielczość filmów min. 1920 x 1080 Nagrywanie dźwięku Na potrzeby filmów Obiektyw Ogniskowa min. 24 - 1200 Ekspozycja Pomiar światła Centralnie ważony, Punktowy, Matrycowy Podgląd zdjęć Rodzaj ekranu LCD Przekątna ekranu [cal] min. 2,5 Wizjer Elektroniczny Techniczne Stabilizator obrazu Optyczny Złącze USB Tak Złącze AV Tak Zastosowane technologie Wi-Fi, NFC | 2 |
| 20. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Kamera cyfrowa | Rozdzielczość całkowita min. 10-15 Mpx Procesor obrazu Zapis wideo 4K, Full HD, HD ready Częstotliwość odświeżania obrazu w 4K min. 24 fps, 25 fps, 30 fps Rodzaj obiektywu szerokokątny Min. odległość zdjęciowa min. 50 cm Typ wyświetlacza ekran LCD min 2’’ Wbudowana pamięć 0 GB Nośnik pamięci karta pamięci, Memory Stick Obsługiwana karta pamięci Memory Stick Micro (Mark 2), micro SD, micro SDHC, micro SDXC Złącze HDMI, USB Format zapisu filmów MP4 Sterowanie bezprzewodowe Bluetooth, Wi-Fi (WLAN) Wodoodporność min. 10 m Wyposażenie: stabilizacja obrazu, obudowa wodoodporna umożliwiająca korzystanie z kamery poniżej 10m , głośnik, mikrofon, sterowanie głosem, proste sterowanie 1 przyciskiem, redukcja szumu wiatru, robienie zdjęć w formacie RWA+WDR lub równoważnym Gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 21. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Tablet | System operacyjny Android lub równoważny Procesor min. 4-rdzeniowy, 1,8 GHz Pojemność min. 32 GB Pamięć RAM min. 3 GB Przekątna ekranu 10 - 11 cala Rozdzielczość ekranu min. 2560 x 1600 pikseli Format ekranu 16:10 Matryca IPS, świecąca, podświetlenie LED Funkcje ekranu Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth min. Bluetooth 3.0 Modem nie Funkcje dodatkowe Aparat przedni min. 4 Mpix Aparat tylny min. 11 Mpix Funkcje aparatu autofocus, nagrywanie filmów Full HD 1080p Czujniki czujnik oświetlenia, e-kompas, G- sensor Głośnik tak Mikrofon tak Moduł GPS tak Tuner DVB-T nie Informacje dodatkowe A-GPS + GLONASS, Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC do 128 GB Złącze USB USB typ C Złącze HDMI nie Złącze słuchawkowe tak Dominujący odcień czarny Pojemność akumulatora 9000-11000 mAh czas pracy do 18 h Wyposażenie instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB Gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 22. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Dysk zewnętrzny | Gwarancja min. 24 miesiące format szerokości 2.5 cala typ magnetyczny interfejs USB 3.0 pojemność 1500-3000 GB maks. transfer zewnętrzny 500-600 MB/s dodatkowe informacje kompatybilny z systemami Windows 7 i nowszymi | 3 |
| 23. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Przenośny dysk zewnętrzny typu chmura | Specyfikacja: Format: 3,5’’ Pojemność min. 2 TB Interfejs: USB 3.0, Ethernet RJ45 Typ: magnetyczny Inne: możliwość zapisu i odczytu plików (w chmurze – bezpłatnie) w dowolnym miejscu na świecie, darmowa aplikacja umożliwiająca chronienie danych hasłem, | 1 |
| 24. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Karta pamięci | Typ karty microSDHC Pojemność min. 128 GB Prędkość odczytu do 70 MB/s Klasa prędkości klasa 10 | 2 |
| 25. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Karta pamięci + adapter SD | Typ karty: SDXC Pojemność [GB]: min. 128 Prędkość odczytu do MB/s: 80 Klasa prędkości: 10 | 2 |
| 26. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Pendrive | Pojemność: 64 GB Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) Prędkość odczytu: 40 MB/s Prędkość zapisu: 10 MB/s | 12 |
| 27. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Pendrive | Pojemność 128 GB Rodzaj podłączenia USB 3.1 1gen / USB 3.0 Informacje: specjalny uchwyt chroni przed zgubieniem zatyczki, | 1 |
| 28. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Router | CECHY SPRZĘTOWE Porty: min. 4 porty 10/100Mb/s LAN 1 port 10/100Mb/s WAN Antena: 5dBi, odłączalna, Zasilanie: 5VDC/0,6A Standardy bezprzewodowe: min. IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ Częstotliwość pracy: min. 2,4-2,4835GHz Prędkość transmisji: min. 11n: do 150Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie) Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128/152 bitowe szyfrowanie WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Gwarancja: min. 24 miesięcy | 2 |
| 29. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Listwa zasilająca | Typ: Antyprzepięciowa filtrująca Liczba gniazd sieciowych: min.6 Gniazda: Z uziemieniem –min. 6 szt. Długość przewodu: min. 3 m Napięcie znamionowe: 230 V Częstotliwość znamionowa: 50 Hz Prąd znamionowy urządzenia: 10 A Czas reakcji układu przeciwprzepięciowego: < 25 ns Dodatkowe informacje: Podświetlany wyłącznik sieciowy Gwarancja: min. 24 miesiące | 5 |
| 30. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Głośnik bezprzewodowy | Moc: 14-20W Czas pracy: 8-11h Pasuje do urządzenia ze złączem 3,5 mm jack, urządzenia z Bluetooth Zasilanie akumulatorowe | 1 |
| 31. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Torba na aparat | Torba na aparat | 2 |
| 32. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Torba na kamerę | Torba na kamerę | 2 |
| 33. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Etui na dysk | Etui na dysk | 3 |
| 34. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Tablety graficzne | Wymiary tabletu: rozmiar Small (~A6) Prosta obsługa Ergonomia: dla prawo- i leworęcznych Połączenia: USB, bezprzewodowo Kompatybilność: Windows, Mac Typ piórka: Czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne Aktywny obszar roboczy Small: min. 152 x 95mm Przyciski ExpressKeys, 4 przyciski przypisywane do aplikacji Wielodotyk Gwarancja min. 2 lata Czułość na nacisk: min. 1024 poziomy Obsługa zestawu pracy bezprzewodowej Rozdzielczość min. 2540 lpi Szybkość odczytu pozycji piórka: min. 133pps Przewód USB Tak Wymagania systemowe: port USB połączenie internetowe napęd CD/DVD-ROM System Windows®: 7, 8 lub 10 Mac OS X: 10.8.5 lub nowszy Typ produktu: Tablet piórkowy | 10 |
| 35. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Słuchawki | Konstrukcja słuchawek Nauszne zamknięte Średnica membrany 40 mm Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 25000 Hz Impedancja słuchawek 24 Om Czułość słuchawek 94 dB Wbudowany mikrofon Tak Typ mikrofonu Jednokierunkowy Impedancja mikrofonu < 2.2k Ohm Czułość mikrofonu -45 dB Łączność Przewodowa Złącze Minijack 3,5 mm - 1 szt. Długość kabla 1,0 m Dodatkowe informacje: Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie Regulacja głośności Waga 200 - 220 g Dołączone akcesoria Adapter z 2 x 3,5mm na 3,5mm Gwarancja 24 miesiące | 10 |
| 36. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Power Audio | Funkcje Podbicie basu DLNA, Bluetooth, NFC, Wi-Fi Techniczne Radio Rodzaj odtwarzanych płyt DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD+R DL, CD-Audio, VCD Obsługiwane formaty MP3, AAC, WMA, FLAC, XviD, AIFF, ALAC Apple Lossless, DSD Złącza: Wejście antenowe, Wejście liniowe audio AUX, Złącze HDMI, Złącze USB Nagłośnienie: Moc znamionowa RMS: min. 2 x 600 W Korektor dźwięku Typ kolumn: min. 3-drożny Fizyczne Waga [kg]: 20-24 umożliwiająca łatwe przemieszczanie Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące Wyposażenie: Pilot | 1 |
| 37. | Budżet projektu – koszty bezpośrednie | Telewizor kompatybilny z oprogramowaniem hotelowym | Komunikacja Liczba złączy USB: min. 2 Wi-Fi Aplikacje Smart TV -Liczba złączy HDMI: min. 3 DLNA Obraz: Rodzaj matrycy: LED Funkcje poprawy obrazu: Panel IPS, UHD Up-Scaling, HDR Pro, ColorPrime Pro, TruBlack Przekątna ekranu [cal]: min. 48 Format HD: UHD/4K Technologia odświeżania: PMI 1200 Format ekranu: 16:9 Rozdzielczość:min. 3840 x 2160 Wyposażenie: Pilot, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja: min. 24 miesiące Dźwięk: System dźwięku przestrzennego Ultra Surround System dźwięku: 2.0 Moc głośników [W]: min. 2 x 10 Funkcje dodatkowe Menu wyświetlane na ekranie, Bluetooth, Wi-Fi, Telegazeta, Przeglądarka internetowa, Nagrywanie na USB Złącza: Cyfrowe wyjście optyczne Wejście komponentowe Wyjście słuchawkowe Techniczne: Procesor: min. Czterordzeniowy Klasa energetyczna: A+ Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 1 |
| 38. | Budżet projektu – koszty pośrednie | Laptop konwertowany 2w1 | Specyfikacja: Procesor min. Intel Core M (2 rdzenie, od 0.90 GHz do 2.20 GHz. 4 MB cache) lub równoważny Pamięć RAM min. 8 GB (DDR3, 1600 MHz) Obsługiwana ilość pamięci RAM min. 8 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 0/0 (pamięć wlutowana) Dysk twardy min. 512 GB Typ ekranu Błyszczący, LED, EWV, dotykowy z możliwością obracania 360 stopni Przekątna ekranu 13-13,9’’ Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Karta graficzna Intel HD Graphics Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Kamera internetowa Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Intel Wireless Display (WiDi) Rodzaje wejść / wyjść USB Typu-C - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Micro HDMI - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria min. 3-komorowa, min. 4500 mAh, Li-Polymer Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 lub nowszy Dołączone oprogramowanie Program antywirusowy Dodatkowe informacje Aluminiowe wnętrze laptopa Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Aluminiowa obudowa Akcesoria Przejściówka USB -> RJ-45 Torba na laptopa Zasilacz Gwarancja min. 24 miesiące umożliwiająca pracę na laptopie w okresie trwałości projektu (po zakończeniu realizacji projektu) | 1 |
| 39. | Budżet projektu – koszty pośrednie | Urządzenie wielofunkcyjne | Technologia druku Laserowa, monochromatyczna Obsługiwany typ nośnika Folia Etykiety Koperty Papier fotograficzny Papier zwykły Obsługiwany format nośnika Formaty niestandardowe Letter, DL, B5, A6, A5, A4 Podajnik papieru min. 250 arkuszy Odbiornik papieru min. 100 arkuszy Szybkość druku w mono 30 str./min Maksymalna rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi Szybkość kopiowania minimum 25 str./min Rozdzielczość skanowania min. 2400 x 600 dpi Funkcja faksu Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny Interfejsy LAN (Ethernet) Wi-Fi USB Wyświetlacz Wbudowany Dodatkowe informacje Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją skanu dwustronnego (DADF) Dołączone akcesoria Toner pełny, Kabel zasilający Gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 40. | Budżet projektu – koszty pośrednie | Pakiet systemu Microsoft Office | Wersja Office 2016 umożliwiająca pracę w szkole kompatybilny z innym istniejącym oprogramowaniem w szkole Skład pakietu: OneNote, PowerPoint, Excel,Word Zastosowanie: Dla studentów, Do domu wersja produktu: MLK Typ licencji: Nowa licencja Okres licencji: Dożywotnia Wersja językowa: Polska Liczba użytkowników: 1 i więcej Liczba stanowisk: 1 i więcej Typ nośnika: Licencja z kluczem aktywacyjnym Platforma: Windows Wymagania systemowe: Windows 7 i nowsze. | 1 |
| 41. | Budżet projektu – koszty pośrednie | Mysz bezprzewodowa | Specyfikacja Rozdzielczość1200 DPI Sterowniki: nie wymaga sterowników Sensor: Optyczny Liczba przycisków:4 Liczba rolek:1 Połączenie: Bezprzewodowe Interfejs: USB Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/8 Linux / Mac | 2 |