ODPOWIEDZI w sprawie - znak  3/ZP/2014 -zamówienie publiczne na rozbudowę budynku Samodzielnego i Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach

PYTANIE 1.

Przedmiary brak jest malowania lub lakierowania szalówki i podsufitki. Proszę o uzupełnienie    przedmiarów, w przypadku, gdy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie surowej szalówki, podsufitki.

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający zmienia opis poz. 87:,, Poszycie ścian z szalówki drewnianej wraz z lakierowaniem lub malowaniem” i poz. 91,, Montaż szalówki - podsufitka wraz z lakierowaniem lub malowaniem”

PYTANIE 2.

W poz 14 -odwiezienie ziemi na odl. 1 km jest 20, 567 m3, natomiast w poz. 15  dod. za dalsze 9 km  jest 16,457m3. Proszę o skorygowanie ilości.

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający koryguje  ilość w poz. 15 ,, Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9” na 20,567 m3.

PYTANIE 3.

Proszę o pozwolenie na ingerencję w nakłady materiałowe zadanych KNR-ach, gdyż niektóre tabele zawierają nakłady niewłaściwe. Np poz. 47 KNR 0-21/4002-01 podwaliny o wymiarach 10x15cm zawiera: deski strugane 4 stronnie =0,006m3/mb , a powinna zawierać co najmniej 0,15*0,10=0,0105m3/mb). Podobna sytuacja występuje w poz. 48 , 49, 50,148,147,150

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający zezwala na ingerencję w nakłady materiałowe w poz.47, 48 , 49 , 50,148,147,150 .

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż podane pozycje z Katalogów Nakładów Rzeczowych mają jedynie charakter pomocniczy.

PYTANIE 4.

Należy również dokonywać korekty w poz 77, 79  skrzydła drzwiowe i okna , gdyż w tych pozycjach zawarte są nowe materiały, jak również z odzysku).

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający wyjaśnia, iż  w poz. 77 w opisie jest:

,,Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne opow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone( jedne z przeniesienia)”

i w poz. 79  w opisie jest:

,, (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCWOkna z górną poziomą szczeliną o regulowanej wielkości otwarcia i z filtremprzeciwpyłowym, wspolczynnik infiltracji powietrza a=0.5-1.,0 m3/mtermoizolacyjność U<2.0W/(m2K) 2 okna z odzysku okno 1.22*1.40”.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględnić nakłady niezbędne do  montażu wszystkich okien i drzwi, a  w ilości materiałów jedynie nowe okna i drzwi.