Znak sprawy ZSE 2720/35/13                  		                  		  		Dębica, 05.09.2013

# ZAPROSZENIE

### DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego, zapraszam do złożenia oferty na usługę Instalacji okablowania sieciowego: sieć zasilająca komputery z zabezpieczeniami przepięciowymi oraz sieć LAN (w ramach zadania Dostosowanie i wyposażenie pracowni ekonomicznej zgodnie z nową podstawą programową - sala nr 10) oraz Instalacji okablowania sieciowego: sieć zasilająca komputery z zabezpieczeniami przepięciowymi oraz sieć tele-informatyczna (w ramach zadania Utworzenie pracowni symulacyjnej "Organizowanie i prowadzenie sprzedaży" - sala nr 9) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

- Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Adres: ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica

Telefon:14 670 25 74

Adres e-mail: zse_debica@wp.pl

Reprezentowany przez dyrektora: mgr Krzysztof Górecki

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro – nie stosuje się przepisów ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa Instalacji okablowania sieciowego: sieć zasilająca komputery z zabezpieczeniami przepięciowymi oraz sieć LAN (w ramach zadania Dostosowanie i wyposażenie pracowni ekonomicznej zgodnie z nową podstawą programową - sala nr 10) oraz Instalacji okablowania sieciowego: sieć zasilająca komputery z zabezpieczeniami przepięciowymi oraz sieć tele-informatyczna (w ramach zadania Utworzenie pracowni symulacyjnej "Organizowanie i prowadzenie sprzedaży" - sala nr 9) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 1) oraz Schematami położenia instalacji okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją w salach lekcyjnych znajdującymi się w osobnym pliku rar.

- Termin wykonania zamówienia– do 02.10.2013.

- Dostawa zamówienia na koszt dostawcy.

- Dostawa zamówienia do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ul. Ogrodowa 20 39-200 Dębica

- Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenia i dokumenty wymagane:

- Oferta obejmująca: cenę za oferowaną usługę oraz dane kontaktowe. Cena powinna zawierać koszt dostawy. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można pocztą ( z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe), faksem (146702574) lub drogą elektroniczną (zse_debica@wp.pl) stosując załącznik nr.2

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć u Zamawiającego do dnia 12.09.2013

8. 	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1)  Oświadczenia,    wnioski,    zawiadomienia    oraz    informacje    zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

2)  Jeżeli   zamawiający   lub   wykonawca    przekazują   oświadczenia,   wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą

Małgorzata Ognisty (szkolny koordynator Projektu) 668141382

10.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Warunki płatności : Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ul. Ogrodowa 20 39-200 Dębica  oraz dostarczenia zamówienia do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ul. Ogrodowa 20 39-200 Dębica.

mgr Krzysztof Górecki

Podpis kierownika jednostki

Załącznik nr 1

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy

Instalacja okablowania sieciowego w pracowni symulacyjnej „Organizowanie i prowadzenie sprzedaży” sala nr 9 zgodnie z projektem oraz w pracowni ekonomicznej sala nr 10.

# Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie dedykowanej sieci elektrycznej zasilającej komputery z zabezpieczeniami przepięciowymi oraz sieć strukturalna LAN w dwóch salach – dwie niezależne sieci. ( Załącznik nr 1 i 2 – Schematy położenia instalacji okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją w salach lekcyjnych)

W pracowni symulacyjnej „Organizowanie i prowadzenie sprzedaży” sala nr 9  dodatkowo instalacja sieci telefonicznej z wewnętrzną centralą w sali, zgodnie z realizacją podstawy programowej umożliwiającej kształcenie umiejętności prowadzenia rozmów handlowych ( załącznik 3).

Warunki zamówienia

2.1. dostawa osprzętu sieciowego dla instalacji sieci logicznej (strona aktywna i pasywna okablowania strukturalnego, kanały instalacyjne, moduły gniazd RJ45 (UTP kat.5e), gniazdka zasilające 230V  16A  - kodowane kluczem – zabezpieczenie mechaniczne, kolor czerwony – panele rozdzielcze,  kable krosujące i przyłączeniowe, i inne niezbędne elementy).

2.2. wykonanie instalacji okablowania strukturalnego kablem czteroparowym UTP 24AWG  kategorii 5e,  kable do ułożenia w przygotowanych rurociągach kablowych w posadzce.

2.3. dostawa i instalacja osprzętu sieciowego dla instalacji sieci logicznej (gniazda RJ45 UTP)  w przygotowanych puszkach podłogowych floorbox,  dostawa i montaż paneli rozdzielczych w istniejących szafach teleinformatycznych 19”.

2.4. wykonanie pomiarów i badań instalacji sieci logicznej na zgodność z kategorią 5+(5e) - testów dynamicznych za pomocą odpowiedniego przyrządu np. FLUKE, LANTEK itp.,

2.5. wykonanie połączenia kablem czteroparowym UTP 24AWG  każdej z szaf teleinformatycznych z punktem dostępowym do Internetu.

2.6. wykonanie instalacji elektrycznej wydzielonego zasilania elektrycznego, kable do ułożenia w przygotowanych rurociągach kablowych w posadzce.

2.7. dostawa i instalacja osprzętu sieciowego instalacyjnego dla instalacji wydzielonego zasilania (gniazdka zasilające 230V  16A  16A  - kodowane kluczem – zabezpieczenie mechaniczne, kolor czerwony – w przygotowanych puszkach podłogowych floorbox,  przy założeniu dwa gniazdka sieciowe na jedno stanowisko komputerowe,  gniazda z bolcami uziemiającymi zapewniające uziemienie o rezystancji zgodne z obowiązującymi normami dla urządzeń komputerowych,

2.8. dostawa i instalacja osprzętu sieciowego dla instalacji wydzielonego zasilania (gniazdka zasilające 230V  16A 16A  - kodowane kluczem – zabezpieczenie mechaniczne, kolor czerwony –  dla każdej z szaf teleinformatycznych 19”

2.9. instalacja zabezpieczeń (zabezpieczenia nadmiarowo - prądowe, wyłączniki różnicowe - prądowe, zabezpieczenia przepięciowe, rozłączniki) w istniejących rozdzielniach elektrycznych i rozdzielni głównej  przy założeniach:

## osobny obwód zasilania szafy teleinformatycznej

## ilość obwodów i punktów odbioru przypadających na zabezpieczenie ma być dobrana zależne od rodzaju zabezpieczenia i obowiązujących norm,

## wykonanie zasilania trójfazowego dla każdej z rozdzielni elektrycznych z rozdzielni głównej oraz doposażenie jej w niezbędne aparaty elektryczne

## 2.10. wykonanie pomiarów i badań instalacji wydzielonej sieci elektrycznej i informatycznej zgodnie z  obwiązującymi normami oraz załączenie w  wersji papierowej  i PDF na nośniku CD lub DVD dokumentacji z wykonanych pomiarów i badań.

## 2.11. wykonanie dokumentacji powykonawczej, rysunku i schematy w formacie umożliwiającym ich edycję np. CAD, Visio,

## 2.12. dostawę 60 szt kabli krosowniczych RJ45 UTP kat. 5e o długości 1,5 m,

## 2.13. dostawę 60 szt kabli krosowniczych RJ45 UTP kat. 5e o długości 1 m.

## 2.14. dostawę 2 szt. switchy w obudowie typu RACK 19”,  24 portów z portami 10/100/1000 i min. dwoma portami SFP

dostawę 2 szt. switchy w obudowie typu RACK 19”,  16 portów z portami 10/100/1000 i min. dwoma portami SFP

2.15. montaż i dostawa centrali telefonicznej  -

Szczegółowy opis – centrala telefoniczna

Cechy centralki telefonicznej :

Porty centrali telefonicznej:

- linie miejskie

- minimum 1 linia analogowa z prezentacją numeru

- konta operatorów VoIP

- linie wewnętrzne

- minimum 5 linii analogowych z prezentacją numeru

- obsługa telefonów VoIP (bramki, telefony komórkowe z SIP) jako abonentów wewnętrznych centralki

Możliwość podłączenia: -telefonów faksów analogowych (wybieranie tonowe i pulsowe),kasety bramofonowej , urządzeń telefonii internetowej VoIP zgodnych z SIP.

Programowanie centralki telefonicznej przez przeglądarkę internetową

Obsługa połączeń VoIP:

Obsługa minimum 2 operatorów VoIP

Funkcje centrali:

Możliwość podłączenia telefonu IP jako telefonu wewnętrznego centralki telefonicznej. (współpraca z dowolnym telefonem VoIP SIP w tym z telefonami Nokia serii E i N z WLAN, pracującymi z centralką jako telefony wewnętrzne).

obsługa bramofonów

- możliwość wyboru  operatorów VoIP (do 2 jednocześnie)

- minimum 3 zapowiedzi słowne z możliwością ich zmiany

- prezentacja numeru - CLIP

- zawieszenie połączeń - HOLD

- melodia dla połączeń oczekujących

- możliwość konfiguracji uprawnień (restrykcji) do realizacji połączeń wychodzących i przychodzących (kontrola kosztów)

- przekazywanie rozmów

- dzwonienie grupy abonentów

- połączenia trójstronne - 3PTY

- różne rodzaje dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich

- tryby pracy - dzień/noc

- możliwość powieszenia na ścianie

Na przedmiot zamówienia składa się: dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja, testy i włączenie w sieć Zamawiającego nowej cyfrowej centrali telefonicznej.

Wymagania techniczne:

- Minimum 4 analogowych abonentów wewnętrznych z możliwością rozbudowy

- Obsługa Clip – FSK

- Możliwość współpracy z łączami, POTS , VoIP.

- Obsługa telekonferencji – minimum 3 uczestników.

UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu centrala nie będzie obsługiwać żadnych łączy miejskich, ale musi zachować pełną funkcjonalność z możliwością rozbudowy o karty linii miejskich  POTS, VoIP.

Obowiązki wykonawcy

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram prac.

- Do zakańczania złączy na kablach UTP należy stosować standardowe narzędzia instalatorskie, np. narzędzie uderzeniowe lub narzędzia zautomatyzowane zakańczające wszystkie pary transmisyjne w jednym ruchu narzędzia, gwarantujące powtarzalność parametrów.

- Nie dopuszcza się złączy zarabianych bez-narzędziowo.

- Wszystkie tablice, puszki rozgałęźne, gniazda muszą posiadać indywidualne identyfikatory (oznakowania),

- Gniazda RJ 45  i pola na krosownicach należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.  Musi istnieć możliwość ponownego ich opisania w szybki i wygodny sposób.

- Kabel użyty do instalacji sieci musi być kablem spełniającym wymagania kategorii 5e, z żyłami miedzianymi – niedopuszczalne jest stosowanie kabli z żyłami w pokryciu miedzią (stalowych) miedziowanych.

- Gniazda RJ45użyte do montażu musza posiadać „certyfikat niezależnego laboratorium, np. Delta Testing Labs”, który należy przedłożyć do wglądu zamawiającemu.

- Należy też zastosować jednorodności pochodzenia elementów składowych toru transmisyjnego LAN, tj. aby pochodziły od jednego producenta (gniazdo – kabel – panel) no i żeby miały „certyfikat niezależnego laboratorium, np. Delta Testing Labs”.

- Wykonawca zapewnia zamawiającemu pełną obsługę serwisową oraz gwarancję przez okres 24 miesięcy na powyższą usługę.

Załącznik nr 2

pieczątka oferenta                                                                                                           dnia..............................

OFERTA

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Janusza Korczaka

ul. Ogrodowa 20

39-200 Dębica

NIP 872-12-52-954

# Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art.6 ust.1 pkt.7 ustawy o zamówieniach publicznych a dotyczącego

# .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# wpisać przedmiot zamówienia

składamy ofertę  następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia:

- ......................................      cena netto ……….zł, VAT    .......%  .........zł, cena brutto   …………..zł

- ......................................     cena netto ……….zł, VAT    .......%  .........zł, cena brutto   …………..zł

- ......................................      cena netto ……….zł, VAT    .......%  .........zł, cena brutto   …………..zł

- Przyjmujemy  do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki

3.    Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP .......................................................

............................................................

podpis osoby upoważnionej