ul. Fredry 4A , 66-400 Gorzów Wlkp.

tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom.  507 152 733

e-mail: biuro@termoinstal.com , www.termoinstal.com

_______________________________________________________________________

PROJEKT BUDOWLANY

| TEMAT: | WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI MUROWYCH ZEWNĘTRZNYCH, REMONTU ELEWACJI, SZATNI DAMSKIEJ I MĘSKIEJ ORAZ PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM |
| --- | --- |
| OBIEKT: | BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ KAMIEŃ MAŁY nr 89, gm. WITNICA |
| NR DZIAŁKI: | 98/25 |
| ZAMAWIAJĄCY: | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO KAMIEŃ MAŁY 89, 66-460 WITNICA |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Grzegorz Tymszan specjalność konstrukcyjno – budowlana upr. nr 21/85/GW |
| PODPIS PORJEKTANTA: |  |
| BRANŻA : | BUDOWLANA |
| DATA OPRAC: | 18.09.2017 r. |

Gorzów Wlkp., wrzesień  2017 r.

OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie właściciela obiektu: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.  Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji murowych zewnętrznych, remontu elewacji, szatni damskiej i męskiej oraz poddasza nieużytkowego budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

Opracowanie zawiera opis techniczny wykonania robót budowlanych,  rysunki  elementów budynku oraz pomieszczeń, w których przeprowadzone zostaną roboty konstrukcyjne i budowlane.   Stwierdza się, że opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Polskimi Normami oraz z zasadami Wiedzy Technicznej.

  - Adres inwestycji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, gm. Witnica, 66-460 Witnica, działka nr ewidencyjny 98/25.

1.2   Inwestor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Kamień Mały 89, 
66-460 Witnica.

- Podstawa opracowania

- Wytyczne programowe Inwestora;

- Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1:500;

- Zlecenie inwestora;

- Inwentaryzacja obiektu;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Helifix. System naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych. Standardy napraw. Helifix Ltd; Warple Way, London;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz.690 );

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy      (tekst jednolity Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 ze zm.);

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 94.89.414 
z późniejszymi zmianami).

- Lokalizacja i  zagospodarowanie terenu

Budynki zlokalizowany jest w Kamieniu Małym 89, gmina Witnica, 
na działce o  nr ewidencyjnym 98/25.

Dojazd do posesji od drogi wojewódzkiej Gorzów Wlkp. – Kostrzyn n/O (wjazd prawostronny ).

Główne ciągi piesze i jezdne oraz parkingi  usytuowane są od strony północnej.  Nawierzchnie ciągów i parkingów wykonane są z betonu oraz częściowo 
z kostki betonowej brukowej, płyt betonowych ażurowych i asfaltu.  
Do budynku  przewidziano główne wejście od strony północnej.

- Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie robót budowlanych - remontowych mających na celu: naprawę i wzmocnienie konstrukcji murowych budynku, poprawę estetyki elewacji oraz estetyki i funkcji pomieszczeń.

- Opis stan istniejącego

Istniejący budynek to:

- budynek szkolny, 2-kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem  nieużytkowym  ( piwnice, parter, I piętro, strych ) z dachem dwuspadowym.                                                                                                        Zrealizowany został w technologii mieszanej. Teren wokół budynków jest płaski, drogi utwardzone. W otoczeniu występuje zieleń niska i wysoka.

Rozpatrywany obiekty jest budynkiem samodzielnym  z własnymi urządzeniami i zasilaniem w media w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.

- Opis techniczny budynku sali gimnastycznej

- Fundamenty 
Budynek jest posadowiony na fundamentach i ścianach fundamentowych wykonanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej.

- Ściany konstrukcyjne

Wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian nośnych zewnętrznych i  wewnętrznych  – 64 cm 
i 38 cm.

- Stropy

Strop między kondygnacją piwnicy a parterem – Kleina ( kolebkowy ).

Stropy międzykondygnacyjne – Kleina ( proste ).

- Konstrukcja dachu

Dach drewniany – ustrój płatwiowo - kleszczowy

- Pokrycie dachu

Dachówka ceramiczna. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano 
z blachy stalowej.

- Klatka schodowa

Klatka schodowa drewniana z  balustradami ochronnymi.

- Kominy

Murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej i otynkowane.

- Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa w całym budynku jest wykonana jako indywidualna   PCV.

- Podłogi i posadzki

Posadzki betonowe obłożone wykładziną rulonową PCV,  klepką parkietową, terakotami .

- Instalacje

Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną grawitacyjną, grzewczą, elektryczną i teletechniczną. Ogrzewanie budynku – centralne wodne z własnego pieca na olej opałowy.

Budynek podłączony jest do instalacji zewnętrznych .

Wszystkie instalacje są sprawne i posiadają aktualne badania sprawności zgodnie z przepisami branżowymi parametrów technicznych i normowych.

- Wykończenie ścian i sufitów

Ściany  –  tynki cementowo – wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, częściowo obłożone płytkami glazurowanymi ( szatnie i łazienki uczniów ).

Sufity  –  tynki gipsowe szpachlowane gładziami gipsowymi i malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych glazura  do pełnej wysokości ścian.

7.0. Pomieszczenia objęte opracowaniem – stan projektowany

W przedmiotowych elementach budynku i  pomieszczeniach  projektuje się przeprowadzenia  robót budowlanych  mających na celu poprawę funkcji i estetykę pomieszczeń, warunków socjalnych i higienicznych a także bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. Ponadto stwierdzono, że pomieszczenia  oraz z nimi związane  instalacje sanitarne są w złym stanie technicznym i wymagają gruntownego remontu. Projekt techniczny szczegółowo opisuje zakres robót jaki należy przeprowadzić żeby pomieszczenia spełniały swoją funkcję oraz były wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi ( Prawa Budowlanego ).

8.0 Zestawienie remontowanych części budynku oraz pomieszczeń:

- Wzmocnienie konstrukcji murowych ( konsolidacja ścian zewnętrznych budynku ) – zgodnie z rys. 1- 4.

- Elewacja budynku – zgodnie z rys. 1-4.

- Szatnia damska i męska – zgodnie z rys. 5.

- Poddasze nieużytkowe – zgodnie z rys. 6.

9.0. Projektowane roboty budowlane  ( zakres robót )

9.1. Wzmocnienie konstrukcji murowych – konsolidacja ścian zewnętrznych budynku

9.1.1. Opis konstrukcyjny murów zewnętrznych budynku sali gimnastycznej

W trakcie wizji lokalnej murów konstrukcyjnych zewnętrznych budynku stwierdzono co następuje:

- Pionowe pęknięcia murów w elewacji północnej i południowej                   (zgodnie z rysunkami 1 i 2).

- Poziome rysy i spękania murów w elewacji północnej i południowej ( zgodnie z rysunkami 1 i 2 ).

- Wypłukane spoiny w murze licowanym cegłą klinkierową w elewacji południowej (lokalizacja: lewa strona ściany przy rurze spustowej) - zgodnie z rysunkiem 1.

- Nie stwierdzono uszkodzeń w murach konstrukcyjnych w elewacjach wschodniej i zachodniej – mury wolne od pęknięć i rys (zgodnie 
z rysunkami 3 i 4).

Uszkodzenia i degradacja murów  powstały na skutek nierównomiernego osiadania podłoża gruntowego spowodowanego częstymi zmianami poziomu wód gruntowych. Przyczyną tego było długotrwałe podmywanie budynku wodami opadowymi odprowadzanymi z dachu, a także wodami spływającymi z placów parkingowych.

Stwierdza się, że przyczyny powstawania spękań tj.: zalewanie fundamentów wodami opadowymi usunięto.

Degradacja budynku nie powiększa się – rysy i pęknięcia w murach ustabilizowały się.

9.1.2. Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych

Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń konstrukcji murowej stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi,  jak i samego budynku. Stan techniczny samej konstrukcji murowej ścian zewnętrznych określa się jako dość dobry. Wobec powyższego zaleca się naprawę murów wykonać następująco:

- Ściany z pionowymi zarysowaniami w elewacjach północnej 
i południowej zespolić w technologii elastycznych profili śrubowych                   (cięgna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych  za pomocą szybkowiążących zapraw klejowych. Wybrano systemową technologię HELIFIX lub tożsamą  Brutt Saver.

Roboty należy prowadzić wg standardów napraw i wzmocnień konstrukcji murowych określonych w Aprobacie Technicznej Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4353/2000 lub tożsamej AT- 15-5695/2002.

Na rysunkach podano miejsca wykonania wzmocnień prętami.

Należy przy tym stosować się do następujących ogólnych zasad:

- skuć tynki w rejonie uszkodzeń;

- wyciąć szczeliny lub wywiercić otwory w materiale konstrukcyjnym na głębokość 35do 40 cm;

- wyczyścić spoiny lub otwory sprężonym powietrzem i przepłukać wodą;

- do końca szczeliny wprowadzić  warstwę  zaprawy o gr. 10 mm;

- zatopić w zaprawie elastyczne spiralne pojedyncze pręty wzmacniające
 o średnicy 8 mm . Odcinki prętów powinny wychodzić po 50 cm poza pęknięcia;

- zamknąć szczelinę zaprawą o grubości 10 mm . Duże rysy należy zamknąć zaprawą o dużej porowatości,

- uzupełnić uprzednio skute tynki zaprawą  o recepturze podobnej 
do istniejącej (zaprawa wapienno – cementowa  o dużej porowatości).

2.  Ściany z poziomymi zarysowaniami (rysami) w elewacjach północnej 
i południowej należy zespolić technologią iniekcji, polegającej 
na wprowadzeniu pod ciśnieniem dwuskładnikowej żywicy epoksydowej o niskiej lepkości oraz wysokimi właściwościami tixotropowymi Firmy SUREBOND TE lub równoważnej.

Należy przy tym stosować się do następujących ogólnych zasad:

- szczeliny do wypełnienia należy odkurzyć za pomocą sprężonego powietrza;

- nawiercić otwory pod kątem po obu stronach szczeliny, naprzemiennie, na głębokość szczeliny i zamontować pakery iniekcyjne (odległość pomiędzy pakerami około 1,5 głębokości pęknięcia);

- wypełnić ciśnieniowo szczelinę, a następnie usunąć pakery;

- otwory po pakerach wypełnić zaprawą lub żywicą.

3. Ubytki spoiny w murach z  cegły klinkierowej elewacji południowej
    należy wypełnić zaprawą wapienną modyfikowaną dodatkiem trassu
    firmy STO-ISPO lub równoważnej.

Prace związane z naprawą pęknięć murów budynku należy wykonywać przez firmę posiadającą autoryzację (zgodnie z wymogami Aprobaty technicznej).

9.2. Elewacje budynku z tynku cementowo - wapiennego

1. Na tynkowanych ścianach elewacji budynku skuć  odspojone, odparzone tynki – przyjęto 30% całej powierzchni tynków ścian i gzymsów;

2. Wykonać tynki zewnętrzne ścian oraz  ciągnione tynki gzymsów – tynki wapienno – cementowe kat III z wcześniej wykonaną obrzutką cementową; - przyjęto 30% całej powierzchni tynków ścian elewacji i gzymsów;

3. Wykonać gruntowanie ścian pod   szpachlowanie ścian – grunt systemowy:

4. Istniejący tynk nakrapiany wyszpachlować drobnoziarnistym, wysokohydraulicznym tynkiem wapiennym ( do renowacji tynków wapiennych zewnętrznych i scalania elewacji );

5.  Na ścianach, gzymsach oraz w wnękach okiennych wykonać wyprawy tynkarskie nakrapiane ( z gotowej masy tynkarskiej  „ Tarabony „ )                   w kolorze białym oraz  gr.: 2 mm;

9.3. Elewacje budynku z  cegły licówki

1. Oczyścić powierzchnie licówki  ( strumieniem pary wodnej lub strumieniem wody z dodatkiem chemii );

2. Wykonać likwidację korozji biologicznej:

- cegłę w strefie występowania mchów i glonów należy staranie oczyścić, a wypełnienie fugi usunąć w miarę możliwości na głębokość do 15-20 mm. Wyczyszczone powierzchnie obficie nasycić preparatem aktywnym biologicznie.

3. Wykonać uzupełnienia muru i wymianę uszkodzonych cegieł – do 5 % powierzchni ( kolor cegły do uzupełnień dobrać  z palety producenta );

4. Wykonać uzupełnienie spoin elewacji – do 30 % spoin elewacji;

5.Wykonać zabezpieczenie powierzchni cegły preparatami hydrofobizującymi  na bazie silanów i siloksanów;

Uwagi do wykonania renowacji elewacji tynkowanej i z cegły licówki:

Renowację elewacji należy wykonać w systemie Baumit  ( elewacja tynkowana ) i STO ( elewacja z cegły licówki ) lub równoważnym. Możliwe jest zastosowanie innych metod w obrębie obranego systemu po uzgodnieniu z projektantem na etapie realizacji.

9.4 Roboty przynależne do remontu elewacji budynku:

1. Wymiana  na daszkach stalowych zewnętrznych papy termozgrzewalnej  wierzchniego krycia;

2. Wykonanie malatury okien drewnianych poddasza;

3. Wykonanie malatury konstrukcji stalowej zadaszeń wejść do piwnicy i do budynku od stron szczytowych.

4. Wykonanie malatury krat okiennych;

5. Wymienić kratki wentylacyjne na stalowe z stali kwasoodpornej.

9.5 Poddasze nieużytkowe - zakres robot budowlanych:

1. Na całej powierzchni poddasza nieużytkowego należy wykonać  demontaż istniejącej podłogi z desek, usunąć polepę i wykonać nową posadzkę zgodnie z  projektowanymi warstwami:

- folia paroizolacyjna  gr. 0,2 mm,

- wełna mineralna o gr. 2*10 cm,

- płyta OSB pióro – wpust  2*1,5 cm (  montowana  mijankowo  ).

2. Wykonać ściankę drewnianą oddzielenia wejścia na poddasze . Ściana                 z konstrukcji drewnianej obudowana obustronnie płytami OSB gr. 2*12,5mm                          i z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm.

3. Zamontować drzwi stalowe malowane proszkowo  w ilości 1 szt., o wym.: 90*200 cm.

4. Poddasze nieużytkowe wyposażyć w lakierowane indywidualne schody drewniane i balustrady. Schody  i balustrady  wykonać zgodnie z wymogami  Warunków Technicznych.

9.6. Szatnie damska i męska z pomieszczeniami higienicznymi oraz komunikacją ( parter przy szatni damskiej ):

1. Wykonać  roboty demontażowe i  rozbiórkowe:

- demontaż posadzek z terakoty,

- demontaż okładzin ściennych glazurowanych,

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- demontaż  wyposażenia sanitarnego ( umywalki, miski ustępowe, brodziki, baterie umywalkowe oraz natryskowe ),

- Demontaż istniejącego oświetlenia , włączników i gniazd wtyczkowych.

2. Na ścianach  szatni i pomieszczeń higienicznych ułożyć glazurę do pełnej wysokości ścian. Glazura o wym.: 25*30 cm układana pionowo.

3. Podkłady betonowe posadzek pomieszczeń i schodów wyrównać poprzez wykonanie wylewek cienkowarstwowych. Posadzki wykonać bez progów.

4. Na sufitach i ścianach szatni, pomieszczeń higienicznych oraz  komunikacji  wykonać szpachle  na bazie wapna i cementu.

5. W pomieszczeniach objętych remontem ułożyć posadzki z terakoty antypoślizgowej oraz cokoliki na ścianach o wysokości 10 cm .

6.Pomieszczenia wyposażyć w kratki wentylacyjne rozkręcane  o średnicy 150 mm – anemostaty.

7. Rury instalacji wodnych oraz instalacji sanitarnej obudować płytami GK na stelażu stalowym systemowym.

8. W pomieszczeniach osadzić stolarkę drzwiową zgodnie z oznaczeniami na rys . – rzut pomieszczeń.

- Drzwi drewniane pełne  z ościeżnicami stalowymi malowanymi proszkowo oraz z zamkami i szyldami. Skrzydła drzwiowe do pomieszczeń higienicznych wyposażyć w kratkę  lub w otwory nawiewne.

9. W pomieszczeniu komunikacji parteru uzupełnić balustrady. Balustrady wykonać jako indywidualne drewniane malowane farbami olejnymi.

10. Sufity i ściany dwukrotnie malować farbami :

- sufity – farby emulsyjne,

- ściany – farby silikatowe do pełnej wysokości ścian.

11. W pomieszczeniach szatni i pomieszczeniach higienicznych wymienić wyposażenia  sanitarne tj.:

- brodziki  - 4 szt.,

- umywalki – 3 szt.,

- miski ustępowe z spłuczkami typu kompakt – 2 szt.

- baterie umywalkowe – 3 szt.,

- baterie natryskowe – 4 szt.

12. Pomieszczenia wyposażyć w nowe oprawy oświetleniowe hermetyczne z przeznaczeniem do wbudowania w pomieszczenia mokre. Typ i kształt opraw uzgodnić z Inwestorem. Ilość opraw oświetleniowych 13 szt..

13. W pomieszczeniach wymienić włączniki instalacji oświetleniowej oraz  gniazdka wtyczkowe. Włączniki i gniazdka hermetyczne.

10.0.  Uwagi końcowe

- W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności
do stosowania w budownictwie na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniem odpowiednich norm.

- Materiały muszą posiadać deklaracje zgodności oraz atesty na znak bezpieczeństwa i atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie użyteczności publicznej.

- Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem 
w razie odbiegania rzeczywistych warunków realizacji 
od projektowych należy wstrzymać roboty budowlane i zawiadomić nadzór autorski.

- Roboty budowlane ujęte w przedmiotowym opracowaniu powinny być wykonane  pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Prace związane z naprawą pęknięć murów budynku należy wykonywać przez firmę posiadającą autoryzację (zgodnie
 z wymogami Aprobaty technicznej).

Projektant: