Załącznik nr 7 do SIWZ

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż urządzeń do uprawiania sportów na wolnym powietrzu na wielofunkcyjnym boisku sportowym w ZSCKR w Kamieniu Małym” Przedmiot zamówienia zostanie zamontowany na wielofunkcyjnym boisku sportowym w ZSCKR w Kamieniu Małym..

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż fabrycznie nowych   urządzeń.;

- coroczną kontrolę podstawową w okresie trwania gwarancji. Kontrola ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, wpływu środków atmosferycznych, nawierzchni, śladów korozji lub rozpadu, a także zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonania napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do ZSCKR w Kamieniu Małym

- uporządkowanie terenu po montażu urządzeń.

- Opis urządzeń:

- pylon* – główna konstrukcja urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 90 mm +/- 2 mm, grubość ścianek nie mniejszej niż 3 mm, wysokość pylonu wynosi min. 200 cm +/- 3 cm (w tym minimum 170 cm +/- 3 cm 
od podłoża), pomiędzy rurami zamocowana jest tablica z instrukcją oraz górny i dolny moduł z otworami, służący do zamocowania urządzeń;

- słup* – element, do którego mocowane są urządzenia - stalowa rura ocynkowana ogniowo i dwukrotnie malowana proszkowo o średnicy min. 90 mm +/- 2 mm,

Urządzenia do modułu mocowane są za pomocą śrub.

*dopuszcza się również, aby elementy stalowe zostały pokryte podkładem wysokocynowym

- Na urządzeniu muszą być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo (niedopuszczalne są naklejki)   i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje:

- instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz 
z odpowiednimi piktogramami,

- główne funkcje urządzenia,

- zagrożenia,

- maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika,

- informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m,

- nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia
 i rok produkcji,

- numer i datę aktualnie obwiązującej normy,

- oznaczenie poziomu gruntu.

POWYŻSZE DOTYCZY WYŁĄCZNIE URZĄDZEŃ MONTOWANYCH NA PYLONIE.

- Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie 
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

- Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie  musi być wykonane śrubowe jako sztywne. Beton B30/B25.

- Sprzęt do użytku publicznego – klas użytkowania S, klasa dokładności A.

- Każde urządzenie siłowni zewnętrznej powinno być wykonane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne.

- Podane w SIWZ jak i w załącznikach do niej nazwy urządzeń i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (nazwa, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych oraz muszą być zgodne 
z wszelkimi przepisami prawa.

- Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą potwierdzać zgodność z polskimi normami PN-EN 16630:2015-06 .

- Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty transportu montażu; dokonania corocznej kontroli stanu urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia i wyposażenie siłowni na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń i wyposażenia siłowni;

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie (faksem lub mailem) Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu, co najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż urządzeń w taki
sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu montażu;

- w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów lub/i infrastruktury;

- Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę;

- na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu  montażu, tj. odpowiednio zabezpieczyć teren montażu;

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac montażu własnym staraniem 
i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. 
i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu montażu;

- wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności;

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika do prowadzenia robót montażowych. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika montażu;

- odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia 
w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 14. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i do jej dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia składającej się między innymi z:

- pisemnego oświadczenie kierownika montażu, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z warunkami SIWZ, z warunkami umowy, z ofertą Wykonawcy,

- dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń siłowni,

- certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania urządzeń, dotyczących zamontowanych materiałów,

- dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów,

- wszelkich niezbędnych pomiarów (pomiarów minimalnych stref bezpieczeństwa dla urządzeń siłowni zewnętrznych) Wykonawca powinien zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznych zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta;

- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie licząc od daty odbioru końcowego.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad 
i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, wykonany z bezpiecznych materiałów 
i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

- Wwykonawcą zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technologicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu należytej staranności.

- Coroczna kontrola podstawową w okresie trwania gwarancji. Kontrola wykonana będzie w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Kontrola ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, wpływu środków atmosferycznych, nawierzchni, śladów korozji lub rozpadu, a także zmiany 
w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonania napraw lub wymienionych części składowych. Wynik corocznej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do ZSCKR w Kamieniu Małym w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.