Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

„Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”

| Lp. | Nazwa | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z półką+ rozdrabniacz, (prawy) | Wymagany wymiar: 800mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − tył musi posiadać tzw. "rant", - rozdrabniacz | 4 |
| 2 | Stół ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej z półką+ rozdrabniacz, (lewy) | Wymagany wymiar: 800mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − tył musi posiadać tzw. "rant", - rozdrabniacz | 2 |
| 3 | Stół roboczy przyścienny z blokiem dwóch szuflad i półką | Wymagany wymiar: 1000mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − blaty robocze stołów ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową − tył musi posiadać tzw. "rant", | 3 |
| 4 | Stół roboczy przyścienny z blokiem dwóch szuflad i półką | Wymagany wymiar: 1100mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − blaty robocze stołów ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową − tył musi posiadać tzw. "rant", | 1 |
| 5 | Stół roboczy przyścienny z blokiem dwóch szuflad i półką | Wymagany wymiar: 1200mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową − tył musi posiadać tzw. "rant", | 1 |
| 6 | Stół roboczy przyścienny z blokiem dwóch szuflad i półką | Wymagany wymiar: 1300mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową − tył musi posiadać tzw. "rant", | 1 |
| 7 | Stoły z basenem dwukomorowym przyścienne | Wymagany wymiar: 1000mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), - głębokość basenu 400 mm, − tył musi posiadać tzw. "rant", | 2 szt. |
| 8 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z prysznicem (napełniacz) | 1 otworowa mocowana do stołu ze zlewem z uchwytem ściennym | 2 szt. |
| 9 | Stół roboczy z półką przyścienny | Wymagany wymiar: 1000mmx600mmx850mm − wykonane ze stali nierdzewnej o dowolnej strukturze, sprzęt musi posiadać atest PZH (odnośnie stosowania w przemyśle spożywczym), − blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 mm, wygłuszone płytą wiórową − tył musi posiadać tzw. "rant", | 2 szt. |
| 10 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | Wymagany wymiar: 1200mmx700mmx1800mm - konstrukcja spawana - przestawne półki - zamek | 1 szt. |
| 11 | Szafa chłodnicza | − zasilanie 230 V; − wym. 60 cm (+ 20%) x 80 cm (+/- 10 %) x 200 cm (+/-5 %) − wykonanie ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej; − wymuszony obieg powietrza w komorze; - elektroniczny systemy sterowania; − izolacja termiczna − samoczynnie zamykające się drzwi wyposażone w zamek; − odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika; − 3 półki rusztowe − możliwość regulacji odstępów między półkami; − nogi z regulowaną wysokością; | 1 szt. |
| 12 | Chłodziarka z zamrażarką | − klasa efektywności energetycznej A+, − pojemność całkowita min. 270 l, − pojemność netto chłodziarki min. 170 l, − pojemność netto zamrażarki min 80 l, − kolor: inox | 1 szt. |
| 13 | Zmywarka uniwersalna | − obudowa ze stali nierdzewnej, − funkcja wyparzania - kosze minimum 400 x 400 - kosz do talerzy, kosz uniwersalny, kosz na sztućce, - dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego - automatyczny zmiękczacz wody z pompą wspomagającą płukanie - podstawa do zmywarki | 1 szt. |
| 14 | Piec konwekcyjno-parowy | − zasilanie el.: 400 V − pojemność: 6 x GN 1/1, − gorące powietrze 30-300 °C, − funkcja kombi − funkcja gotowania − automatyczny podgrzew, − automatyczne chłodzenie, − bio-gotowanie − sonda termiczna, − dotykowy panel sterujący, − sygnalizacja zakończenia obróbki termicznej, − szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi, − system serwisowo-diagnostyczny, − mycie automatyczne, - komplet blach nieprzywierających - podstawa | 1 szt. |
| 15 | Regały magazynowe: | W skład kompletu wchodzi: 1. Regał o wymiarach - 1200mmx600x1800 - półki pełne - regał skręcany - nogi łączone do półek za pomocą śrub - nogi wykonane z profilu 30x30mm 2. Regał o wymiarach - 800mmx600x1800 - półki perforowane - regał skręcany - nogi łączone do półek za pomocą śrub - nogi wykonane z profilu 30x30mm | 1 komplet |
| 16 | Krajalnica | - regulacja krojenia - dodatkowy nóż teflonowy do krojenia serów - osłona bezpieczeństwa podczas pracy - odkręcana prowadnica ułatwiająca czyszczenie z resztek pozostałych po krojeniu - osłona na nóż, wbudowana ostrzałka - zabezpieczenie przed obrotem noża podczas zdejmowania obudowy - moc (w): min. 120 - napięcie (V): 230 | 1 szt. |
| 17 | Maszyna do mielenia (wilk do mięsa) | - wydajność min. 160 kg/h - wykonana z anodowego aluminium i stali nierdzewnej, - rewers, - praca ciągła do 8 godzin, - zabezpieczenie przeciążeniowe, - antypoślizgowe nóżki, w zestawie: 3 sitka (średnica otworów): 3 mm, 6 mm, 8 mm, nóż, ślimak, lejek do nadziewania, kołek dociskowy, taca do mięsa, | 1 szt. |
| 18 | Naświetlacz do dezynfekcji jaj | − zasilanie 40 W/230 V; − szufladowy na 30 jaj; − wykonany ze stali nierdzewnej; − liczba lamp UV- 4 sztuki; − trwałość promienników: ok. 7500 godz.; − czas trwania naświetlania: 90 sekund; − licznik czasu pracy; | 1 szt. |
| 19 | Podgrzewacz do potraw | − podgrzewany paliwem wykonany w całości ze stali chromowanej, − pojemność 9 l, − pokrywa otwierana do 90º. W wyposażeniu: − 2 pojemniki na paliwo, − pojemnik GN 1/1 o głębokości 65 mm | 1 szt. |
| 20 | Podgrzewacz do talerzy | − regulacja temperatury, − lampka kontrolna, − odpowiedni do talerzy Ø 320 mm min 30 szt. | 1 szt. |
| 21 | Pakowarka próżniowa | − wyświetlacz cyfrowy, − automatyczna praca, − regulowany czas zgrzewania, − zasilanie: 230 V - długość listwy zgrzewającej: min 300 mm | 1 szt. |
| 22 | Wózek kelnerski do flambirowania z kuchenką jednopalnikową. | − model standardowy wykonany z płyty laminowanej, − wysuwana szuflada na sztućce, − szafka na butlę gazową, − kuchenka gazowa ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem termoparą, − składana boczna półka z płyty, − półka na butelki, − obrotowe kółka o śr. 125 mm, w tym dwa z hamulcami, | 1 szt. |
| 23 | Wózek kelnerski 3-półkowy | - minimalne wymiary powierzchni roboczej 880x500 - gumowe kółka z hamulcami - stal nierdzewna | 1 szt. |
| 24 | Grill gastronomiczny (podwójny) | Grill kontaktowy podwójny: − obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, − żeliwne płyty robocze, − powierzchnia płyty górnej: ryflowana, − powierzchnia płyty dolnej: gładka, − oddzielne sterowanie, − rynienki na tłuszcz; − kontrolka pracy i grzania, − regulacja temperatury: 50÷300°C, − moc: min 4 kW, − zasilanie: 230 V. | 1 szt. |
| 25 | Kuchenka indukcyjna | −klasa efektywności energetycznej min. A, - kuchenka indukcyjna z piekarnikiem; − indukcyjna płyta kuchenna z 4 polami, − piekarnik elektryczny wielofunkcyjny z termoobiegiem, - szerokość 60 cm − moc min. 9,6 kW. - kolor: inox | 6 szt. |
| 26 | Ekspres do kawy | - automatyczny ekspres do kawy, - dotykowy ekran, - możliwość przygotowania różnego rodzaju napoju: espresso, kawa czarna, cappuccino, latte, gorąca woda, spienione mleko, - możliwość korzystania z kawy mielonej, - młynek z regulacją mielenia kawy, regulacja ilości kawy, - licznik zrobionych kaw, - regulacja temperatury parzenia kawy, - ruchoma wylewka, - zbiornik na wodę o poj. 2l - ciśnienie: 19 bar | 1 szt. |
| 27 | Mikser | − mieszanie, miksowanie, ubijanie piany − moc min. 400 W | 6 szt. |
| 28 | Kociołek do zup (10 l) | - zasilanie elektryczne, kociołek, pokrywa i pojemnik na wodę, łyżka ze stali nierdzewnej, grzałka z termostatem - pojemność 10 l | 1 szt. |
| 29 | Bielizna stołowa | Komplet: 12 szt. obrusów (210x150) – białe, 12 szt. serwet (6 - 54x150, 6 - 75x75) – kolorowe (kolory do uzgodnienia z Zamawiającym), 24 szt. stożki –serwety (50x50) – białe. | 1 komplet |
| 30 | Serwis obiadowy i kawowy na 24 osoby | Biały bez malowanych wzorów, do mycia mechanicznego w zmywarkach. Skład zestawu: Sosjerka pojemność 400ml 1 szt., Podstawka pod sosjerkę szt. 1., Talerze deserowe 24 szt., Talerze głębokie 24 szt., Talerze obiadowe 24 szt., Waza do zupy 1 szt., Półmisy: 30 cm – 1 szt., 35cm – 1 szt., Miska 22cm – 1 szt., Solniczka 1 szt., Pieprzniczka 1 szt. Filiżanka 24 szt., Podstawka pod filiżankę 24 szt., Talerzyk do ciasta 24 szt., Dzbanek do kawy + pokrywka pojemność min.1 litr 1 szt., Dzbanek do śmietanki 1 szt, Cukiernica + pokrywka 1 szt., | 1 szt. |
| 31 | Drobne wyposażenie stanowisk | Wyposażenie wchodzące w skład jednego kompletu 1. Garnki z pokrywkami - 3 szt. 1l, 1,5 l, 2,5 l. 2. Patelnie - 3 szt. średnica 18-20 cm, 22-24 cm, 26-28 cm. 3. Miski metalowe - 3 szt. 0,75 l, 0,9 l, 1,4 l. 4. Sztućce -2 szt. łyżeczka, 2 szt. widelczyk, 2 szt. łyżka, 2 szt. widelec, 2 szt. nóż 5. Wyciskacz do czosnku - stal nierdzewna 6. Rondel z pokrywką 1,9 l 7. Praska do ziemniaków -stal nierdzewna 8. Stolnica drewniana - wymiary min. 70x50 9. Nóż kuchenny uniwersalny - stal nierdzewna 10. Obieraczka do warzyw - stal nierdzewna 11. Nóż do warzyw jarzyniak - stal nierdzewna 12. Kompotierki + podstawki - 2 szt. 13. Sito stalowe średnica 24 cm 14. Sosjerka z podstawką 180 ml 15. Łopatka drewniana 16. Bulionówki + podstawka 2 szt. 17. Naczynie do zapiekania 10 cm 18. Naczynie miarowe 0,5 l 19. Pucharki + podstawka - 2 szt. 20. Chochla - stal nierdzewna 21. Tarka sześciokątna - stal nierdzewna 22. Talerzyki deserowe - 3 szt. 23. Talerzyki zakąskowe - 3 szt. 24. Talerze do dania zasadniczego - 3 szt. 25. Talerze głębokie - 3 szt. 26. Waza na zupę 3 l 27. Blacha do wypieku ciast prostokątna UNIWERSALNA 39,5 x 23,5, z powłokom nieprzywierającą 28. Silikonowy pędzel do smarowania ciast | 6 kompletów |