Znak sprawy ZP.14.PN.2017                                                                               zał. nr 7.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, jako wyposażenie jadalni

sanatoryjnej w budynku Szpitala Dziecięcego OLSZÓWKA przy ul. Słowackiego 8

w Rabce Zdrój.

Zamówienie na potrzeby Uzdrowiska Rabka S.A.

Krzesło na wyposażenie jadalni - szt. 72

Podstawa krzesła stalowa chromowana, siedzisko i oparcie krzesła wykonane z

jednolitej profilowanej bukowej sklejki w odcieniu jasnego dębu. Oparcie posiada

dekoracyjny wzór.

Wymiary krzesła:  - wysokość całkowita 850 mm

- wysokość siedziska 450 mm

- siedzisko 400 x 415 mm (szerokość x głębokość)

Krzesła można sztaplować (tj. układać jedno w drugie).

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów  do +/-  3%.

Ostateczny wybór kolorystyki przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Stolik na wyposażenie jadalni  – szt. 18

Wymiary stolika:  - szerokość 800 – 820 mm

- głębokość 800 – 820 mm

- wysokość 750 – 770 mm

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 30 – 32 mm, oklejonej

obrzeżem ABS  2 mm, w kolorze blatu.

Stolik na 1 metalowej nodze z okrągłą podstawą, chromowany.

Kolorystyka blatu w odcieniu ciemny orzech.

Ostateczny wybór kolorystyki przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.