PROJEKT BUDOWLANY

TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA SUFITU W SALI KOMINKOWEJ PAŁACU MYŚLIWSKIEGO W ANTONINIE

POW. OSTRÓW WLKP

BranżA BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNA

| Nazwa obiektu | PAŁAC MYŚLIWSKI W ANTONINIE |
| --- | --- |
| Adres obiektu | ANTONIN, UL. PAŁACOWA 1, P-TA 63-421 PRZYGODZICE, POW. OSTRÓW WLKP. NR REJ. ZABYTKÓW 2, NR DEC. KS.Z.I-2/28/48 z 06.03.1948 |
| Jednostka ewidencyjna | OSTRÓW WLKP. |
| Obręb | ANTONIN, ARKUSZ 9 |
| Nr ewid. działki | 766 |
| Kategoria obiektu budowlanego | kategoria IX |
| Inwestor | CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KA- LISZU, UL. ŁAZIENNA 6, 62-800 KA- LISZ |
| Jednostka projektowa | PROJEKTOWANIE I NADZORY – ROMUALD ZARĘBA, ul. Toruńska 18/1, 62-800 Kalisz |
| projektant |  |
| branża budowlano - konstrukcyjna | mgr inż. Romuald Zaręba |
|  | uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń uprawnienia Nr 131/71 – Pw członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr WKP /BO/5839/01 |

#### KALISZ

#### LIPIEC 2016 ROK

| 0. | ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spis treści | str. 2-3 |
| D.1 | Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej projektanta konstrukcji. | str. 2a |
| D.2. | Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta konstrukcji. | str. 2b |
| D.3. | Zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania prac projektowych i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej przy zabytkach nieruchomych. | str. 2c |
| D.4. | Oświadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. | str. 4 |

| 1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Przedmiot inwestycji. | str. 5 |
| 1.2 | Istniejący stan zagospodarowania terenu. | str. 5 |
| 1.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu. | str. 5 |
| 1.4. | Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. | str. 5 |
| 1.5. | Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | str. 5 |
| 1.6. | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. | str. 5 |
| 1.7. | Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. | str. 5 |
| 1.8. | Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. | str. 6 |
| 1.9. | Powierzchnia zabudowy. | str. 7 |
| 1.10. | Obszar oddziaływania obiektu | str. 7 |
| 2. | PROJEKT BUDOWLANY | str. 7 |
| 2.1. | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne. | str. 7 |
| 2.2. | Zestawienie powierzchni użytkowych. | str. 7 |
| 2.3. | Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1. | str. 8 |
| 2.4. | Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego | str. 8 |
|  | 2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego; | str. 8 |
|  | 2.4.2. Warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej; | str. 8 |
|  | 2.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród; | str. 8 |
| 2.5. | Orzeczenie techniczne o stanie sufitu nad Salą Kominkową | str. 8 |
|  | 2.5.1. Ocena stanu technicznego sufitów nad Salą Komin-kową | str. 8 |
| 2.6. 2.7 2.8 | Część szczegółowa – Opis techniczny do projektu bud. (opis skrócony) Uwagi końcowe Materiały projektowe | str. 9 str. 9 str. 9 |
| 2.9. | Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. | str. 10 |
| 2.10. | Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. | str. 11 |
| 2.11. | Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową. | str. 11 |
| 2.12. | Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego | str. 11 |
| 2.13. | Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie | str. 11 |
| 2.14. | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło | str. 12 |
| 2.15-2.16. | Warunki ochrony przeciwpożarowej. | str. 12 |
| 3. 4. | informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zał. Nr 1 – Serwis fot. z Oględzin | str. 13-15 str. 16-17 |

| 5. | Zestawienie rysunków |  |
| --- | --- | --- |
| rys. nr 1 | Sytuacja | skala 1: 500 |  |
| rys. nr 2 | Rzut sufitu nad Salą Kominkową | skala 1: 50 |  |
| rys. nr 3 | Przekrój I - I | skala 1: 50 |  |

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, że projekt budowlany „Zabezpieczenia sufitu Sali Kominkowej Pałacu Myśliwskiego w Antoninie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

|  | Projektant konstrukcji mgr inż. Romuald Zaręba upr. bud. nr 131/71 Pw WKP/BO/5839/01 |
| --- | --- |

Kalisz, lipiec 2016 r.

| 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- |
| 1.1 | Przedmiot inwestycji. |
|  | Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany tymczasowego (prowizorycznego) zabezpieczenia na krótki okres czasu sufitu w Pałacu Myśliwskim w Antoninie przed spadaniem cząstek drewna z uszkodzonego sufitu nad Salą Kominkową . |
| 1.2 | Istniejący stan zagospodarowania terenu. |
|  | Zakres projektu obejmuje jedynie remont wewnątrz budynku Pałacu Myśliwskiego, nie ingerując w dotychczasowe zagos-podarowanie terenu. |
| 1.3. | Projektowane zagospodarowanie terenu. |
|  | Nie dotyczy. Projekt nie przewiduje żadnych zmian w zagos- podarowaniu terenu. |
| 1.4. | Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. |
| NIE DOTYCZY, Projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodaro-wania działki |  |  |  |  |

| 1.5. | Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
| --- | --- |
|  | Pałac Myśliwski został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją nr rej 2, nr dec. KS.2.I-2/28/48 z 06.03.1948 r.. |
| 1.6. | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. |
|  | nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. |
| 1.7. | Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. |
|  | Inwestycja niniejsza nie wywołuje zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów, |
| 1.8. | Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stop- nia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowla- nych. |
|  | Krótki rys historyczny obiektu z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów oraz opisem formy architektonicznej: Pałac Myśliwski zlokalizowany jest na terenie dawnego założenia rezydencjalnego, przy skrzyżowaniu drogi państwowej nr 11 Poznań-Bytom z drogą lokalną nr 447 do Grabowa n/Prosną, w miejscowości Antonin, gm. Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. Dookoła znajduje się duży kompleks leśny. Budynek pałacu został wzniesiony w latach 1822 – 24 dla księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Projektantem pałacu był znany architekt berliński Karol Fryderyk Schinkel. Budynek został wzniesiony na rzucie ośmiokąta foremnego, stanowią-cego centralną część obiektu, do którego przylegają z czterech stron skrzydła prostokątne, tworzące (patrząc z góry) rysunek krzyża grec-kiego. Trzon centralny ma cztery kondygnacje nadziemne (parter i trzy piętra), skrzydła boczne są trójkondygnacyjne. Centralnie wewnątrz trzonu ośmiokątnego umieszczony został potężny komin, który (poza funkcją grzewczą i odprowadzeniem spalin) pełni ważną rolę konstrukcyjną, stanowiąc podparcie do wachlarzowo rozmieszczonych belek stropowych nad trzecią kondygnacją środkowej części budynku. Nad trzonem głównym znajduje się dach konstrukcji drewnianej, o kształcie ostrosłupa ściętego, nad skrzydłami bocznymi są dachy siodłowe. Główny trzon budynku jest od wewnątrz przez trzy kondygnacje niezabudowany,a dostęp do pomieszczeń zapewniają boczne galerie usytuowane wzdłuż obwodu ścian zewnętrznych. Nad trzecią kondyg-nacją znajduje się strop, na którym zlokalizowano pomieszczenia hotelowe, nie przylegające do skrzydeł bocznych. Strop nad Salą Kominkową, mieszczącą w parterze restaurację, wykorzystywaną także jako sala koncertowa, jest drewniany o belkach ułożonych promieniście i opartych na wsporniku komina centralnego oraz na podciągach drewnianych i ścianach zewnętrznych korpusu głównego. Strop ten ma konstrukcję belkową z wsuwkami (ślepy pułap), z sufitami z desek polichromowanych na całej powierzchni, ułożonymi na listwach mocowanych do belek. Deski sufitu są rozsunięte i popękane poprzecznie, mają szczeliny na połączeniach elementów wskutek znacznych sił rozciągają- cych. Zgodnie z ekspertyzą dr inż. L. Engla strop nad Salą Komin- kową i galeriami kwalifikuje się do pilnego remontu. Do czasu wykonania tego remontu sufit stropu nad Salą Komin- kową należy prowizorycznie zabezpieczyć przed spadającymi na salę kawałkami drewna, aby umożliwić czasowe (do rozpoczęcia właściwego remontu) użytkowanie tych pomieszczeń. W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w karcie ewidencji zabytków opracowanej i przechowywanej w WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10. |

| 1.9. | Powierzchnia zabudowy. |
| --- | --- |
|  | powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie, nie dotyczy tematyki niniejszego projektu |
| 1.10. | Obszar oddziaływania obiektu. |
|  | planowane roboty budowlane nie wprowadzają zmian do dotychczasowej funkcji ani lokalizacji obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki nr 766 i nie wykracza poza jej obrys. realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z sieci infrastruktury technicznej oraz nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania działek sąsiednich. |

| 2. | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |
| 2.1. | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne. |
|  | Obiekt o przeznaczeniu kulturalno- hotelowym, kat. IX |

| 2.2. | Zestawienie powierzchni użytkowych. |
| --- | --- |
|  | a/. Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa |
|  | Nie dotyczy (powierzchnia zabudowy i pow. użytkowa nie ulega zmianie) |  |
|  | b/. Zestawienie pomieszczeń - nie dotyczy, projekt nie ingeruje w funkcję obiektu i nie wprowadza żadnych zmian do układu po- mieszczeń i ich powierzchni |
|  | c/. liczba kondygnacji | Trzon główny budynku ma 4 kondygnacje nadziem-ne, skrzydła boczne 3 kondygnacje nadziemne |

| 2.3. | Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1. |
| --- | --- |
|  | Obiekt o konstrukcji drewnianej ryglowo-słupowej na fundament- tach kamiennych i cokole z rudy darniowej. Szczegółowy opis podano w p.1.8 Funkcja obiektu – kulturalno-hotelowa Obiekt jest zabytkiem architektury z XIX w. – zawiera interesujący wystrój wnętrza (kominek, ozdobne stropy). |

| 2.4. | Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego |
| --- | --- |
|  | Projekt nie wprowadza żadnych zmian do układu konstrukcyjnego obiektu |
| 2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego; |
| Kategoria geotechniczna I. |
| 2.4.2. Warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej; |
| Ławy fundamentowe pierwotne kamienne, wyżej cokół z ru- dy darniowej Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. |

| 2.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zew- nętrznych przegród; przegrody wewnętrzne i zewnętrzne |
| --- |
| drewniane, konstrukcji słupowo-ryglowej z oszalowaniem. |
| 2.5. | ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE KOŚCIOŁA |
|  | 2.5.1.Ocena stanu technicznego sufitu nad Salą Kominkową |
|  | Wyniki oględzin elementów nad Salą Kominkową i wnioski co do dalszego postępowania Oględziny potwierdziły zalecenia ekspertyzy dr inż. L. Engla o konie-czności pilnego remontu stropu i sufitów nad Salą Kominkową i galer-iami. Równocześnie stwierdzono, że głowice kolumn przy galer-iach zostały prowizorycznie przymocowane przez Użytkownika obiektu i w chwili obecnej nie stwarzają zagrożenia ich spad-nięciem. Sufit nad Salą Kominkową wymaga jednak prowizorycznego zabezpieczenia, gdyż kawałki drewna z uszkodzonego sufitu drewnianego nadal spadają na poziom parteru. Do czasu wykonania właściwych prac remontowych i wzmoc-nienia stropów zgodnie z ekspertyzą dr L. Engla należy zabez- pieczyć parter przed spadaniem przez podklejenie od dołu sufitu przeźroczystej folii zbrojonej przy pomocy taśm klejących, przy-klejanych do spodu belek stropowych. Jest to zabezpieczenie tymczasowe, prowizoryczne, w żadnym stopniu nie wpływające na zabezpieczenie konstrukcji stropu, mogące jedynie zapewnić na krótki czas (2-3 miesięcy) parter Sali Kominkowej przed spadającymi cząstkami drewna. Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dr inż. L. Engla do właściwych prac remontowo-wzmacniających konstrukcję stropów należy przystąpić niezwłocznie - najpóźniej w najbliższym okresie zimowym. Na przeprowadzenie tych prac winien być wykonany odrębny projekt budowlany uwzględniający zalecenia ekspertyzy dr inż. Lecha Engla. |

  - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLA-

NEGO (SKRÓCONY)

Projektuje się zastosowanie folii zbrojonej, transparentnej np. produkcji firmy PLASTICS® GROUP o symbolu „Planet Geta Agro” o gramaturze 150 g/m2, wysoko-przeźroczystej,zbrojonej siatką polietylenową, klejonej taśmami do spodu belek nad Salą Kominkową.

Można też zastosować inne folie, jednak pod warunkiem, ze będą spełniać taki same wymagania techniczne jak folia zaproponowana.

Do montażu folii w Sali Kominkowej konieczne jest zastosowanie rusztowania przesuw-nego,

2.7 Uwagi końcowe

- Z uwagi na to, że Pałac Myśliwski w Antoninie figuruje w rejestrze zabytków nierucho-

mych przed przystąpieniem do robót remontowych należy na projektowany zakres prac

uzyskać decyzję WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu oraz wymagane przepisami

pozwolenie na budowę.

- prace remontowe może prowadzić firma, która uzyska pozytywną opinię Woj.Konserwa-

tora Zabytków, a nadzór winna pełnić osoba legitymująca się zgodą konserwatora j.w.

- prowadzić na bieżąco monitoring powstałych uszkodzeń sufitu nad Salą Kominkową.

W przypadku stwierdzenia znacznego powiększania się szczelin dokonać komisyjnego

oglądu i badań tych elementów przy udziale eksperta konstrukcji budowlanych i podjąć

odpowiednie działania zapobiegawcze.

- jak najśpieszniej przystąpić do opracowania projektu docelowego wzmocnienia obiektu

i likwidacji powstałych uszkodzeń, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dr inż. L. Engla,

a następnie przystąpić do właściwych robót wzmacniających.

2.8  Materiały projektowe, opracowania archiwalne i literatura techniczna – wy-

korzystane przy opracowywaniu niniejszego projektu budowlanego

-  Ekspertyza o stanie konstrukcji i przyczynach zniszczeń oraz uszkodzeń stro-

pu nad Salą Kominkową oraz obudowy kolumn galerii wraz z programem na-

prawczym Pałacu Myśliwskiego w Antoninie – autor: dr inż. Lech Engel, maj

2016 r.

-  Projekt techniczny (architektura) - remontu i adaptacji Pałacu Myśliwskiego

w Antoninie na obiekt szkoleniowo-wypoczynkowy – opracowany w PKZ O/Po-

znań w końcu grudnia 1975 r.,

-  Projekt  techniczny wzmocnienia konstrukcji Pałacu  Myśliwskiego w Antoninie,

autor : inż. Stanisław Ziętowski, Pracownia Projektowa PKZ, O/Poznań, 1982 r.,

- Orzeczenie techniczne o stanie elementów wiązania dachowego pałacu po po-

żarze (część pn.wsch), autor : inż. Stanisław Ziętowski PKZ, lipiec 1994 r.,

- Karta ewidencyjna Pałacu Myśliwskiego w Antoninie – udostępniona do wglądu

w Archiwum WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. Autor karty mgr St. Ma-

łyszko,1996 r.

-  Materiały archiwalne wypożyczone przez Zleceniodawcę, a w szczególności

„Protokół z przeglądu 5-cioletniego stanu sprawności technicznej obiektu z dnia

11-16.03.2011 r.”

-  Katalog Zabytków Sztuki tom V, zeszyt 16, Powiat Ostrowski, str. 1, 1958 r.,

-  S. Małyszko „Majątki wielkopolskie – powiat ostrowski”, t. III, str. 1- 4, 1996 r.,

-  Szczegółowe oględziny sufitów Sali Kominkowej i galerii oraz głowic kolumn

w Pałacu Myśliwskim przeprowadzone w dniu 07.06.2016 r  przez autora ni-

niejszego opracowania.

-  Informacje uzyskane od użytkowników obiektu,

-  Dokumentacja fotograficzna z oględzin,

-  Prospekty firmy PLASTICS® GROUP

MATERIAŁY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY ODPOWIADAĆ ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM ODNOŚNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

| 2.9. | Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (dotyczy obiektów budowlanych użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych). |
| --- | --- |
|  | nie dotyczy, projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie |
| 2.10. | Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. |
|  | nie dotyczy. |
| 2.11. | Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. |
|  | a/. instalacje sanitarne nie dotyczy b/. instalacje grzewcze nie dotyczy c/. instalacje wentylacyjne nie dotyczy d/. instalacje klimatyzacyjne nie dotyczy e/. instalacje gazowe nie dotyczy f/. instalacje elektryczne nie dotyczy g/. instalacje teletechniczne nie dotyczy h/. instalacje odgromowe nie dotyczy i/ instalacja antywłamaniowa nie dotyczy j/ instalacja alarmowa p.poż. istniejąca instalacja mgły wodnej |
|  | 2.8.1. założone parametry klimatu wewnętrznego |
|  | nie dotyczy |
|  | 2.8.2. dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawo- wych urządzeń ogrzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami |
|  | nie dotyczy |

| 2.12. | Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową. |
| --- | --- |
|  | nie dotyczy |
| 2.13. | Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego |
|  | nie dotyczy |
| 2.14. | Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie |
|  | 2.14.1. zapotrzebowanie i jakość wody oraz sposób odprowadzania ścieków; |
|  | nie dotyczy. |
|  | 2.14.2. emisja zanieczyszczeń gazowych; |
|  | nie dotyczy. |
|  | 2.14.3. rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów; |
|  | nie dotyczy. |
|  | 2.14.4. właściwości akustyczne; |
|  | nie dotyczy |
|  | 2.14.5. wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi; |
|  | inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, |
|  | 2.14.6. wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowla-nym rozwiązania ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowla-nego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budo-wlane. |
|  | Projektowany remont nie wywiera wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Stosowane przy remoncie materiały i preparaty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. |

| 2.15. | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefek- tywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło |
| --- | --- |
|  | nie dotyczy |

| 2.16. | Warunki ochrony przeciwpożarowej. |
| --- | --- |
|  | nie dotyczy |  |

Opracował :

|  | mgr inż. Romuald Zaręba uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej WKP/BO/5839/01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kalisz, lipiec 2016 r.

# I N F O R M A C J A

## dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specy-fikę projektowanych robót, którą należy uwzględnić zgodnie z art.

20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. 03.207.2016)

Nazwa obiektu budowlanego :     Pałac Myśliwski w Antoninie – Tymcza-

sowe zabezpieczenie sufitu w Sali Ko-

minkowej

Adres obiektu budowlanego :       Antonin, ul. Pałacowa 1, pow. Ostrów

Wlkp., woj. wielkopolskie

Inwestor :                                        Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

ul. Łazienna 6

62-800  KALISZ

Branża :                                           budowlano - konstrukcyjna

Projektant :                                     mgr inż. Romuald Zaręba

ul. Toruńska 18/1

62-800 Kalisz

upr. nr 131/71-Pw

WKP/BO/5839/01

LIPIEC 2016 R.

### I N F O R M A C J A

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

___________________________________________________________________

INWESTOR :                      Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6

62-800 Kalisz

MIEJSCE BUDOWY :         Antonin, pow. Ostrów Wlkp, woj. wielkopolskie

RODZAJ BUDYNKU :         Pałac Myśliwski w Antoninie

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji

poszczególnych robót

Projekt niniejszy obejmuje prowizoryczne, tymczasowe zabezpieczenie sufitu nad Salą Kominkową w budynku Pałacu Myśliwskiego w Antoninie.

Szczegółowy zakres prac zabezpieczających znajduje się w części opisowej do projektu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie projektowanych prac remontowych nie znajdują się inne obiekty

budowlane. Prace wykonywane będą wewnątrz istniejącego obiektu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu, na którym będzie wykonywany remont, winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miej-

sce i czas ich występowania

Podczas realizacji robót zabezpieczających sufit nad Salą Kominkową mogą  wystąpić zagrożenia upadku z wysokości na rusztowaniach przesuwnych

z wysokości ok. 10 m.

W planie „bioz” należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed :

-    upadkiem z wysokości powyżej 5,00 m przy transporcie materiałów na pomost

rusztowania w Sali Kominkowej oraz przy przyklejaniu folii do belek stropowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być przeszkoleni w zakre-sie przepisów bhp na stanowisku pracy z uwzględnieniem postanowień rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. nr 47, poz. 401)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających nie-

bezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w stre-

fach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Środki ochrony zbiorowej :

- wykonanie balustrady ochronnej w miejscach narażonych na upadek,

- oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w budynku w trakcie

prowadzenia prac budowlanych,

-    wygrodzić prowizorycznie strefę zagrożenia i wywiesić stosowne tablice

ostrzegawcze.

Środki ochrony osobistej :

- wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej (hełmy, uprząż ochronną, linki zabezpieczające itp.).

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106 z 2000 r.) z późniejszymi zmianami – kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem prac budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę prowadzo-nych prac budowlanych i warunki prowadzenia robót.

O P R A C O W A Ł :

Kalisz, lipiec 2016 r.

SERWIS FOTOGRAFICZNY Z OGLĘDZIN (ZAŁ. NR 1)

Fot. 1. Widok poprzecznego pęknięcia deski sufitu nad Salą

Kominkową

Fot. 2. Widok popękanych desek sufitu nad Salą Kominkową i belek

rozłożonych promieniście, do których będzie przyklejana folia

zabezpieczającą przed spadaniem cząstek skorodowanego

drewna.

Foto: R. Zaręba

Fot. 3. Widok fragmentu sufitu z popękanymi deskami

przewidzianego do tymczasowego zabezpieczenia

folią, przyklejaną do belek stropowych.

Fot. 4. Fragment sufitu nad Salą Kominkową do tymczasowe-

go zabezpieczenia folią przed spadaniem cząstek drewna.

W  tyle widoczne kolumny galerii z głowicami zamocowa-

nymi prowizorycznie przed spadaniem.

Foto: R. Zaręba